中華郵政中台字第一五九○號執照登記為雜誌交寄

中華民國九十二年八月十日出版

新竹縣政府公報

新竹縣政府 令

訂定﹁新竹縣建築管理自治條例﹂。

附﹁新竹縣建築管理自治條例﹂。

縣長　鄭　永　金

新竹縣建築管理自治條例

第　一　條　本自治條例依建築法（以下簡稱本法）第一百零一條規定制定之。

第　二　條　建築基地面臨計畫道路、廣場、市區道路、公路或本自治條例所稱現有巷道者，得申請指定建築線。

申請指定建築線應繳納規費之數額由新竹縣政府（以下簡稱本府）定之。

主管建築機關指定建築線應自收件次日起十四日內辦理完竣，並將指定圖發給申請人。但面臨公路須會同主管機關辦理者為二十一日。

道路或廣場開闢完成，其境界線經主管建築機關確定為建築線者，應於一個月內公告得免申請指定建築線；其有變更時應即公告修正。

第　三　條　申請指定建築線應填具申請書，並檢附下列文件：

一、地籍套繪圖：應描繪一個街廓以上，並應標明建築基地之地段、地號、方位、基地範圍及鄰近之各種公共設施、道路之寬度。

二、基地位置圖：應簡明標出基地位置、附近道路、機關學校或其他明顯建築物之相關位置。

三、現況圖：應標明地形、鄰近現有建築物、道路及溝渠，其比例尺不得小於地籍圖。

四、非都市土地應檢附土地登記謄本。

五、面臨現有巷道基地應檢附該巷道現況照片。

第　四　條　本自治條例所稱現有巷道依下列各款情形認定之：

一、供公眾通行，具有公用地役關係之巷道。

二、私設通路經土地所有權人出具供公眾通行同意書。

三、捐獻土地為道路使用，經依法完成土地移轉登記手續者。

四、本法中華民國七十三年十一月七日修正公布前，曾指定建築線之現有巷道，經主管建築機關認定無礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻者。

前項第一款所稱供公眾通行之巷道，必要時得會同道路主管機關就其寬度、使用性質、使用期間、通行情形及公益上需要認定之。

第　五　條　面臨現有巷道之基地，其建築線之指定，應依下列規定辦理：

一、巷道為單向出口長度在四十公尺以下，雙向出口長度在八十公尺以下，寬度不足四公尺者，以該巷道中心線為準，二旁均等退讓，以合計達到四公尺寬度之邊界線作為建築線；巷道長度超過上開規定者，二旁亦應均等退讓，以合計達到六公尺寬度之邊界線作為建築線。但工業區內或丁種建築用地面臨現有巷道之基地，應以合計達八公尺寬度之邊界線作為建築線。

二、地形特殊不能通行車輛者，前款巷道之寬度得分別減為三公尺及四公尺。

三、建築基地正面臨接計畫道路或現有巷道，側面或背面臨接現有巷道者，於申請指定建築線時，應一併指定該巷道之建築線或邊界線，基地側面或背面在現有巷道部份及退讓之土地，得以空地計算。

四、現有巷道之寬度大於四公尺或六公尺者，仍應保持原有之寬度。

五、建築基地與都市計畫道路間夾有具公用地役關係之現有巷道，得以現有巷道之邊界線作為建築線。

依前項第一款退讓土地，不得以空地計算。

第一項第一款所稱單向出口係指巷道僅一端接通都市計畫道路者。

都市計畫區內巷道之長度應自與都市計畫道路連接之出口起算。

二條以上之道路相交時，除另有規定外，道路交叉口之建築線應依附表一規定截角。

第　六　條　現有巷道之改道或廢止，應向道路主管機關申請之，道路主管機關應將廢止或改道之路段公告一個月，徵求異議。

現有巷道改道後之新巷道寬度應合於前條規定。

新巷道自開闢完成供公眾通行之日起，其土地所有權人不得為違反供公眾通行之使用，原巷道土地所有權人於新巷道開闢供公眾通行，或將新巷道土地完成捐獻等移轉登記手續之日起，得申請廢止原巷道。

第　七　條　現有巷道廢止或改道申請應檢附下列書件：

一、申請書：載明申請人姓名、年齡、住址、申請土地地號及巷道名稱。

二、說明書：載明案由、申請人、事實原因及使用計畫。

三、計畫圖：包括下列圖件：

(一)位置圖。

(二)至少一個街廓以上套繪都市細部計畫之地籍圖，其比例尺不得小於一千分之一。

(三)實測現況圖，其比例尺不得小於一千分之一。

(四)計畫建築使用範圍與配置圖，其比例尺不得小於五百分之一。

四、地籍圖謄本與土地登記謄本：最近三個月地政機關核發之正本。

五、現有巷道廢止或改道同意書：包括同一街廓內擬廢止巷道及臨接該巷道兩側之全部土地所有權人及地上權人之同意書。

六、實地照片：包括擬廢止或改道全段景象。

七、道路主管機關辦理公開展覽及發布實施所需計畫圖說，其份數由道路主管機關另行通知。

前項第五款之同意書，於有下列情形時，該部分得免檢附。

一、申請人為土地所有權人者。

二、公有土地，應徵詢管理機關意見。

三、臨接現有巷道兩側已建築完成之基地，其通行得以其他道路出入者。

申請人應於道路主管機關公開展覽之日前用雙掛號信函通知該等基地所有權人及地上權人得於公開展覽期間向道路主管機關提出意見，並將掛號收件回執及通知書副本列冊送交道路主管機關備查。

第　八　條　建築基地面臨現有巷道申請建築，免附該巷道之土地權利證明文件。

建築基地以私設通路連接建築線者，除另有規定外，均應檢附該私設通路之土地權利證明文件。但已依法申請建築所留設之私設通路，其原面臨該通路建造之建築物申請增建、改建、修建或不變更該通路形狀、功能及位置之拆除後重建者，不在此限。

第　九　條　建築基地與建築線接連部分之最小寬度，規定如下：

一、建築基地不得小於新竹縣畸零地使用規則所定基地最小寬度之規定。

二、畸零地寬度不足，依規定不必補足者，不得小於二公尺。

三、以私設通路連接建築線者，不得小於建築技術規則所定私設通路之最小寬度。

第　十　條　主管建築機關應於測定建築線後，在指定建築線之文件上註明下列事項：

一、椿位。

二、基地所屬之使用分區用地。

三、主要計畫及細部計畫發布實施日期文號。

四、騎樓寬度。

五、道路寬度、標高及牆面線。

六、其他與設計有關之各項資料。

第 十一 條　建築物之排水溝渠與出水方向應配合該地區之排水系統設計。

第 十二 條　申請建造執照除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、土地權利證明文件：

(一)土地登記簿謄本。

(二)地籍圖謄本。

(三)土地使用同意書（限土地非自有者）。

二、工程圖樣：

(一)基地位置圖：載明基地位置、方位、都市計畫土地使用分區或區域計畫土地使用編定及比例尺。

(二)地盤圖：載明基地之方位、地號及境界線、建築線、臨接道路之名稱及寬度、建築物之配置。

(三)配置圖：載明基地之方位、地形、四週道路、附近建築物情況（含層數及構造）、申請建築物之位置、騎樓、防火間隔、空地、基地標高、排水系統及排水方向。

(四)各層平面圖及屋頂平面圖：註明各部分之用途及尺寸，並標示新舊溝渠位置及流水方向。

(五)建築物立面圖：各向立面圖應以座向標示之，並註明碰撞間隔。

(六)剖面圖：註明建築物各部尺寸及所用材料。

(七)各層結構平面圖。

(八)結構詳圖：載明各部斷面大小及所用材料。但所附結構計算書業載明斷面大小及材料者，其結構詳圖得於開工前送主管建築機關備查。

(九)設備圖：載明第二十八條所定建築物主要設備之配置。但電氣、給水、排水設計圖說得於開工前補送主管建築機關備查。

三、結構計算書：

(一)二層以下跨度超過六公尺之鋼筋（骨）混凝土樑，應檢附該部分應力計算書。

(二)跨度超過十二公尺之鋼架（骨）構造，應檢附鋼架（骨）應力計算書。

(三)三層之鋼筋（骨）混凝土構造建築物，樑跨度超過五公尺者，應檢附結構計算書。

(四)四樓以上建築物一律檢附結構計算書。

四、地質鑽探報告書：建築技術規則建築構造編第六十四條第一項規定之建築物。

五、建築線指定圖。

六、其他有關文件：

(一)使用共同壁者，應檢附協定書。

(二)起造人委託建築師辦理申請建築執照者，應檢附委託書。

(三)增建者應檢附合法房屋證明文件。

(四)辦理空地套繪所需之地籍套繪圖。

(五)依有關法令之規定應檢附者。

第 十三 條　申請雜項執照，除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、土地權利證明文件：

(一)土地登記簿謄本。

(二)地籍圖謄本。

(三)土地使用同意書（限土地非自有者）。

二、工程圖樣：位置圖、地盤圖、平面圖、立面圖及剖面詳細圖。

三、建築線指定圖。

四、其他有關文件：

(一)使用共同壁者應檢附協定書。

(二)起造人委託建築師設計及請領建築執照者，應檢附委託書。

開發山坡地範圍內之土地申請雜項執照者，除應依前項規定辦理外，並應依山坡地建築管理辦法之規定辦理。

第 十四 條　申請使用執照除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、建築物竣工照片（各向立面、屋頂、法定空地、防火間隔、天井、停車空間等）。

二、建築物申請新建者，應檢附門牌證明。

第 十五 條　申請拆除執照除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、建築物之位置圖、平面圖。

二、建築物權利證明文件或其他合法證明。

第 十六 條　供公眾使用建築物應於建築執照申請書及建築執照上註明之。

第 十七 條　建築物變更為供公眾使用者，除依本法第七十四條規定外，並應檢附隔間及必要之裝修詳圖。

第 十八 條　本法第十六條規定得免由建築師設計、監造或營造業承造之建築物或雜項工作物如下：

一、工程造價在一定金額以下者，得免由建築師設計、監造及營造業承造。

二、建築物之建築面積在四十五平方公尺以下且簷高在三‧五公尺以下者，或依都市計畫法臺灣省施行細則之規定，准予興建之自用農舍，得免由建築師設計、監造及營造業承造。

三、鳥舍、涼棚、容量二公噸以下之水塔、本身高度在六公尺以下之瞭望臺、廣告牌、廣播塔或煙囪、或高度在二公尺以下之圍牆、駁崁或挖填土石方者，得免由建築師設計、監造及營造業承造。

四、竹木造或加強磚造三樓以下無附建地下室者，其高度在十公尺以下，樑跨度在六公尺以下，肱（懸）臂樑跨度在二公尺以下或屋架跨度在十二公尺以下其總樓地板面積，竹木造未逾一千平方公尺，加強磚造未逾三百平方公尺者，得免由建築師監造。

五、雜項工作物之承載物頂端高度在九公尺以下，其載重量未逾二公噸者，得免由建築師監造。

前項第一款工程造價之一定金額除依本法第九十九條之一所定實施簡化地區為新臺幣七十萬元外，其餘地區為新臺幣三十萬元。

第一項各款之建築物分次申請建築時，其金額、面積、高度、容量等數額應累計計算。

第 十九 條　前條建築物或雜項工作物之造價得依附表二所定估算標準認定之。

非屬前項標準所定之建築物或雜項工作物之造價，應由建築師覈實估算，由主管建築機關核定。

第 二十 條　建築工程使用道路者，應依下列規定辦理：

一、使用道路寬度除經道路管理機關核准外，應依下列各目規定辦理：

(一)道路寬度在四公尺以下者，不得使用。

(二)道路寬度超過四公尺未達六公尺者，使用寬度不得超過一公尺。

(三)道路寬度六公尺以上未達十二公尺者，使用寬度不得超過一公尺半。

(四)道路寬度十二公尺以上者，使用寬度不得超過二公尺。

二、申請使用道路，應於開工時檢附道路管理機關同意文件送請主管建築機關備查。

三、使用道路應依核准使用之範圍設置安全圍籬。使用人行道者，應在安全圍籬外設置有頂蓋之行人安全走廊。

四、經核准使用道路之範圍，仍應依本法第六十四條規定辦理。

第二十一條　建造執照、雜項執照、拆除執照等影本與核准之工程圖樣及說明書應置於施工地點。

主管建築機關對於前項規定得隨時派員查驗。

第二十二條　主管建築機關依本法第五十三條核定建築期限時，以三個月為基數，另依下列規定增加日數：

一、地下層每層四個月。每層超過一千平方公尺部份，每達一千平方公尺增加一個月。

二、地面各樓層每層二個月。

三、雜項工程三個月。

前項建築期限，如因構造特殊、施工困難、工程鉅大或情形特殊顯有增加日數之必要者，得視實際需要，酌予增加。

第一項建築期限以開工之日起算。

第二十三條　建造執照或雜項執照之開工應由起造人會同承造人、監造人依本法規定向主管建築機關申報開工，並在現地實際開始工作，但搭建工寮或設圍籬而無實際工作者不得視為已開工。

第二十四條　建築物施工計畫書之內容應包括下列各項：

一、承造人之專任工程人員、工地負責人、勞工安全衛生管理人員之姓名、地址、連絡電話。

二、工程概要。

三、施工程序及預定進度。

四、施工方法及作業時間。

五、施工場所佈置各項安全措施、工寮、材料堆置及加工場之圖說及配置。

六、施工安全衛生措施、施工安全衛生設備、工地環境之維護、建築廢棄物處理及剩餘土石方處理。

前項施工計畫書於實施都市計畫以外地區或偏遠地區內，非供公眾使用或四樓以下之建築物，主管建築機關得依據當地情形簡化其內容。

第二十五條　建築工程必須勘驗部分，依下列施工階段辦理：

一、基礎勘驗：基礎土方挖掘後、澆置混凝土前，其為鋼筋混凝土構造者，配筋完畢，如有基椿者，基椿施工完成。

二、配筋勘驗：鋼筋混凝土構造及加強磚造各層樓板或屋頂配筋完畢，澆置混凝土前。

三、鋼筋勘驗：鋼骨鋼筋混凝土構造各層鋼骨組立完成裝置模板前或鋼骨構造、鋼骨結構組立完成作防火覆蓋之前。

四、屋架勘驗：屋架豎立後蓋屋面之前。

五、依其他法令規定需向主管建築機關申報勘驗者。

前項勘驗應包括建築物位置相關事項、防空避難設備、配筋、騎樓及其標高、公共交通、衛生及安全措施。

主管建築機關依本法第五十六條派員勘驗時，得就前項勘驗事項酌予抽查。

申報勘驗之文件應經承造人會同監造人查核簽章後並送達主管建築機關，方得繼續施工。但依第十八條規定免由營造業承造及建築師監造之建築物由起造人自行依核定圖樣施工，免予施工勘驗。

基礎之勘驗，有關建築物之位置，臨接建築線部分，以主管建築機關所定建築線為準，土地界址由起造人或土地所有權人申請土地所在地地政事務所鑑定之，地界未經鑑定致越界建築者由起造人負責。

主管建築機關得指定必須申報勘驗部分，並應派員勘驗合格後，方得繼續施工。其勘驗方式及勘驗項目由本府另定之。

勘驗紀錄應與建築執照申請書件及工程圖說一併保存至該建築物拆除或損毀為止。

第二十六條　建築物之竣工尺寸，高度誤差在百分之一以下，未逾三十公分；各樓層高度誤差在百分之三以下，未逾十公分；各樓地板面積誤差在百分之三以下，未逾三平方公尺；其他各部分尺寸誤差在百分之二以下，未逾十公分者，視為符合核定計畫。但臨接騎樓線或指定牆面線部分，其誤差不得超過五公分。

第二十七條　建築物竣工時，起造人或承造人應將損壞之道路、溝渠、路燈、都市計畫椿等公共設施或公有建築物修復，並將損毀之行道樹補植；搭蓋之圍籬、遮板、鷹架、工棚、樣品屋及須拆除之舊有建築物拆除完竣、清理一切廢棄物及疏通水溝後，始得申請核發使用執照。

前項公共設施及公有建築物之修復，起造人或承造人得以繳納代金方式由該管主管機關代為修復。

第二十八條　本法第七十條所稱建築物主要設備，係指下列各項：

一、消防設備。

二、避雷設備。

三、污物、污水或其他廢棄物處理設備。

四、昇降設備。

五、防空避難設備。

六、附設之停車空間。

第二十九條　主管建築機關對於面臨河湖、廣場等地帶申請建築，認有退讓必要者，得會同有關機關劃定退讓之界線，並經本府核定後公告之。

第 三十 條　本法第九十九條第一項規定之建築物，起造人應依下列規定辦理後，敘明不適用本法全部規定或一部規定之條款及其理由申請本府核定：

一、紀念性之建築物為古蹟者，應照原有形貌保存，有修護必要者，其修護之工程計畫，應先報經古績主管機關許可。

二、候車亭、郵筒、電話亭、警察崗亭、變電箱、開關箱及地面下之建築物，在市區道路範圍內建造者，其工程計畫應先申請市區道路管理機關許可。

三、海港、碼頭、鐵路車站、航空站等範圍內雜項工作物之建造，其工程計畫應先經各該主管機關許可。

四、臨時性之建築物於竣工查驗合格後發給臨時使用執照，並核定其使用期限，使用期滿由起造人自行拆除，逾期不拆者，強制拆除之，所需拆除費用由起造人負擔。

興辦公共設施，在拆除合法建築物基地內改建或增建建築之管理辦法，由本府另定之。

第一項第一款至第三款建築物，經核定不適用本法全部之規定者，仍應將工程圖樣說明書及建築期限申報主管建築機關備查。

第三十一條　建築物在適用本法前或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前已建築完成，依本法第九十六條申請補發使用執照者，除檢附下列文件外，並免由建築師及營造業簽章：

一、使用執照申請書。

二、建築線指定證明。

三、土地及房屋權利證明文件。

四、基地位置圖、地盤圖、建築物之平面圖、立面圖。

五、建築師或專業技師出具之結構安全鑑定書。

六、房屋完成日期證明文件。

七、其他有關文件。

第三十二條　中華民國六十年十二月二十二日本法修正公布前已領有建造執照之建築物，應檢附下列文件，申請補發使用執照者，並免由建築師及營造業簽章：

一、使用執照申請書。

二、原領建造執照及核准之設計圖說。

三、施工中有辦理中間勘驗者，檢附勘驗紀錄，未辦理者，檢附建築師安全鑑定書。

四、同時變更起造人名義者，應附土地及房屋權利證明文件。

五、房屋完成日期證明文件。

六、其他有關文件。

前項第三款無勘驗紀錄者，應依本法第八十七條規定予以處罰。

第三十三條　供公眾使用之建築物，依前二條規定申請補發使用執照者，其出入口、走廊、樓梯及消防設備應符合建築技術規則及消防法規之規定。但樓梯及走廊如利用原有樓梯修改構造，得不限制其寬度。增設之安全梯免計入建築面積。

第三十四條　依第三十一條及第三十二條規定申請補發使用執照之建築物，其建蔽率、高度應符合都市計畫法及有關法令之規定。但建築物在適用本法前或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前已建築完成或符合原核准建造執照者，不在此限。

前項建築物之用途，應符合都市計畫法及有關法令之規定。但在都市計畫發布前已取得營利事業許可者，不在此限。

第三十五條　本自治條例自公布日施行。

附表一　新竹縣道路交叉口建築線截角標準表

| 截 路 寬 | 角 長 | 路 寬 度 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 一、單位：公尺。 二、路寬為非整數者，按四捨五入計算。 三、本表所稱之道路係指依有關法令公布之道路、經指定建築線之現有巷道。 四、截角為圓弧時，其截角長度即為該弧之切線長。 五、切角所成之三角形應為等腰三角形。 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |  |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 70 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 100 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

附表二　新竹縣建築物造價估算標準表

| 構 造 類 別 | 單 位 | 單 價 （新臺幣：元） |
| --- | --- | --- |
| 鋼骨或鋼筋（骨）混凝土五層以下 | 平方公尺 | 五、○○○ |
| 鋼骨或鋼筋（骨）混凝土六至十層 | 平方公尺 | 六、○○○ |
| 鋼骨或鋼筋（骨）混凝土十一至十五層 | 平方公尺 | 八、七○○ |
| 鋼骨或鋼筋（骨）混凝土十六至二十層 | 平方公尺 | 九、三○○ |
| 鋼骨或鋼筋（骨）混凝土二十一層以上 | 平方公尺 | 一○、四○○ |
| 鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 三、九○○ |
| 磚造 | 平方公尺 | 二、八○○ |
| 木造 | 平方公尺 | 二、八○○ |
| 磚木造 | 平方公尺 | 二、八○○ |
| 磚石造 | 平方公尺 | 二、八○○ |
| 鋼鐵造有牆者 | 平方公尺 | 三、五○○ |
| 鋼鐵造無牆者 | 平方公尺 | 二、四○○ |
| 圍牆 | 平方公尺 | 一、八○○ |

新竹縣政府 令

訂定﹁新竹縣縣統籌分配稅款分配辦法﹂。

附﹁新竹縣縣統籌分配稅款分配辦法﹂。

縣長　鄭　永　金

新竹縣縣統籌分配稅款分配辦法

第一條　本辦法依財政收支劃分法第十六條之一第四項規定訂定之。

第二條　本辦法之主管機關為新竹縣政府（以下簡稱本府）。

第三條　新竹縣縣統籌分配稅款（以下簡稱本稅款）之來源如下：

一、依財政收支劃分法第十二條第二項至第四項規定之下列款項：

（一）地價稅徵起收入之百分之二十。

（二）房屋稅徵起收入之百分之二十。

（三）契稅徵起收入之百分之二十。

二、本稅款專戶存儲之孳息收入。

第四條　本稅款分配以調劑各鄉（鎮、市）財政盈虛為原則，除為因應年度進行中緊急需要保留百分之十外，其餘可分配總額依下列方式分配之：

一、各鄉（鎮、市）之基準財政收入額扣抵基準財政需要額扣抵後如為絀數，即予全數彌平，扣抵後如為餘數，則不予分配。

二、可分配總額扣除前款分配數後之餘額，依下列比率分配之：

（一）平均分配各鄉（鎮、市），權數占百分之八十五。

（二）按各鄉（鎮、市）最近一年開源項目績效分配，權數占百分之五。

（三）按各鄉（鎮、市）最近一年房屋稅、地價稅及契稅稅收總額占全部鄉（鎮、市）房屋稅、地價稅及契稅稅收總額比例分配，權數占百分之十。

第五條　前條所稱基準財政收入額係指下列各款合計數：

一、稅課收入。

二、中央統籌分配稅收入。

基準財政需要額係指下列各款合計數：

一、最近三年正式編制人員人事費決算平均數，其項目如下：

（一）薪資。

（二）主管職務、專業及地域加給。

（三）生活津貼、退休撫恤金及保險之費用。

（四）其他相關必要費用。

二、基本辦公費：按正式人員編制員額數乘算本縣及所屬機關學校預算共同費用編列基準核列。

三、業務費：

（一）鄉（鎮、市）長特別費。

（二）村、里長事務費。

（三）鄉（鎮、市）民代表研究費、健康檢查費、保險費、郵電費、文具費、春節慰勞金、出國考察費及開會之交通出席與膳食費。

（四）鄉（鎮、市）民代表會主席及副主席之特別費。

（五）其他相關必要費用。

四、基本建設經費：每一鄉（鎮、市）設算金額為二千三百萬元，對原住民鄉加計百分之十計算。

五、各鄉（鎮、市）公所依本縣各機關學校辦理公教人員福利互助金結算作業補充要點規定負擔之經費。

第六條　本稅款按次一年度推估數，依規定設算分配各鄉（鎮、市）之分配金額，並於會計年度開始三個月前通知受分配各鄉（鎮、市）公所納入預算。

第七條  本稅款應在縣公庫開立專戶存支。

第八條  本稅款由本府以平均撥付為原則，依分配數按月撥付受分配各鄉（鎮、市）公所，並通知各鄉（鎮、市）公所檢具收據函送本府，以憑核撥。但本府應於年度結束前，視當年度本稅款實際收入情形，調整最末一月或二月之撥付金額。

本稅款相關稅收入之實際收入情形，按月登載於本府網站。

第九條  本辦法自中華民國九十三年一月一日施行。

新竹縣政府 令

修正﹁新竹縣教育事務財團法人設立許可及監督準則﹂第十、第十二、第二十一及第二十八條條文。

附﹁新竹縣教育事務財團法人設立許可及監督準則﹂第十、第十二、第二十一及第二十八條條文。

縣長　鄭　永　金

新竹縣教育事務財團法人設立許可及監督準則第十、十二、二十一及二十八條條文

第 十 條　教育法人置董事或監察人，應符合下列規定：

一、董事之名額，以七人至二十一人為限，並須為奇數，其每屆任期不得逾三年。置有監察人者，名額以三人至五人為限，任期與董事同。

二、董事須有三分之一以上具有從事目的事業工作經驗。

三、董事相互間有配偶及三親等以內血親、姻親關係者，不得超過其總名額三分之一。

四、監察人相互間、監察人與董事間不得有配偶及三親等以內血親、姻親關係。

五、外國人充任董事或監察人，其人數不得超過董事總名額或監察人總名額三分之一，並不得充任董事長。

政府機關捐助設立之教育法人，其設立捐助金額合計達設立基金總額百分之五十以上者，捐助機關應按捐助比例推薦或由本府代為推薦代表人選擔任董事，除牴觸前項規定外，董事會不得拒絕選聘；必要時，並得由推薦機關免職之。

前項董事應於每屆縣長當選經中央選舉委員會正式公告之日起算三十日內當然解職，並完成許可變更登記。

董事及監察人均為無給職。

第十二條　教育法人經法院登記之財產總額，其管理使用應受本府之監督。管理使用方式如下：

一、存放金融機構。

二、購買公債及短期票券。

三、購置教育法人自用之不動產。

非政府機關捐助之教育法人依前項第三款規定管理使用財產時，不得動支第三條所定最低設立基金之現金總額。

政府機關捐助之教育法人依第一項第三款規定管理使用財產時，不得動支設立基金及政府捐贈之基金。.

教育法人之現金及有價證券之財產不得存放、貸與董事、非金融機構或其他個人。

第二十一條　政府捐助之教育法人應建立組織、人事、會計及內部稽核制度，並報本府備查；其薪給標準不得高於本府相當等級公務人員待遇，兼職人員，應報本府同意，始得支領兼職交通費。

第二十八條　本準則施行前已設立之教育法人，與本準則規定不符者，應於本準則修正施行後三個月內辦理補正。但法人名稱不在此限。

逾期未補正者，本府得依前二條規定辦理。但情形特殊無法如期辦理，並報經本府核准延長者不在此限。

新竹縣政府 函

主旨：訂定「新竹縣縣庫集中支付跨行通匯作業實施要點」，並自即日起實施，請　查照。

說明：檢附「新竹縣縣庫集中支付跨行通匯作業實施要點」，乙份。

正本：新竹縣議會、本府各局科室、本府各附屬機關學校（含各戶政事務所）

副本：台灣銀行竹北分行、本府行政室法制課、本府財政局

縣長　鄭　永　金

新竹縣縣庫集中支付跨行通匯作業實施要點

一、新竹縣政府（以下稱簡本府）為改進縣庫集中支付撥匯庫款作業，減少使用縣庫支票付款風險，提昇便民服務品質，應用財金資訊股份有限公司（以下簡稱財金公司）跨行通匯系統，將受款人應領之費款，透過代理縣庫機構電腦連線網路，撥匯存入其指定之各金融機構或郵局（以下簡稱金融機構），使庫款支付達到迅速、正確與安全之目的，特訂定本作業實施要點（以下簡稱本要點）。

二、本要點有關利用跨行通匯系統辦理庫款支付事務之處理，除悉依本要點、新竹縣縣庫集中支付作業程序及金融資訊系統跨行業務處理規則相關規定辦理外，應與代理縣庫機構訂立委託辦理通匯合約。

三、各機關辦理支付編造付款憑單時，應查明受款人指定入帳之金融機構名稱、存款帳號及戶名，詳填於通匯存帳要項欄位內。如有受款人未在金融機構開設帳戶，或開設帳戶之金融機構未參與財金公司跨行通匯者，應宣導其前往代庫銀行或其他有通匯之金融機構開設帳戶，以利撥存。

四、本府財政局辦理通匯之匯款資料，則使用電腦逐筆輸入包括受款人指定入帳之金融機構總行、分行、帳號、戶名及金額，先行登錄於磁片，經內部核計無誤後，以專人持送磁片至代理縣庫機構。代理縣庫機構接受財政局磁片之匯款資料時，應即依財金公司跨行作業有關規定，對交匯資料先予查核，確認無誤後再行匯出，並將當日匯出明細檔，提供財政局對帳。當日如有多筆款項匯給同一受款人時，本府財政局得合併一筆輸出。

五、本府財政局於每次傳送匯款檔案時，應同時列印匯款清單，列明匯款筆數及總金額，並根據清單所列總金額簽開縣庫支票，送交代理縣庫機構作為當日通匯清算款項。

六、代理縣庫機構受託通匯之匯款，應負責以及時連線方式將匯款匯至解款銀行，由其存入受款人之帳戶，如因電腦連線網路或跨行通匯系統發生故障，無法立即修復時，滯留代理縣庫機構尚未傳送之匯款，則應於次營業日儘速匯出。

七、解款銀行於接受匯入款項應即依規定入戶，若發現帳號戶名不符或帳戶註銷者，應即依金融資訊系統跨行通匯有關規定辦理退匯。

八、當日通匯進行中倘發生退匯情事，代理縣庫機構應將退匯資料清單送交本府財政局查明原因更正，併入下批次通匯資料匯出，不另簽支票。如無法於當日查明更正者，由代理縣庫機構簽開「新竹縣庫存款戶」為受款人之支票，交由本府財政局通知各機關辦理支出收回。

九、本要點奉核定後實，施修正時亦同。

新竹縣政府 函

主旨：本省九十二年地價稅開徵日期經台灣省政府訂為自九十二年十一月一日至同年十一月三十日截止，轉請　查照。

說明：依據臺灣省政府九十二年六月二十五日府財自字第○九二○八○○二八七號函（附影本）辦理。

正本：新竹縣稅捐稽徵處、新竹縣各鄉鎮市公所群組

副本：本府行政室（文書課）、財政局

縣長　鄭　永　金

臺灣省政府 函

主旨：本省九十二年地價稅開徵日期訂為自九十二年十一月一日至同年十一月三十日截止，請查照。

說明：依據土地稅法第四十條規定辦理。

正本：各縣市政府

副本：財政部賦稅署、臺北市政府、高雄市政府、福建省政府、財政部中部辦公室（賦稅業務）、本府財務組（二份）

新竹縣政府 函

主旨：檢送修正「所得稅法」第十五條、第十七條及第一百二十六條條文，請　查照。

說明：依據臺灣省政府九十二年七月二日府法二字第○九二○○○九六二二號函辦理。

正本：新竹縣一、二級機關群組、新竹縣各鄉鎮市公所群組、新竹縣各縣立國中小群組、新竹縣竹東鎮竹東幼稚園、本府各局室

副本：本府財政局

縣長　鄭　永　金

修正所得稅法第十五條、第十七條及第一百二十六條條文

第十五條　納稅義務人之配偶，及合於第十七條規定得申報減除扶養親屬免稅額之受扶養親屬，有前條各類所得者，應由納稅義務人合併報繳。納稅義務人主體一經選定，得於該申報年度結算申報期間屆滿後六個月內申請變更。

納稅義務人得就其本人或配偶之薪資所得分開計算稅額，由納稅義務人合併報繳。計算該稅額時，僅得減除薪資所得分開計算者依第十七條規定計算之免稅額及薪資所得特別扣除額；其餘符合規定之各項免稅額及扣除額一律由納稅義務人申報減除，並不得再減除薪資所得分開計算者之免稅額及薪資所得特別扣除額。

第十七條　按前三條規定計得之個人綜合所得總額，減除下列免稅額及扣除額後之餘額，為個人之綜合所得淨額：

一、免稅額：納稅義務人按規定減除其本人、配偶及合於下列規定扶養親屬之免稅額；納稅義務人本人及其配偶年滿七十歲者，免稅額增加百分之五十。但依第十五條第二項規定分開計算稅額者，納稅義務人不得再減除薪資所得分開計算者之免稅額：

（一）納稅義務人及其配偶之直系尊親屬，年滿六十歲，或無謀生能力，受納稅義務人扶養者。其年滿七十歲受納稅義務人扶養者，免稅額增加百分之五十。

（二）納稅義務人之子女未滿二十歲，或滿二十歲以上，而因在校就學、身心殘障或因無謀生能力受納稅義務人扶養者。

（三）納稅義務人及其配偶之同胞兄弟、姊妹未滿二十歲者，或滿二十歲以上，而因在校就學、或因身心殘障或因無謀生能力受納稅義務人扶養者。

（四）納稅義務人其他親屬或家屬，合於民法第一千一百十四條第四款及第一千一百二十三條第三項之規定，未滿二十歲或滿六十歲以上無謀生能力，確係受納稅義務人扶養者。但受扶養者之父或母如屬第四條第一款及第二款之免稅所得者，不得列報減除。

二、扣除額：納稅義務人就下列標準扣除額或列舉扣除額擇一減除外，並減除特別扣除額：

（一）標準扣除額：納稅義務人個人扣除三萬八千元；有配偶者六萬元。

（二）列舉扣除額：

1.捐贈：對於教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐贈總額最高不超過綜合所得總額百分之二十為限。但有關國防、勞軍之捐贈及對政府之捐獻，不受金額之限制。

2.保險費：納稅義務人本人、配偶及直系親屬之人身保險、勞工保險及軍、公、教保險之保險費。但每人每年扣除數額以不超過二萬四千元為限。

3.醫藥及生育費：納稅義務人及其配偶或受扶養親屬之醫藥費及生育費，以付與公立醫院、公務人員保險特約醫院、勞工保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限。但受有保險給付部分，不得扣除。

4.災害損失：納稅義務人及其配偶與扶養親屬遭受不可抗力之災害損失。但受有保險賠償或救濟金部分，不得扣除。

5.購屋借款利息：納稅義務人購買自用住宅，向金融機構借款所支付之利息，其每一申報戶每年扣除數額以三十萬元為限。但申報有儲蓄投資特別扣除額者，其申報之儲蓄投資特別扣除金額，應在上項購屋借款利息中減除；納稅義務人依上述規定扣除購屋借款利息者，以一屋為限。

6.房屋租金支出：納稅義務人及其配偶與受扶養直系親屬在中華民國境內租屋供自住且非供營業或執行業務使用者，其所支付之租金，每一申報戶每年扣除數額以十二萬元為限。但申報有購屋借款利息者，不得扣除。

（三）特別扣除額：

1.財產交易損失：納稅義務人及其配偶、扶養親屬財產交易損失，其每年度扣除額，以不超過當年度申報之財產交易之所得為限；當年度無財產交易所得可資扣除，或扣除不足者，得以以後三年度之財產交易所得扣除之。財產交易損失之計算，準用第十四條第一項第七類關於計算財產交易增益之規定。

2.薪資所得特別扣除：納稅義務人及與納稅義務人合併計算稅額報繳之個人有薪資所得者，每人每年扣除七萬五千元，其申報之薪資所得未達七萬五千元者，就其薪資所得額全數扣除。配偶依第十五條第二項規定分開計算稅額者，每年扣除七萬五千元，其申報之薪資所得未達七萬五千元，就其薪資所得額全數扣除。

3.儲蓄投資特別扣除：納稅義務人及與其合併報繳之配偶暨受其扶養親屬於金融機構之存款、公債、公司債、金融債券之利息、儲蓄性質信託資金之收益及公司公開發行並上市之記名股票之股利，合計全年不超過二十七萬元者，得全數扣除，超過二十七萬元者，以扣除二十七萬元為限。但依郵政儲金法規定免稅之存簿儲金利息及本法規定分離課稅之短期票券利息不包括在內。

4.殘障特別扣除：納稅義務人與其合併報繳之配偶暨受其扶養親屬如為身心障礙者保護法第三條規定之殘障者，及精神衛生法第五條第二項規定之病人，每人每年扣除六萬三千元。

5.教育學費特別扣除：納稅義務人之子女就讀大專以上院校之子女教育學費每年得扣除二萬五千元。但空中大學、專校及五專前三年及已接受政府補助或領有獎學金者除外。

納稅義務人或其配偶之薪資所得依第十五條第二項規定，分開計算稅額者，該薪資所得者之免稅額及薪資所得特別扣除額，應自分開計算稅額之薪資所得中減除；其餘符合前項規定之免稅額或扣除額，不得自分開計算稅額之薪資所得中減除，應一律由納稅義務人申報減除。

依第七十一條規定應辦理結算申報而未辦理，經稽徵機關核定應納稅額者，均不適用第一項第二款第二目列舉扣除額之規定。

第一百二十六條　本法自公布日施行。但本法第五條之一增訂條文及第十七條修正條文，自中華民國八十二年一月一日施行；中華民國九十二年六月六日修正公布之第十五條第二項、第十七條第一項第一款及第二項規定，自中華民國九十一年一月一日施行。

本法九十年五月二十九日修正條文施行日期，由行政院定之。

新竹縣政府 函

主旨：本省九十三年房屋稅開徵日期經台灣省政府核定為自九十三年五月一日至同年五月三十一日截止，轉請　查照。

說明：依據臺灣省政府九十二年七月四日府財自字第○九二○八○○二九七號函（附影本）辦理。

正本：新竹縣稅捐稽徵處、新竹縣各鄉鎮市公所群組

副本：本府行政室（文書課）、財政局

縣長　鄭　永　金

臺灣省政府 函

主旨：茲核定本省九十三年房屋稅開徵日期，自九十三年五月一日開徵，至九十三年五月三十一日截止，徵收期間為一個月，請　查照。

說明：依據房屋稅條例第十二條規定辦理。

正本：各縣市政府

副本：財政部賦稅署、財政部中部辦公室（賦稅業務）、福建省政府、臺北市政府、高雄市政府、本府財務組（二份）

新竹縣政府 函

主旨：修訂「新竹縣都市設計作業手冊」部份條文及內容（如附件），並自發布日起施行，請查照。

說明：

一、依據行政程序法第一百六十條第二項規定辦理。

二、本府訂定「新竹縣都市設計作業手冊」部份條文及內容，業經本縣都市設計審議委員會九十二年五月九日第三十三次會議審查通過。

正本：本縣都市設計審議委員會各委員、台灣省建築師公會新竹縣市辦事處

副本：本府行政室、本府工務局（局長室、建築管理課、都市計畫課）

縣長　鄭　永　金

| 新竹縣都市設計作業手冊修正條文對照表 |
| --- |
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 表一都市設計審議申請計畫書 申請書項目 內容 開發計畫 １簡述開發內容、設計目標及構想。 ２開發標的的位置及基地現況圖及附近環境特徵指述：載明基地位置，並配合照片載明基地比鄰土地現有鄰接道路寬度、標高、鄰房層數、週邊空地、設施物、附近道路狀況及名稱；需至少包含以基地中心點為圓心，800m為半徑所涵蓋之範圍。 ３開發位置與沿街立面及周圍鄰房立面現況比較：加註三樓以下每層高度及線條與鄰近案件比較分析，並標示尺寸。 ４土地及建築物配置計畫（含建築物使用功能、樓層量體與景觀模擬、週邊公共設施、交通系統、開放空間暨有大型喬木植栽或特殊生物物種/地形地質之保存維護說明等構想，得以模型或3D模擬方式表示之）。 ５開發影響說明：含周圍環境、交通影響、公共設施、景觀環境、社經發展等說明。 ６依都市計畫及建築法令規範之試算：試算及說明基地面積、建築物用途、土地使用強度、建築物高度、停車空間、院落深度、有效開放空間計算、各樓層樓地板面積等。 ７管理維護計畫。 | 表一都市設計審議申請計畫書 申請書項目 內容 開發計畫 １簡述開發內容、設計目標及構想。 ２開發標的的位置及基地現況圖及附近環境特徵指述：載明基地位置，並配合照片載明基地比鄰土地現有鄰接道路寬度、標高、鄰房層數、週邊空地、設施物、附近道路狀況及名稱；需至少包含以基地中心點為圓心，800m為半徑所涵蓋之範圍。 ３土地及建築物配置計畫（含建築物使用功能、樓層量體與景觀模擬、週邊公共設施、交通系統、開放空間暨有大型喬木植栽或特殊生物物種/地形地質之保存維護說明等構想，得以模型或3D模擬方式表示之）。 ４開發影響說明：含周圍環境、交通影響、公共設施、景觀環境、社經發展等說明。 ５依都市計畫及建築法令規範之試算：試算及說明基地面積、建築物用途、土地使用強度、建築物高度、停車空間、院落深度、有效開放空間計算、各樓層樓地板面積等。 ６管理維護計畫。 | １增加開發計畫內容需有開發位置與沿街立面及周圍鄰房立面現況比較。 |

新竹縣都市設計作業手冊

壹、說    明

一、都市設計作業手冊為供相關單位進行都市設計審議申請案時之作業程序說明。

二、作業手冊內容包含都市設計審議委員會之組成說明、都市設計審議案之審議程序，以及提送都市設計審議之書件基準。

三、本作業手冊整合目前新竹縣政府已採行之相關程序，參照國內已實行之相關案例並配合本案都市設計管制內容，提供相關之送審文件與檢核內容之建議。

貳、作業手冊內容

一、都市設計審議委員會組成（引自【新竹縣都市設計審議委員會設置要點】）

（一）新竹縣政府（以下簡稱本府）為辦理都市設計審議與研究工作，以強化本縣地區特色，提升城鄉生活環境品質，特設「新竹縣都市設計審議委員會」（以下簡稱本會），並訂定本要點。

（二）本會設置主任委員一人，由縣長兼任，副主任委員一人，由副縣長兼任；委員十五人，由主任委員就左列人員聘（派）兼之：

1.主管業務機關首長或單位主管。

2.有關業務機關首長或單位主管或代表。

3.具有專門學術經驗之專家、學者。

依前項第一款及第二款派聘之委員總合不得超過委員總人數二分之一，依第三款派聘之委員，應具備都市計畫、都市設計、景觀、建築或交通、土木工程之專門學術經驗。

（三）本會審議範圍包括本縣都市計畫說明書中載明需經本會審議之地區，或經本府認定需納入都市設計審議之地區。

（四）本會之職掌為審議範圍內有關計畫地區之都市設計，建築物設計、開放空間設計、交通系統設計及廣告物招牌、街道傢俱之景觀設計等審議與研究事項。

（五）本會置執行秘書一人，承主任委員之命處理日常會務工作，幹事六人至八人，協助執行辦理會務，並由主任委員就工務局等有關單位人員派兼之。

（六）本會開會時間視業務需要，簽請主任委員核定，並由主任委員擔任主席，主任委員因故不能出席時，由副主任委員擔任主席。

（七）本會決議事項經主任委員核定後，以本府名義行之。

（八）本會委員及兼職人員均為無給職，但得比照專家委員會議方式支給出席費，或依規定支給兼職車馬費或研究費。

（九）為審議都市設計案，得徵收審查費，前項審查費之標準由本府另訂之。

（十）本要點奉核定後實施。

二、都市設計審議程序

（一）本縣都市計畫載明應進行都市設計審議之地區，或經主管單位認定需經由都市設計審議之開發案，其建築基地面積在2000m2以上者，應於申請建築執照前檢具相關文件向本府工務局都市計畫課辦理掛號；建築基地面積在2000m2以下者，則併同建築執照申請文件向本府工務局建管課辦理掛號。

（二）開發案於申請審議前，如遇相關疑義時，得先列舉有關事項，提請都市設計課邀集相關單位進行解釋。

（三）都計課於掛號確認相關文件齊備後，應於受理掛號三十日內邀集都市設計審議委員召開審議會議審議之。

（四）建管課於掛號收件後，如認定屬內容複雜、具爭議性或可能產生環境衝擊之申請案，得轉請都計課依基地面積2000m2以上開發案審議流程，召開都市設計審議會議審議之。

（五）審議流程：

三、都市設計審議作業文件基準

表一  都市設計審議申請計畫書

| 申請書項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 審議申請書 | 1.申請人姓名、地址、電話及簽章。 2.設計人姓名、地址、電話及傳真號碼、營開業證書字號及簽章。 3.設計標的地址、地號及土地使用分區用途。 |
| 都市設計委託書 | 委託書及兩造簽章。 |
| 都市設計審議查核表 | 1.都市設計審議建築計畫資料表（表二）。 2.都市設計管制要點查核表（表三）。 |
| 開發計畫 | 1.簡述開發內容、設計目標及構想。 2.開發標的的位置及基地現況圖及附近環境特徵指述：載明基地位置，並配合照片載明基地比鄰土地現有鄰接道路寬度、標高、鄰房層數、週邊空地、設施物、附近道路狀況及名稱；需至少包含以基地中心點為圓心，800m為半徑所涵蓋之範圍。 3.開發位置與沿街立面及周圍鄰房立面現況比較：加註三樓以下每層高度及線條與鄰近案件比較分析，並標示尺寸。 4.土地及建築物配置計畫（含建築物使用功能、樓層量體與景觀模擬、週邊公共設施、交通系統、開放空間暨有大型喬木植栽或特殊生物物種/地形地質之保存維護說明等構想，得以模型或3D模擬方式表示之）。 5.開發影響說明：含周圍環境、交通影響、公共設施、景觀環境、社經發展等說明。 6.依都市計畫及建築法令規範之試算：試算及說明基地面積、建築物用途、土地使用強度、建築物高度、停車空間、院落深度、有效開放空間計算、各樓層樓地板面積等。 7.管理維護計畫。 |

表二  都市設計審議建築計畫資料表

| 案名： | 基地地號： |
| --- | --- |
| 土地使用及環境設計資料 | 基地使用分區 |  | 法定建蔽率 | % | 法定汽車停車位 | 輛 | 建築色彩/造型 |  |
|  | 基地面積 | M2 | 實設建蔽率 | % | 實設汽車停車位 | 輛 |  |  |
|  | 總樓地板面積 | M2 | 法定容積率 | % | 法定機車停車位 | 輛 | 建築鄰街面材質 |  |
|  | 住宅使用容積 | M2 | 基準容積率 | % | 實設機車停車位 | 輛 |  |  |
|  | 商業使用容積 | M2 | 獎勵容積率 | % | 地下層樓板面積 | M2 | 法定綠覆率 |  |
|  | 其他使用容積 | M2 | 實設總容積率 | % | 地下開挖規模 | % | 實設綠覆率 |  |
|  | 商業單元 | 單元 | 住戶數 | 戶 | 最大樓層數 | 層 | 臨街舖面 材質 |  |
|  | 其他單元 | 單元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各樓層使用概況 |  | 建築物高度 | M |  |  |
|  |  |  | 屋頂突出物高度 | M |  |  |
| 獎勵類型與獎勵值 | 大街廓開發獎勵 | 獎勵係數 |  | 申請資料 | 申請人 |  | 電話 |  |
|  |  | 獎勵樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |
|  | 開放空間獎勵 | 獎勵係數 |  |  | 地址 |  | 傳真 |  |
|  |  | 獎勵樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |
|  | 綜合設計獎勵 | 開放空間有效面積 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 獎勵樓地板面積 |  |  | 設計人 |  | 電話 |  |
|  | 增設公用 停車空間獎勵 | 增設停車數量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 獎勵樓地板面積 |  |  | 地址 |  | 傳真 |  |
|  | 來賓車位獎勵面積 | 獎勵樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 獎勵樓地板面積 |  |  |  |  |  |  |

表三  都市設計管制要點查核表

| 案名 |  |
| --- | --- |
| 申請人 |  | 地址 |  | 電話 |  | 電話 |  |
| 設計人 |  | 地址 |  | 傳真 |  | 傳真 |  |
| 依循管制要點名稱： |
| 管制項目 | 管制內容說明 | 開發內容說明 | 條件符合 | 備註 |
| 建蔽率 | 法定建蔽率： | 實設建蔽率： | □是 □否 |  |
| 容積率 | 法定容積率： | 實設容積率： | □是 □否 |  |
|  | 總獎勵容積率： | 總增加樓地板面積： |  |  |
| 建築基地 最小開發規模 | 指定最小開發規模： |  | □是 □否 | 獎勵樓地板面積： |
|  | 轉角基地臨計畫道路之任一側長度不小於15m |  | □是 □否 |  |
|  | 是否造成鄰地未達開發規模規定 |  | □是 □否 |  |
|  | 其他： |  | □是 □否 |  |
| 最小退縮 建築距離 | 臨12m以上（不含12m）計畫道路應退縮至少6m建築 臨12m以下（含12m）、8m以上（含8m）計畫道路應退縮至少4.5m建築 |  | □是 □否 | 文化中心地區臨8m以上（含8m）計畫道路統一退縮至少4.5m建築 |

| 管制項目 | 管制內容說明 | 開發內容說明 | 條件符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圍牆 | 最小退縮部分不得設置圍牆 |  | □是 □否 |  |
|  | 圍牆透空率不得小於70% | 實設透空率： | □是 □否 |  |
|  | 牆基高度不得大於45cm | 實設牆基高度： | □是 □否 |  |
|  | 圍牆總高度不得大於1.5m | 實設圍牆總高度： | □是 □否 |  |
|  | 其他： |  | □是 □否 |  |
| 開放空間系統 |  |  | □是 □否 |  |
| 法定空地綠化 | 植栽綠化比1/2以上 | 實設綠覆率： | □是 □否 |  |
|  | 其他： |  | □是 □否 |  |
| 建築造型/材質/色彩與細部設計 |  |  |  |  |
| 建築基地 設置停車空間 | 法定停車空間： | 實設停車空間： | □是 □否 |  |
|  |  | 增設停車空間： | -- | 獎勵樓地板面積： |
|  | 其他： |  | □是 □否 |  |
| 架空走廊/人行陸橋/地下道 |  |  | □是 □否 |  |
| 廣告招牌 |  |  | □是 □否 |  |

| 管制項目 | 管制內容說明 | 開發內容說明 | 條件符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道家具 |  |  | □是 □否 |  |
| 離街裝卸場 |  |  | □是 □否 |  |
| 無障礙設施 |  |  | □是 □否 |  |
| 多用途使用獎勵 | 私人捐獻或設置公眾使用設施，集中留設面積100m2以上。 建築物留設空間與天橋/地下道連接供公眾使用。 |  | □是 □否 | 需取得主管機關核可 獎勵樓地板面積： |
| 其他 |  |  | □是 □否 |  |
| 簽證欄 （建築師或都市計畫技師） |  |

出席委員：																承辦單位：

新竹縣政府 函

主旨：「非都市土地容許使用執行要點」業經內政部九十二年七月七日內授中辦地字第○九二○○八三○五三號令修正發布，檢附發布令及其附件各乙份，請查照。

說明：依據內政部九十二年七月七日內授中辦地字第○九二○○八三○五四號函辦理。

正本：新竹縣關西鎮公所、新竹縣新埔鎮公所、新竹縣竹東鎮公所、新竹縣湖口鄉公所、新竹縣橫山鄉公所、新竹縣新豐鄉公所、新竹縣芎林鄉公所、新竹縣寶山鄉公所、新竹縣北埔鄉公所、新竹縣峨眉鄉公所、新竹縣尖石鄉公所、新竹縣五峰鄉公所、新竹縣竹北市公所、新竹縣政府建設局、新竹縣政府工務局、新竹縣政府教育局、新竹縣政府民政局、新竹縣政府社會局、新竹縣政府農業局、新竹縣政府行政室、新竹縣環境保護局、新竹縣衛生局、新竹縣警察局、新竹縣消防局、新竹縣家畜疾病防治所、新竹縣文化局

副本：新竹縣政府地政局、新竹縣政府地政局局長室

縣長　鄭　永　金

內攻部　令

修正「非都市土地容許使用執行要點」，並自發布日實施。

附「非都市土地容許使用執行要點」。

部長　余　政　憲

非都市土地容許使用執行要點

一、本要點依非都市土地使用管制規則︵以下簡稱本規則︶第六條第四項規定訂定之。

二、本規則附表一許可使用細目之目的事業主管機關︵單位︶，依附件一規定辦理。

三、各種使用地之主管機關（單位），依附件二規定辦理。

四、本規則附表一許可使用細目之適用範圍，由其目的事業主管機關︵單位︶認定。但許可使用細目中列有其他二字者，應由目的事業主管機關會商該使用地主管機關及地政機關認定之。

五、本規則附表一規定免經申請許可使用者，免依本規則申請許可。但目的事業主管機關另有規定者，依其規定。

六、各級目的事業主管機關受理土地所有權人或合法使用人申請許可使用，依附件一表內所列。有鄉︵鎮、市、區︶級目的事業主管機關︵單位︶者，應由該機關︵單位︶受理；無鄉︵鎮、市、區︶級目的事業主管機關︵單位︶者，由直轄市或縣︵市︶級目的事業主管機關︵單位︶受理；無直轄市或縣︵市︶級目的事業主管機關︵單位︶者，應由中央目的事業主管機關受理。但目的事業主管機關另有規定者，依其規定。

七、依本規則附表一規定需經目的事業主管機關、使用地主管機關及有關機關許可使用細目，其使用地主管機關依附件二規定辦理。

各級目的事業主管機關受理申請許可使用案件，應徵得附件二直轄市或縣︵市︶各使用地主管機關︵單位︶同意。但鹽業用地及依其他法令規定應經使用地中央主管機關同意者，依其規定。

前項受理申請許可使用案件並應加會下列有關機關許可：

（一）屬山坡地範圍內者，為水土保持主管機關︵單位︶。

（二）屬原住民保留地範圍內者，為原住民保留地管理機關︵單位︶。

（三）經劃入風景區或風景特定區經營管理範圍內者，為該管觀光主管機關。但基於防洪救災需要依水利法相關規定辦理者，不在此限。

（四）涉及建築者為建築主管機關︵單位︶。

（五）涉及環境保護者為環境保護主管機關︵單位︶。

（六）涉及自來水水源、水質、水量保護區者為自來水事業機構或其管理機關；涉及飲用水水源水質保護區者為環境保護主管機關︵單位︶；如其又屬水庫集水區者，為集水區治理單位。

（七）涉及河川區土地者為河川管理機關︵單位︶。

（八）申請作為畜牧設施者，為水利、環保、水源保護及其他有關主管機關︵單位︶。

（九）其他有關主管機關︵單位︶。

八、依本規則附表一規定應申請許可使用案件，有實地查證必要時，目的事業主管機關得會同有關機關（單位）實地勘查。

九、申請林業用地作為營建剩餘土石方資源之暫屯、堆置、最終填埋使用者，應依林業法規及營建剩餘土石方處理方案有關規定辦理。

十、山坡地涉及非農業使用，需改變地形、地貌，開挖整地或堆置土石者，應依水土保持法、環境影響評估法、山坡地保育利用條例、山坡地建築管理辦法、土石採取法或營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理有關規定辦理。其涉及水利設施及河川者應依水利法、自來水法及飲用水管理條例等有關規定辦理。

十一、依本規則農牧、林業、交通及國土保安用地容許使用作為點狀公用事業設施或養殖、鹽業、窯業、遊憩用地容許使用作為再生能源相關設施，其點狀使用面積之計算依下列規定辦理：

（一）於有建蔽率地區者為建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地。

（二）設施物為立體使用者，除地面使用部分外，應加計該設施物上空及地下構造外緣垂直投影使用面積。

十二、依本規則規定，於農牧、養殖、林業用地作休閒農業設施或於林業用地作森林遊樂設施者，除依法申請變更為適當之使用分區及使用地外，不得興建一般旅館、觀光旅館或國際觀光旅館。

十三、經依本規則第三十條申請使用地類別變更編定之土地，應依其變更使用計畫所核准該用地之使用項目使用，除該用地之使用項目重新依法申請變更為他種使用，並經原核准機關同意外，不得依本要點之規定，申請變更作為其他使用項目之使用。

十四、各級目的事業主管機關於核准許可使用案件之申請時，應同時通知有關機關︵單位︶。

附件一

| 非都市土地容許使用項目之許可使用細目目的事業主管機關（單位）表 |
| --- |
| 容許使 用項目 | 許可使用細目 | 各級目的事業主管機關（單位） | 備註 |
|  |  | 中央機關 | 直轄市或縣（市）級機關（單位） | 鄉（鎮、市、區）級單位 |  |
| 一、農舍 | 1.農家住宅 | 內政部營建署 | 工務局（建設局） | 建設課 （財經） | 林業用地依森林法第二條規定之林業主管機關核定（未包括鄉、鎮、縣轄市及區公所） |
|  | 2.農舍附屬設施 | 內政部營建署 | 工務局（建設局） | 建設課 （財經） |  |
|  | 3.農產品之買賣 | 經濟部 | 建設局（工務局） | 建設課 （財經） |  |
|  | 4.農作物生產資材及日用品買賣 | 經濟部 | 建設局（工務局） | 建設課 （財經） |  |
|  | 5.民宿 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） | 建設課 （財經） |  |
| 二、住宅 | 1.住宅 | 內政部營建署 | 工務局（建設局） | 建設課 （財經） |  |
|  | 2.民宿民 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） | 建設課 （財經） |  |
| 三、日用品零售及服務設施 | 1.零售設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 2.批發設施批 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 3.倉儲設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 4.營業及辦公處所 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  | 依其行業性質分別其主管機關 |
| 四、農產品集散批發運銷設施 | 1.農（畜、水）產品之集散場（站）、堆積場（站）、轉運場（站）、拍賣場（站）、批發及零售場（站） | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 2.其他農產品集散批發運銷設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
| 五、農業設施 | 1.育苗作業室 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 2.菇類栽培設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 3.溫室 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 4.作物栽培及培養設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 5.堆肥舍（場） | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 6.農機具室 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 7.倉庫、儲藏室及碾米房 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 8.曬場 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 9.管理室 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 10.灌溉或排水用抽水設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 | 如涉及水利、工務單位時再加會之。 |
|  | 11.農產品集貨轉運場（站） | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 12.農產品批發零售場（站） | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 13.農藥調配室（池） | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 14.自產農產品附屬加工設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 15.農路 | 行政院農業委員會 內政部營建署 | 農業科（局） 工務局（建設局） | 農業課 建設課（財經） | 涉及農業經營者：農業單位 涉及建築線者：建管單位 |
|  | 16.其他農業產銷設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
| 六、畜牧設施 | 1.畜舍 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 2.禽舍 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 3.孵化場 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 4.畜禽停棲場及運動場 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 5.水池（水禽飼養用） | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 6.管理室 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 7.畜牧污染處理設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 8.堆肥（舍）場堆 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 9.死廢畜禽處理設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 10.青貯塔（窖） | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 11.飼（芻）料調配或倉儲設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 12.畜禽產品轉運場（站） | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 13.畜禽產品處理設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 14.畜禽屠宰分切場 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 15.榨乳及儲乳設施榨 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 16.其他畜牧設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） | 農業課 |  |
| 七，鄉村教育設施 | 1.幼稚園 | 教育部 | 教育局 |  |  |
|  | 2.其他教育設施 | 教育部 | 教育局 |  |  |
| 八、行政及文教設施 | 1.鄉（鎮、市）民代表會及鄉（鎮、市）公所 | 內政部 | 民政局 |  |  |
|  | 2.村里辦公處及集會所 | 內政部 | 民政局 |  |  |
|  | 3.圖書館 | 教育部 | 教育局 |  |  |
|  | 4.農民組織與農業推廣設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 5.電影放映場所 | 行政院新聞局 | 新聞室（局、課） |  |  |
|  | 6.藝文展演場所 | 行政院文化建設委員會 | 文化局（文化中心） |  |  |
|  | 7.政府機關 |  |  |  | 依使用機關性質分別其主管機關（單位） |
|  | 8.其他行政及文教設施 |  |  |  | 依使用性質究屬行政或文教設施分別其主管機關（單位） |
| 九、衛生及福利設施 | 1.醫療機構 | 行政院衛生署 | 衛生局 |  |  |
|  | 2.衛生所（室） | 行政院衛生署 | 衛生局 |  |  |
|  | 3.護理機構及精神復健機構 | 行政院衛生署 | 衛生局 |  |  |
|  | 4.老人福利機構 | 內政部 | 社會科（局） |  |  |
|  | 5.托兒所 | 內政部 | 社會科（局） |  |  |
|  | 6.兒童少年婦女殘障福利機構 | 內政部 | 社會科（局） |  |  |
|  | 7.社區活動中心及社會救助機構 | 內政部 | 社會科（局） |  |  |
|  | 8.其他衛生及福利設施 | 行政院衛生署或 內政部 | 衛生局或 社會科（局） |  |  |
| 十、公用事業設施 | 1.郵政局所及郵件處理場 | 交通部 |  |  |  |
|  | 2.電信公司營運處（所） | 交通部 |  |  |  |
|  | 3.電信線路中心及機房設施 | 交通部 |  |  |  |
|  | 4.電信、微波收發站 | 交通部 |  |  |  |
|  | 5.公用氣體燃料事業貯氣槽、貯氣管、貯氣場等貯氣設備 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 6.液化石油氣及其他可燃性高壓氣體容器儲存設施 | 內政部消防署 | 消防局 |  |  |
|  | 7.加油站、加氣站 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 8.發電、輸電、配電、變電等設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 9.自來水設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 10.抽水站 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 11.國防設施 | 國防部（各軍總司令部） |  |  |  |
|  | 12.警察分局、駐在所、檢查哨或消防分小隊 | 內政部警政署 內政部消防署 | 警察局 消防局 |  |  |
|  | 13.油庫、輸油設施、輸氣設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 14.公用氣體燃料事業配氣站、計量站、加壓站、整壓站等輸氣設備 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 15.海堤設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 16.人行步道、涼亭、公廁設施 | 內政部營建署 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 17.衛星廣播電視事業、無線及有線電視、廣播電台及其相關設施 | 交通部 行政院新聞局 | 新聞室（局、課） |  |  |
|  | 18.自來水公司施設之簡易自來水工程設施、自來水、淨水設備、配水池、加壓站及管線工程等設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 19.廢棄物回收貯存清除處理設施 | 行政院環境 保護署 | 環保局 | 民政課、建設課（財經） |  |
|  | 20.公路汽車客運業、市區汽車客運業（場站）設施 | 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 21.水力發電輸水管設施 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 22.其他公用事業設施 |  |  |  | 依使用性質究屬何種公用事業設施分別其主管機關（單位） |
|  | 23.電信監測站 | 交通部 |  |  | 為點狀使用 |
|  | 24.電信微波收發站 | 交通部 |  |  | 為點狀使用 |
|  | 25.電視、廣播訊號收發站 | 交通部 行政院新聞局 | 新聞室（局、課） |  | 為點狀使用 |
|  | 26.纜線附掛桿 | 交通部 行政院新聞局 | 新聞室（局、課） |  | 為點狀使用 |
|  | 27.衛星地面站 | 交通部 |  |  | 為點狀使用 |
|  | 28.輸配電鐵塔 | 經濟部 |  |  | 為點狀使用 |
|  | 29.電線桿 | 經濟部 |  |  | 為點狀使用 |
|  | 30.配電臺及開關站 | 經濟部 |  |  | 為點狀使用 |
|  | 31.抽水站 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  | 為點狀使用 |
|  | 32.自來水加壓站、配水池 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  | 為點狀使用 |
|  | 33.檢查哨 | 內政部警政署 內政部消防署 | 警察局 消防局 |  | 為點狀使用 |
|  | 34.風力發電機組 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  | 為點狀使用 |
|  | 35.航空助航設施 | 交通部 |  |  | 為點狀使用 |
|  | 36.輸送電信、電力設施輸 | 經濟部 |  |  | 為線狀使用 |
|  | 37.輸送油管、水管設施 | 經濟部 |  |  | 為線狀使用 |
|  | 38.有線電視管線設施 | 交通部 行政院新聞局 | 新聞室（局、課） |  | 為線狀使用 |
|  | 39.其他管線設施 |  |  |  | 一、為線狀使用 二、依使用性質究屬何種管線設施分別其主管機關（單位） |
| 十一、宗教建築 | 1.寺廟 | 內政部 | 民政局 |  |  |
|  | 2.教會（堂） | 內政部 | 民政局 |  |  |
|  | 3.其他宗教建築物 | 內政部 | 民政局 |  |  |
| 十二、安全設施 | 1.警政及其他警衛設施 | 內政部警政署 | 警察局 |  |  |
|  | 2.消防設施 | 內政部消防署 | 消防局 |  |  |
|  | 3.其他安全設施 |  |  |  | 依使用性質分別其主管機關（單位） |
| 十三、養殖設施 | 1.養殖池 | 行政院農業委員會漁業署 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 2.飼料調配及儲藏室 | 行政院農業委員會漁業署 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 3.管理室 | 行政院農業委員會漁業署 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 4.自產水產品處理、轉運場（站）或加工設施 | 行政院農業委員會漁業署 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 5.養殖污染防治設施 | 行政院農業委員會漁業署 | 農業科（局） |  |  |
|  | 6.抽水機房 | 行政院農業委員會漁業署 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 7.循環水設施 | 行政院農業委員會漁業署 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 8.電力室 | 行政院農業委員會漁業署 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 9.室內循環水養殖設施 | 行政院農業委員會漁業署 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 10.一般室內養殖設施 | 行政院農業委員會漁業署 | 農業科（局） | 農業課 |  |
|  | 11.其他養殖設施 | 行政院農業委員會漁業署 | 農業科（局） | 農業課 |  |
| 十四、遊憩設施 | 1.兒童遊憩場 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  | 本目之遊憩設施在風景區或風景特定區經營管理範圍內應加會管理機構 |
|  | 2.青少年遊憩場 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 3.小型公園或里鄰公園 | 內政部 營建署 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 4.室內桌球館或撞球場 | 行政院 體育委員會 | 教育局 |  |  |
|  | 5.球場、溜冰場或游泳池 | 行政院 體育委員會 | 教育局 |  |  |
|  | 6.其他室內及小型遊憩設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 7.其他室內及小型運動設施其他 | 行政院 體育委員會 | 教育局 |  |  |
| 十五、交通設施 | 1.氣象局及其設備 | 交通部 |  |  |  |
|  | 2.氣象觀測站、地震測報站、海象觀測站、水文觀測站 | 交通部 |  |  |  |
|  | 3.雷達站 | 交通部 |  |  |  |
|  | 4.電信線路中心及機房、衛星站、地平發射站 | 交通部 |  |  |  |
|  | 5.民用航空站、助航設施 | 交通部 |  |  |  |
|  | 6.道路之養護、監理安全等設施 | 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 7.汽車修理業 | 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 8.汽車運輸業場站、設施 | 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 9.駕駛訓練班 | 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 10.道路鐵路港灣及其設施 | 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 11.停車場 | 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 12.貨櫃集散站 | 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 13.道路收費站、道路服務及管理設施 | 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 14.其他交通設施 | 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
| 十六、水源保護及水土保持設施 | 1.保育水土所採之保育設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  | 協辦單位：水保單位 |
|  | 2.保護水源之職工辦公室及宿舍 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 3.自來水取水處理、管理及配送設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 4.水庫及與水庫有關的構造物及設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 5.水文觀測設施 | 經濟部 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 6.其他水源保護及水土保持設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
| 十七、戶外遊樂設施 | 1.公園 | 內政部 營建署 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  | 本目之戶外遊樂設施在風景區或風景特定區經營管理範圍內應加會管理機構 |
|  | 2.綜合運動場 | 行政院 體育委員會 | 教育局 |  |  |
|  | 3.露營野餐設施 | 教育部 | 教育局 |  |  |
|  | 4.動物園 | 教育部 | 教育局 |  |  |
|  | 5.滑雪設施 | 行政院 體育委員會 | 教育局 |  |  |
|  | 6.登山設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 7.纜車及附帶設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 8.高爾夫球場與其附屬建築物及設施 | 行政院 體育委員會 | 教育局 |  |  |
|  | 9.馬場 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 10.滑翔設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 11.野外健身訓練設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 12.海水浴場 | 行政院 體育委員會 | 教育局 |  |  |
|  | 13.園藝設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 14.垂釣設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 15.噴水池 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 16.小型遊憩船艇停泊設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 17.超輕型載具起降場 | 交通部 （民航局） | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 18.球道 | 行政院 體育委員會 | 教育局 |  |  |
|  | 19.其他戶外遊樂設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 20.其他戶外運動設施 | 行政院 體育委員會 | 教育局 |  |  |
| 十八、觀光遊憩管理服務設施 | 1.國際觀光旅館 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  | 本目之觀光遊憩管理服務設施在風景區或風景特定區經營管理範圍內應加會管理機構 |
|  | 2.觀光旅館 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 3.一般旅館 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 4.餐飲住宿設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 5.風景區管理服務設施（管理處所、遊客中心、展示陳列設施、門票、收費站、停車場、眺望臺、公廁） | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 6.水族館 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 7.文物展示中心 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 8.汽車客運業設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 9.觀光零售服務站 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 10.涼亭 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 11.游泳池 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 12.花棚花架 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 13.藝品特產店 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 14.其他遊憩服務及管理設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
| 十九、工業設施 | 1.廠房或相關生產設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 2.附屬辦公室 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 3.附屬倉庫 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 4.附屬生產實驗或訓練房舍 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 5.附屬單身員工宿舍 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 6.附屬露天設施或堆置場所 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 7.附屬停車場等必要設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 8.防治公害設備 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 9.工廠對外通路 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 10.兼營工廠登記產品有關之買賣業務 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 11.高壓氣體製造設備及其他附屬設備 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 12.工業技術開發或研究發展設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 13.汽車修理業 | 交通部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 14.倉儲設施（賣場除外） | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 15.綠帶及遊憩設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 16.教育設施 | 教育部 | 教育局 |  | 協辦機關（單位）：經濟部、建設局（工務局） |
|  | 17.衛生及福利設施 | 衛生署 內政部 | 衛生局 社會局（科） |  | 協辦機關（單位）：經濟部、建設局（工務局） |
|  | 18.社區安全設施 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 19.標準廠房 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 20.加油站及汽車加氣站 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 21.公共及公用事業設施 | 開發工業區之工業主管機關 |  |  |  |
|  | 22.運輸倉儲設施 | 開發工業區之工業主管機關 |  |  |  |
|  | 23.轉運設施 | 開發工業區之工業主管機關 |  |  |  |
|  | 24.職業訓練與創業輔導設施 | 開發工業區之工業主管機關 |  |  |  |
|  | 25.試驗研究設施 | 開發工業區之工業主管機關 |  |  |  |
|  | 26.專業辦公大樓 | 開發工業區之工業主管機關 |  |  |  |
|  | 27.環境保護及景觀維護設施 | 開發工業區之工業主管機關 |  |  |  |
|  | 28.企業營運總部 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 29.其他工業設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
| 二十、工業社區 | 1.社區住宅 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 2.社區教育設施 | 教育部 | 教育局 |  |  |
|  | 3.社區遊憩設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 4.社區衛生及福利設施 | 衛生署 內政部 | 衛生局 社會局（科） |  | 協辦機關（單位）：經濟部、建設局（工務局） |
|  | 5.社區日用品零售及服務設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 6.社區行政及文教設施 | 經濟部 | 民政局 |  | 按使用性質區分協辦單位 |
|  | 7.社區消防及安全設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  | 協辦單位： 警政署、消防署 警察局、消防局 |
|  | 8.社區交通設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 9.社區水源保護及水土保持設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  | 協辦單位：水保單位 |
|  | 10.社區公共及公用事業設施 | 開發工業區之工業主管機關 |  |  |  |
|  | 11.社區金融機構 | 開發工業區之工業主管機關 |  |  |  |
|  | 12.市場 | 開發工業區之工業主管機關 |  |  |  |
|  | 13.工業區員工宿舍 | 開發工業區之工業主管機關 |  |  |  |
|  | 14.其他經工業主管機關同意設置之設施 |  | 建設局（工務局） |  |  |
| 廿一、採取土石 | 1.土石採取 | 經濟部 | 建設局（工務局） 或農業科（局） |  |  |
|  | 2.土石採取場 | 經濟部 | 建設局（工務局） 或農業科（局） |  |  |
|  | 3.土石採取廠房暨產品加工之設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） 或農業科（局） |  |  |
|  | 4.水土保持設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  | 協辦單位：水保單位 |
|  | 5.砂石堆置、儲運、土石碎解洗選場及其一貫作業之預拌混凝土場、瀝青拌合場（包括純以外購砂石碎解洗選場設置及其儲運、堆置） | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 6.其他在土石業上必要之工程設施及附屬設備 | 經濟部 | 建設局（工務局）或農業科（局） |  |  |
| 廿二、林業使用 | 造林、苗圃 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
| 廿三、林業使用及其設施 | 1.造林、苗圃 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 2.造林設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 3.林產物採運設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 4.水土保持設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  | 協辦單位：水保單位 |
|  | 5.營林用辦公處所之單身員工宿舍及工寮 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 6.其他林業上必要設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
| 廿四、生態體系保護設施 | 1.自然生態保護設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 2.野生物保護設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 3.生態試驗研究站及圍籬設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 4.主管機關核定之生態體系保護設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
| 廿五、廢棄物清理及污水處理設施 | 1.污（廢）水處理廠 | 內政部營建署 行政院環境保護署 | 建設局（工務局） 環保局 | 民政課 建設課（財經） | 按計畫性質區分 |
|  | 2.水肥處理廠 | 行政院環境 保護署 | 環保局 | 民政課 建設課（財經） |  |
|  | 3.廢棄物處理場（廠） | 行政院環境 保護署 | 環保局 | 民政課 建設課（財經） |  |
|  | 4.廢棄物回收貯存清除處理設施 | 行政院環境 保護署 | 環保局 | 民政課 建設課（財經） |  |
|  | 5.營建剩餘土石方資源之暫屯、堆置、最終填埋設施 | 內政部營建署 | 工務局（建設局） | 建設課（財經） |  |
|  | 6.其他廢水或廢棄物清除處理設施 | 行政院環境 保護署 | 環保局 | 民政課 建設課（財經） |  |
| 廿六、殯葬設施 | 1.公墓 | 內政部 | 民政局（社會局） | 民政課 |  |
|  | 2.殯儀館 | 內政部 | 民政局（社會局） | 民政課 |  |
|  | 3.火化場 | 內政部 | 民政局（社會局） | 民政課 |  |
|  | 4.骨灰（骸）存放設施 | 內政部 | 民政局（社會局） | 民政課 |  |
| 廿七、鹽業設施 | 1.鹽田及鹽堆積場 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 2.倉儲設施 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 3.鹽廠及食鹽加工廠及辦公廳員工宿舍 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 4.轉運設施 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 5.其他必要之鹽業設施 | 經濟部 |  |  |  |
| 廿八、礦石開採及其設施 | 1.探採礦 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 2.貯礦場及廢土堆積場 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 3.礦業廠庫或其所需房屋 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 4.水土保持設施 | 經濟部 |  |  | 協辦單位：水保單位 |
|  | 5.其他在礦業上必要之工程設施及其附屬設施 | 經濟部 |  |  |  |
| 廿九、窯業使用及其設施 | 1.窯業製造 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 2.窯業原料或成品堆置場 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 3.自用窯業原料取土 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 4.水土保持設施 | 經濟部 | 農業科（局） |  | 協辦單位：水保單位 |
|  | 5.廠房 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 6.單身員工宿舍及其必要設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
| 卅、水岸遊憩設施 | 1.水岸遊憩建築及構造物 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  | 本目之水岸遊憩設施在風景區或風景特定區經營管理範圍內應加會管理機構 |
|  | 2.水上遊憩器材租售店 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 3.船泊加油設施 | 經濟部 |  |  |  |
|  | 4.遊憩停泊碼頭及修護設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 5.遊艇出租 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
|  | 6.警衛或消防救生設備及建築 | 內政部警政署 內政部消防署 | 警察局 消防局 |  |  |
|  | 7.其他水岸遊憩設施 | 交通部 | 建設局（工務局）（交通旅遊局）（觀光局） |  |  |
| 卅一、古蹟保存設施 | 古蹟及其保存設施 | 內政部 | 文化局（民政局） |  |  |
| 卅二、休閒農業設施 | 1.門票收費設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 2.警衛設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 3.安全防護設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 4.平面停車場 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 5.涼亭設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 6.眺望設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 7.標示解說設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 8.露營設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 9.公廁設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 10.登山及健行步道 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 11.水土保持設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  | 協辦單位：水保單位 |
|  | 12.環境保護設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  | 協辦單位：環保單位 |
|  | 13.農路 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
|  | 14.其他休閒農業設施 | 行政院農業 委員會 | 農業科（局） |  |  |
| 卅三、森林遊樂設施 | 1.管制、收費設施管 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 2.管理及服務展示設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 3.平面停車場及相關設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 4.水土保持設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  | 協辦單位：水保單位 |
|  | 5.環境保護設施環境 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  | 協辦單位：環保單位 |
|  | 6.資源保育維護設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 7.安全防護設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 8.營林設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 9.標示解說設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 10.步道設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 11.住宿、餐飲設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
|  | 12.其他森林遊樂設施 | 行政院農業委員會林務局 | 農業科（局） |  |  |
| 卅四、再生能源相關設施 | 1.再生能源發電設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 2.再生能源熱能設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 3.再生能源衍生燃料及其相關設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 4.再生能源輸送管線設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 5.其他再生能源相關設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
| 卅五、無公害性小型工業設施 | 無公害性小型工業設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  | 協辦單位：環保單位 |
| 卅六、臨時堆置收納營建剩餘土石方 | 臨臨時堆置收納營建剩餘土石方 | 內政部營建署 | 工務局（建設局） |  |  |
| 卅七、水庫、河川淤泥資源再生利用臨時處理設施 | 水庫、河川淤泥資源再生利用臨時處理設施 | 內政部營建署 | 工務局（建設局） |  |  |
| 卅八、戶外廣告物設施 | 戶外廣告物設施 | 內政部營建署 | 工務局（建設局） |  |  |
| 卅九、砂土石碎解洗選加工設施 | 1.砂土石碎解洗選設施廠房或相關加工設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 2.砂土石堆置、儲運場 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 3.附屬之預拌混凝土廠、瀝青拌合廠及辦公廳、員工宿舍、倉庫 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 4.附屬之加儲油（氣）設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 5.環境保護及景觀維護設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
|  | 6.其他必要之砂土石碎解洗選加工設施 | 經濟部 | 建設局（工務局） |  |  |
| 四十、隔離綠帶 | 隔離綠帶 |  |  |  | 一、按計畫性質區分。 二、協辦單位：農業單位。 |
| 四一、綠地 | 綠地 |  |  |  | 一、按計畫性質區分。 二、協辦單位：農業單位。 |

附註：直轄市或縣（市）政府之組織編制及業務劃分有不同規定者，以實際業務職掌之機關（單位）為目的事業主管機關（單位）

附件二

| 非都市土地各種使用地主管機關權責劃分表 | 備註 |  |  |  |  |  |  |  | 中央主管機關：經濟部 |  |  |  |  | 作高爾夫球場：教育局 作宗教建築：民政局 作森林遊樂設施：農業局 |  |  |  |  | 依各目的事業使用性質分別其主管機關 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直轄市或縣（市） 主管機關 | 工務局（建設局） | 工務局（建設局） | 工務局（建設局） | 建設局（工務局） | 農業局 | 農業局 | 農業局 |  | 建設局（工務局） | 建設局（工務局） | 建設局（工務局） | 建設局（工務局） | 建設局（工務局） | 文化局（民政局） | 農業局 | 農業局 | 民政局（社會局） |  |
|  | 使用地類別 | 甲種建築用地 | 乙種建築用地 | 丙種建築用地 | 丁種建築用地 | 農牧用地 | 林業用地 | 養殖用地 | 鹽業用地 | 礦業用地 | 窯業用地 | 交通用地 | 水利用地 | 遊憩用地 | 古蹟保存用地 | 生態保護用地 | 國土保安用地 | 墳墓用地 | 特定目的事業用地 |

新竹縣政府 函

主旨：檢送「機關檔案管理金檔獎評獎實施要點」第十點及「機關績優檔案管理人員選拔獎勵要點」第八點修正規定各乙份，即日起生效，請　查照。

說明：依據檔案管理局九十二年六月十九日檔企字第○九二○○○四二○一一號函辦理。

正本：新竹縣一、二級機關群組、新竹縣各鄉鎮市公所群組、新竹縣各鄉鎮市民代表會群組、新竹縣各縣立國中小群組、新竹縣竹東鎮竹東幼稚園

副本：本府行政室（文）

縣長　鄭　永　金

機關檔案管理金檔獎評獎實施要點第十點修正規定

十、獲獎名額、獎勵方式及獲獎機關名單由評獎委員會研商決議，經層報核定後，公開頒獎表揚。

獲獎機關有功人員，由各機關依規定辦理敘獎。

已得獎之機關，二年內不得再參加評獎。

機關績優檔案管理人員選拔獎勵要點第八點修正規定

八、績優檔案管理人員之評獎，依下列規定辦理：

（一）初評：由本局各單位主管組成工作小組，就推薦個案遂案審查，並將審查結果提報評獎委員會評議，決定初評入選名單。

（二）複評：評獎委員會就初評入選名單進行複評；複評決定方式、獲獎名額、獎勵方式及獲獎名單，由評獎委員會研商決議之。

（三）核定：本局依複評結果，層報核定得獎人。

新竹縣政府　公告

主旨：公告本縣九十二年第二季河川水質監測檢驗結果。

依據：水污染防治法第十條第一項規定辦理。

公告事項：如附件。

縣長　鄭　永　金

| 公開類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 編製機關 | 新竹縣環保局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季 報 | 期間終了一個月內編報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表 號 | 1131-04-04 |
| 新竹縣河川水質監測結果 |
| 中華民國92年06月 |
| 河川名稱 | 監測站名 | 監測 站編號 | 水體分類等級 | 採樣 日期 | 採樣 時間 | 氣溫 ℃ | 水質紀錄 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水流量CMS | 水溫 ℃ | pH值 | 溶氧量 mg/L | 氨氮 mg/L | 總磷 mg/L | 生化需氧量 (5天20℃) mg/L | 化學需氧量mg/L | 懸浮固體mg/L | 鎘 | 鉻 | 銅 | 鉛 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mg/L(統計至小數第四位) |
| 頭前溪 | 尖石大橋 | 1653 | 丙 | 5/5 | 0920 | 28.0 | 0.37 | 23.7 | 7.5 | 8.9 | 0.07 | 0.027 | 2.2 | 6.7 | 5.2 | 0.011 | ND | ND | ND |
| 鳳山溪 | 南華橋 | 1615 | 丙 | 5/5 | 0845 | 27.5 | 0.12 | 28.3 | 8.2 | 7.2 | 0.16 | 0.103 | 2.4 | 7.5 | 2.0 | ND | ND | ND | 0.0167 |
| 霄裡溪 | 照東橋 | 1616 | 丙 | 5/5 | 1020 | 29.0 | 0.21 | 29.1 | 8.6 | 6.4 | 1.45 | 1.05 | 5.7 | 11.2 | 12.4 | ND | ND | ND | ND |
| 霄裡溪 | 霄裡橋 | 1612 | 丙 | 5/5 | 1140 | 29.0 | 0.28 | 29.2 | 7.6 | 7.3 | 0.27 | 0.676 | 6.3 | 28.0 | 11.4 | ND | ND | ND | ND |
| 鳳山溪 | 寶石橋 | 1617 | 丙 | 5/5 | 1230 | 29.0 | 0.47 | 29.1 | 7.8 | 6.0 | 0.24 | 0.388 | 28.6 | 39.2 | 29.2 | ND | 0.0629 | ND | ND |
| 鳳山溪 | 褒忠橋 | 1618 | 丙 | 5/5 | 1335 | 29.0 | 0.55 | 28.8 | 7.4 | 6.8 | 0.68 | 0.238 | 12.0 | 16.8 | 12.0 | ND | ND | ND | ND |
| 鳳山溪 | 出海口 | 1614 | 丙 | 5/5 | 1430 | 29.0 | 2.42 | 29.1 | 8.0 | 3.4 | 0.64 | 0.277 | 16.7 | 32.7 (高鹵COD) | 73.2 | ND | ND | 0.0194 | ND |
| 北勢溪 | 鹿鳴橋 | 1620 | 丙 | 5/5 | 1140 | 29.0 | 0.05 | 25.9 | 7.6 | 4.3 | 4.91 | 0.215 | 29.1 | 60.6 | 10.2 | ND | ND | 0.2791 | ND |
| 茄苳溪 | 柏齡橋 | 1621 | 丙 | 5/5 | 1330 | 29.0 | 0.01 | 28.6 | 8.0 | 5.0 | 0.97 | 1.38 | 12.0 | 103 | 38.0 | ND | ND | 0.3058 | ND |
| 德龜溪 | 中興橋 | 1622 | 丙 | 5/5 | 1500 | 29.0 | 0.10 | 29.9 | 7.5 | 5.4 | 1.48 | 0.316 | 29.3 | 65.3 | 15.5 | ND | ND | ND | ND |
| 北勢溪 | 中山橋 | 1606 | 丙 | 5/5 | 1530 | 29.0 | 0.14 | 28.3 | 8.1 | 6.9 | 0.58 | 0.338 | 29.2 | 44.8 | 13.4 | ND | 0.0291 | ND | ND |
| 新豐溪 | 振興橋 | 1611 | 丁 | 5/5 | 1600 | 29.0 | 0.10 | 28.5 | 8.1 | 7.2 | 1.00 | 0.326 | 5.6 | 46.6 | 14.2 | ND | ND | ND | ND |
| 茄苳溪 | 茄苳橋 | 1608 | 丙 | 5/5 | 1415 | 29.0 | 0.24 | 29.1 | 7.0 | 4.2 | 8.41 | 1.55 | 1.9 | 33.6 | 16.2 | ND | 0.0390 | 0.1715 | ND |
| 新豐溪 | 池和大橋 | 1619 | 丙 | 5/5 | 1640 | 28.0 | 3.44 | 29.2 | 8.2 | 7.0 | 0.93 | 0.801 | 5.8 | 40.5 (高鹵COD) | 45.6 | ND | ND | 0.0924 | ND |
| MDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0020 | 0.015 | 0.018 | 0.015 |

| 公開類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 編製機關 | 新竹縣環保局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季 報 | 期間終了一個月內編報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表 號 | 1131-04-04 |
| 新竹縣河川水質監測結果 |
| 中華民國92年06月 |
| 河川名稱 | 監測站名 | 監測站編號 | 水體分類等級 | 採樣日期 | 採樣時間 | 水質紀錄備註 |
|  |  |  |  |  |  | 導電度μS/cm 25℃ | 大腸 桿菌群CFU/100mL | 陰離子界面活性劑mg/L | 硝酸鹽氮mg/L | 亞硝酸鹽氮mg/L | 濁度NTU | 總凱氏氮mg/L | 總溶解固體mg/L | 鋅 | 汞 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mg/L(統計至小數第四位) |
| 頭前溪 | 尖石大橋 | 1653 | 丙 | 5/5 | 0920 | 213 | 2.6×102 | ND | 0.99 | 0.01 | 1.4 | 0.26 | 131 | 0.0256 | N.D |
| 鳳山溪 | 南華橋 | 1615 | 丙 | 5/5 | 0845 | 288 | ＜10 | 0.04 | 1.32 | 0.02 | 1.8 | 0.40 | 231 | 0.0537 | N.D |
| 霄裡溪 | 照東橋 | 1616 | 丙 | 5/5 | 1020 | 482 | 4.0×102 | 0.06 | 4.77 | 0.15 | 14.2 | 1.74 | 441 | 0.0367 | N.D |
| 霄裡溪 | 霄裡橋 | 1612 | 丙 | 5/5 | 1140 | 378 | 1.2×102 | 0.07 | 3.32 | 0.29 | 11.4 | 0.81 | 298 | ND | N.D |
| 鳳山溪 | 寶石橋 | 1617 | 丙 | 5/5 | 1230 | 352 | 2.3×102 | ND | 2.79 | 0.17 | 10.0 | 0.69 | 284 | 0.0666 | N.D |
| 鳳山溪 | 褒忠橋 | 1618 | 丙 | 5/5 | 1335 | 341 | 2.6×102 | 0.10 | 2.37 | 0.35 | 5.1 | 1.28 | 286 | 0.037 | N.D |
| 鳳山溪 | 出海口 | 1614 | 丙 | 5/5 | 1430 | 2.26×103 | 1.9×102 | 0.12 | 1.89 | 0.09 | 64.8 | 2.12 | 6.12×103 | 0.0871 | N.D |
| 北勢溪 | 鹿鳴橋 | 1620 | 丙 | 5/5 | 1140 | 555 | 2.5×104 | 0.08 | 7.20 | 0.10 | 7.6 | 6.48 | 448 | 0.0918 | N.D |
| 茄苳溪 | 柏齡橋 | 1621 | 丙 | 5/5 | 1330 | 1.24×103 | 2.8×105 | 0.34 | 12.1 | 0.22 | 18.0 | 3.70 | 2.05×103 | 0.1918 | N.D |
| 德龜溪 | 中興橋 | 1622 | 丙 | 5/5 | 1500 | 569 | 1.7×105 | 0.14 | 2.37 | 0.24 | 8.9 | 3.11 | 599 | 0.0807 | N.D |
| 北勢溪 | 中山橋 | 1606 | 丙 | 5/5 | 1530 | 396 | 8.5×103 | 0.05 | 3.56 | 0.57 | 8.6 | 1.43 | 374 | 0.0724 | N.D |
| 新豐溪 | 振興橋 | 1611 | 丁 | 5/5 | 1600 | 415 | 8.8×103 | 0.06 | 2.93 | 1.12 | 13.3 | 1.88 | 435 | 0.1045 | N.D |
| 茄苳溪 | 茄苳橋 | 1608 | 丙 | 5/5 | 1415 | 947 | 5.0×105 | 0.27 | 11.4 | 0.48 | 29.6 | 5.47 | 1.5×103 | 0.1867 | N.D |
| 新豐溪 | 池和大橋 | 1619 | 丙 | 5/5 | 1640 | 1.85×103 | 1.9×105 | 0.09 | 3.99 | 0.50 | 11.7 | 2.55 | 3.04×103 | 0.1406 | N.D |
| MDL |  |  |  | 0.029 |  |  |  |  |  | 0.015 | 0.0005 |

新竹縣政府 公告

主旨：預告修正「新竹縣非學校型態之實驗教育實施辦法」。

依據：行政程序法第一百五十一條及第一百五十四條。

公告事項：

一、主管機關：新竹縣政府。

二、訂定理由：新竹縣政府為提昇非學校型態之實驗教育品質，並且有效輔導評鑑實驗教育成效特修正本辦法。

三、修正「新竹縣非學校型態之實驗教育實施辦法」（如附件）。

四、對於公告內容如有意見或疑問，請於本府公告揭示之日起十日內向本府陳述意見或電洽：

（一）承辦單位：本府教育局學務管理課。

（二）地址：新竹縣竹北市光明六路十號。

（三）電話：五五一八一○一轉二三五。

（四）承辦人：徐發斌先生。

縣長　鄭　永　金

新竹縣非學校型態之實驗教育實施辦法

第一條　本辦法依據國民教育法第四條第四項訂定之。

第二條　本辦法所稱之「非學校型態實驗教育」（以下簡稱實驗教育）係指學校教育以外，依國民教育法第一條及第七條之規定，以實驗課程為主要目的，不在固定校區或以其他方式所實施之教育。

第三條　本辦法適用對象為設籍本縣且有居住事實之國民教育適齡學生。

第四條　辦理實驗教育之申請人，應依教育之需要擬定計畫書，於每年六月底前，向新竹縣政府（以下簡稱本府）申請辦理。計畫書應載明下列事項：

一、申請人（機關、團體或個人）。

二、名稱。

三、理念與目標。

四、學生基本資料。

五、辦理期程（以一學年為原則）。

六、學生學習準備度之評估（含身心狀況、學習能力基礎、遭遇之困難等評估）。

七、課程與教學（以國民中小學課程綱要為實施原則：含學習領域、學程、教材教法、學習評量）。

八、師資。

九、教學資源。

十、經費來源及籌措方式。

十一、預期成效。

第五條　實驗教育計畫書由設籍學校及國教輔導團進行初審，並由「新竹縣教育審議委員會」審議通過經本府核定後實施。

第六條　實驗教育計畫書之審議，應由教育審議委員會委員二分之一以上出席，出席者三分之二以上同意之，教育審議委員會開會時應邀請申請人或相關人員列席說明及提供意見。

第七條　接受實驗教育之學生應參加學校舉辦之重要活動，以培養群性與同儕互動，亦應參加學校舉辦之定期考查，或配合學校定期考查時間提出自行評量成績，設籍學校之任課教師得檢視學生之學習檔案，並以多元之評量方式作為學習評量參考依據。

第八條　實驗教育之實施，本府應組輔導小組予以輔導與評鑑。對於辦理不善或違反實驗教育精神、理念與目標或有不法情事者，經本證屬實後，提經教育審議委員會審議，視其情節輕重，予以限期改善或終止其實驗教育計畫。

第九條　經審核通過之實驗教育，申請人應至其學區所在學校辦理學生學籍事宜，該校依申請者之評量結果頒發修（畢）業證書，其升學依相關入學規定辦理。

第十條　申請人應依實際教學需要聘請相關專長者擔任教學，並聘請教育專業人士擔任教學諮詢工作。

第十一條　本府應協助實驗教育之學生使用經徵詢同意之學校及政府有關機構之資源。

第十二條　執行及協助實驗教育推動之相關人員，視其執行成效給予獎勵。

第十三條　本辦法自發布日施行。

新竹縣政府 公告

主旨：公告「污染環境行為」。

依據：廢棄物清理法第二十七條第十一款。

公告事項：

一、在指定清除地區內樹立、繫掛或釘定未經主管機關核准之廣告牌（塔）或旗幟於牆壁、樑柱或其他土地定著物者，為污染環境行為。

二、本公告自公告日起實施。

縣長　鄭　永　金

# Text boxes

| 九 十 二 年 第 八 期 | 發行人 | ：鄭 永 金 |
| --- | --- | --- |
|  | 發行所 | ：新竹縣政府 |
|  | 編輯 | ：新竹縣政府行政室 |
|  | 地址 | ：新竹縣竹北市光明六路十號 |
|  | 電話 | ：︵○三︶五五一八一○一 |
|  |  | 轉二一六 |
|  | 傳真 | ：︵○三︶五五四四○三一 |
|  | 印刷廠 | ：鴻泰印刷股份有限公司 |
|  | 地址 | ：新竹市經國路二段一五五號 |
|  | 電話 | ：︵○三︶五二三八八六六 |
|  | 發行方式 | ：贈閱 |

三

一三

一四

一五

一六

一七

二○

政 令

- 訂定「新竹縣建築管理自治條例」：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

- 訂定「新竹縣縣統籌分配稅款分配辦法」：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

- 修正「新竹縣教育事務財團法人設立許可及監督準則」第十、第十二、第二十一及第二十八條條

文：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

財政局

- 訂定「新竹縣縣庫集中支付跨行通匯作業實施要點」，並自即日起實施：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

- 本省九十二年地價稅開徵日期經臺灣省政府訂為自九十二年十一月一日至同年十一月三十日截止

- 檢送修正「所得稅法」第十五條、第十七條及第一百二十六條條文：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

- 本省九十三年房屋稅開徵日期經臺灣省政府核定自九十三年五月一日至同年五月三十一日截止：：

| 付已資郵內國 | 局 理 管 政 郵 區 中 灣 台 | 局郵明光北竹 | 字台中證可許 | 號３３６４第 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法 規

※刊登公報文件，不另行文，請即行剪貼簽辦

目  錄

二○

三一

六四

六四

六七

六八

工務局

- 修訂「新竹縣都市設計作業手冊」部分條文及內容，並自發布日起施行：：：：：：：：：：：：：：：

地政局

- 轉知內政部發布「非都市土地容許使用執行要點」：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

行政室

- 檢送修正「機關檔案管理金檔獎評獎實施要點」第十點及「機關績優檔案管理人員選拔獎勵要點」第八點：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

- 公告本縣九十二年第二季河川水質監測檢驗結果：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

- 預告修正「新竹縣非學校型態之實驗教育實施辦法」：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

- 公告「污染環境行為」：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：

政令

中華民國九十二年六月二十四日

府行法字第○九二○○六一四七九｜一號

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊                  ＊

＊                  ＊

＊                  ＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

公 告

法規

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊                  ＊

＊                  ＊

＊                  ＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

中華民國九十二年七月七日

府行法字第○九二○○七○二七三｜一號

中華民國九十二年六月二十六日

府行法字第○九二○○六一五○○｜一號

中華民國九十二年六月二十四日

府財支字第○九二○○五五四三六號

本案依分層負責規定授權

業務主管決行

中華民國九十二年六月三十日

府財稅字第○九二○○七二七五三號

本案依分層負責規定授權

業務主管決行

中華民國九十二年六月二十五日

府財自字第○九二○八○○二八七號

中華民國九十二年七月九日

府財稅字第○九二○○七六五五一號

本案依分層負責規定授權

業務主管決行

中華民國九十二年七月十日

府財稅字第○九二○○七七二五九號

本案依分層負責規定授權

業務主管決行

中華民國九十二年七月四日

府財自字第○九二○八○○二九七號

中華民國九十二年六月二十七日

府工都字第○九二○○四三九○九號

中華民國九十二年七月十一日

府教學字第○九二○○七六三五一號

中華民國九十二年七月八日

府授環水字第○九二○○七四七三七號

中華民國九十二年七月三日

府授環綜字第○九二○○七四七○一號

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊                  ＊

＊                  ＊

＊                  ＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

公告

本案依分層負責規定授權

業務主管決行

中華民國九十二年六月二十六日

府行文字第○九二○○七一一六○號

中華民國九十二年七月十日

內授中辦地字第○九二○○八三○五三號

本案依分層負責規定授權

業務主管決行

中華民國九十二年七月十六日

府地用字第○九二○○七七九○九號