新竹縣山坡地住宅社區安全檢查紀錄表  　編號： ＿＿＿＿＿＿

- 專業人員針對社區整體安全檢查 -         日期：　年　月　日

１、基本資料

1101社區名稱：____________________________________________

聯絡人______________電話_____________傳真_____________

1102檢查單位：_______________________填表人：_____________

聯絡人______________電話_____________傳真_____________

1103管理委員會地址：______________________________________

聯絡人______________電話_____________傳真_____________

1104住戶數________________________________________________

1105居住人口數____________________________________________

1106雜項執照開工日期：  年  月  日　完工日期：  年  月  日

1107建造執照核發日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1108使用執照核發日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1109基地現況：□使用中　□興建中　□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿

２、參考資料（書圖有即打“ˇ”）

- 原設計竣工圖 □地形圖 □航照圖 □全區建築及道路配置圖

- 滯洪設施 □沉砂設施 □基地地質圖（含岩層 土層 填土 崩積層）

- 環境地質資料 □社區管理體系 □安全監測 □災害記錄

- 上游集水區面積 □社區集水分區面積 □開發前後地形對照圖

- 降雨頻率及降雨強度分析 □開發前後之逕流係數估測

- 是否利用地下水 □實測現況地形圖（含水溝斷面及溝底高程）

- 環境水系圖 □排水系統水理計算 □排水系統斷面檢算

- 排水系統主要結構應力分析 □滯洪量估算 □滯洪池檢討

- 沈砂量估算 □沉砂池檢討 □邊坡 □道路 □排水 □建築物

- 擋土構造物 □書面 □口述（列入文字記錄）

３、災害歷史

3101以往災害：□無　□有

3102鄰近災害：□無　□有

□邊坡 □道路 □排水 □建築物 □擋土構造物

3103其他說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４、監測系統

4101監測系統□無　□有

項目：□傾斜管 □傾斜盤 □水位計 □水壓計 □土壓計

□鋼筋計 □應變計 □伸縮計 □沉陷計 □裂縫計

編號：＿＿＿＿＿＿

□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4102監測情形：□無  □有：□自行量測 □委外量測

檢視頻率：□每週 □每月 □每季 □每年 □不定期

- 其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５、邊坡穩定分析

5101邊坡面積：＿＿Ｍ２、長＿＿Ｍ、寬＿＿Ｍ　平均坡度＿＿﹪

5102坡面情形：□落石 □滲水 □沖刷 □裸露 □落石 □潛移 □滑動

□坡腳加強工程 □泥流 □植被不良 □坡頂裂縫

□坡面裂縫 □坡址隆起 □土石流 □湧水 □順向坡

□逆向坡

5103沖蝕原因：□是否來自上游水量 □是否社區排水系統不當所致

5104沖蝕型態：□飛濺沖蝕 □層狀沖蝕 □指狀沖蝕 □溝狀沖蝕

5105沖蝕級別：□輕微 □中等 □嚴重 □極嚴重

5106排水：□截水溝 □橫向排水 □縱向排水 □消能設施 □沉砂設施

災害程度□輕 □嚴重 □全損 □可修復 □重新建造

5107植生：植物：□樹類 □草類 □藤類 □混合

工法：□鋪網法 □編柵法 □固定框法 □開溝法 □鑽孔法

補強：□砌石墻 □蛇龍 □擋土構造（簡易式）

災害程度：□輕 □嚴重 □全損 □可修復 □重新建造

６、大地

6101土壤種類□回填土 □殘留土 □崩積土 □沖積土 □礦渣

6102土壤分類__________□字頭：礫石G　砂S　粉土M　粘土C

有機質O　泥碳土P　 □字尾：優良級配W　級配不良P　沉泥質M　粉土質Ｃ　低壓縮性Ｌ　高壓縮性Ｈ

6103岩石分類□土壤完全覆蓋無法判斷 □火成岩 □安山岩 □玄武岩

□凝灰岩 □其他 □沉積岩 □砂岩 □頁岩 □泥岩 □頁岩

與砂岩互層 □其他 □變質岩 □片岩 □板岩 □蛇紋岩

□其他

6104岩石顏色_____1.淺紅2.粉紅 紅 黃 棕 橄欖 綠 藍 灰3粉紅色 紅

色 黃色 棕色 橄欖色 綠色 藍色 白色 灰色 黑色

6105土壤試驗□沒有試驗 □孔隙比e=____  □土壤單位重γt=____t/m3

□土壤凝聚力C=_____㎏/㎝2  □內摩擦角Φ=_____

□地下水位_____M  □滲透係數K=______m/sec

6106岩石試驗□沒有試驗 □比重G=____  □單壓強度σc=____㎏/㎝2

□岩石凝聚力C=_____㎏/㎝2  □內摩擦角□Φ=_____

6107岩層弱面□岩層穩定 □順向坡 □逆向坡 □側向坡 □節理 □斷層

□摺被 □走向______ □傾角______ □其他___________

編號：＿＿＿＿＿＿

6108邊坡分析□沒有分析 □無限邊坡 □不規則破壞分析 □楔型破壞

面分析 □BISHOP分析 □JANBU分析 □其他

6109邊坡破壞□沒有破壞 □平面滑移破壞 □楔型破壞 □圓弧破壞

□翻覆型破壞

７、道路及斷落崖

7101道路種類□土路 □碎石路 □AC路面 □PC路面 □石版路面

7102路基損壞情形□龜裂 □下陷 □滑落 □流失 □其他：_________

7103斷落崖□社區是否設置於斷落崖邊 □社區道路是否通過斷落崖邊

□道路排水系統是否設置於斷落崖邊

編號：＿＿＿＿＿＿

7104排水損壞情形□涵管 □涵箱 □橋 □過水面斷 □龜裂 □下陷

□滑落 □面設計不足 □雜物堵塞 □其他

８、基地與環境水系之關係：

8101附近有無攔砂埧 □有 □無

8102附近有無湖泊 □有 □無

8103附近有無新開發基地 □有 □無

8104附近河道暴雨水位高程_______

8105附近河道是否為彎曲河道附近有無攔砂埧 □是 □否

8106附近河道是否有堤防 □是：位置：____  高度：____

有無龜裂：□有 □無 有無引水路：□有 □無

有無河川排放開口 □有 □無

8107附近是否有湧泉

９、擋土構造

9101種類□三明治 □卵石混凝土 □混凝土 □排樁 懸臂式 □扶壁式

□蛇龍 □箱型網籠 □加勁式 □格籠 □板樁式 □錨定式 □全

面噴漿 □其他____________

9102內容：長度____M 高度____M 排水孔徑____㎝ Φ 約____Ｍ２－孔

9103破壞情形：□傾斜 □牆面突出 □鋼筋出露 □鋼材鏽蝕 □錨頭脫

落鋼鍵突出 □加勁條破損 □混凝土剝落 □龜裂 □排

水不良 □其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１０、建築物

10101種類：□磚造 □RC造 □鋼骨造 □SRC造 □木造

規模：□地下＿＿＿層 □地上＿＿＿層

10102破壞情形：

建物情形□傾斜 □下陷 □龜裂 □門窗變形 □基礎外露

樑裂縫長    ＿＿＿㎝　寬＿＿＿㎜　　□其他：＿＿＿＿＿＿＿_

柱裂縫長    ＿＿＿㎝　寬＿＿＿㎜　　□其他：＿＿＿＿＿＿＿_

編號：＿＿＿＿＿＿

版裂縫長    ＿＿＿㎝　寬＿＿＿㎜　　□其他：＿＿＿＿＿＿＿_

地下室裂縫長＿＿＿㎝　寬＿＿＿㎜　　□其他：＿＿＿＿＿＿＿_

地坪裂縫長  ＿＿＿㎝　寬＿＿＿㎜　　□其他：__＿＿＿＿＿＿_

１１、評估及建議

1101評估及建議

□Ａ級立即委託專業技師進行深入鑑定工作，並釐訂防災改善措施

□Ｂ級進行安全評估並加強監測

□Ｃ級暫不處理，繼續監測

1102補充建議說明：

- 無

- 有：（請自行填寫）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

備註：1.若有書圖說明請以A4紙橫寫予留裝訂，每邊各留2.5㎝

2.附件圖件說明照片請自行沖洗，並以A4紙張黏貼，每張照片並加說明

附件圖片說明

| 編號 | 說明 |  |
| --- | --- | --- |
| 編號 | 說明 |  |