新竹縣山坡地住宅社區安全評估表         編號： ＿＿＿＿＿＿

- 專業人員針對社區邊坡及擋土牆安全評估 -    日期：　年　月　日

(摘自 內政部建築研究所研究報告 , 2008)

| 項次 | 項目 | 配分 | 分項 | 檢視內容 | 權數 | 評分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擋土設施興建年代 | 10 | 4 | □ 民國62年12月以前。 | 0.00 |  | 無法得知興建年代者選0.5 |
|  |  |  |  | □ 民國62年12月 ~ 民國72年07月。 | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  | □ 民國72年07月 ~ 民國83年05月。 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 民國83年05月 ~ 民國86年05月。 | 0.75 |  |  |
|  |  |  |  | □ 民國86年05月以後。 | 1.00 |  |  |
| 2 | 擋土設施基礎位置 |  | 6 | □ 地滑之波及範圍內。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 有河岸侵蝕與向源侵蝕之虞。 | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  | □ 廢土堆區或填土區。 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 挖方區。 | 0.75 |  |  |
|  |  |  |  | □ 卵礫石層或岩盤區等良好地層。 | 1.00 |  |  |
| 3 * | 上邊坡坡面排水狀況 | 30 | 8 | □ 上邊坡有致災潛勢溪流或無尾溝存在。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 上邊坡有集流下排沖刷現象。 | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  | □ 上邊坡有集流下排沖刷之虞。 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 上邊坡有集流下排良好。 | 0.75 |  |  |
|  |  |  |  | □ 上邊坡無集流下排。 | 1.00 |  |  |
| 4 | 災害歷史紀錄 |  | 5 | □ 曾經發生災害。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 未曾發生災害但上下邊坡曾發生災害。 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 未曾發生災害且上下邊坡未發生災害。 | 1.00 |  |  |
| 5 | 擋土設施種類 |  | 4 | □ 護坡擋土牆 ( 如卵石駁坎、噴漿、格子梁 )。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 重力式 ( 如三明治、蛇籠箱籠、加勁式 )。 | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  | □ 懸臂式、扶壁式鋼筋混凝土牆。 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 基樁 ( 如排樁、板樁式 )。 | 0.75 |  |  |
|  |  |  |  | □ 錨定式擋土牆。 | 1.00 |  |  |
| 6 | 擋土牆外露高度 |  | 5 | □ 外露高度 > 8m | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 6m < 外露高度 ≦8m | 0.33 |  |  |
|  |  |  |  | □ 3m < 外露高度 ≦6m | 0.67 |  |  |
|  |  |  |  | □ 外露高度≦3m | 1.00 |  |  |
| 7 | 擋土設施之邊坡坡度 |  | 4 | □ 七級坡 ( > 100% ) | 0.00 |  | 擋土設施上下邊坡擇一最大值者 |
|  |  |  |  | □ 六級坡 ( 55% ~ 100% ) | 0.125 |  |  |
|  |  |  |  | □ 五級坡 ( 40% ~ 55% ) | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  | □ 四級坡 ( 30% ~ 40% ) | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 三級坡 ( 15% ~ 30% ) | 0.75 |  |  |
|  |  |  |  | □ 二級坡 ( 5% ~ 15% ) | 0.875 |  |  |
|  |  |  |  | □ 一級坡 ( ≦5% ) | 1.00 |  |  |

| 項次 | 項目 | 配分 | 分項 | 檢視內容 | 權數 | 評分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 邊坡地層位態 |  | 4 | □ 順相坡 | 0.00 |  | 岩層無出露也無可參考者選0.5 |
|  |  |  |  | □ 逆相坡 | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  | □ 現場無法判定邊坡地層種類 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 土坡 | 0.75 |  |  |
|  |  |  |  | □ 斜交坡 | 1.00 |  |  |
| 9 * | 邊坡出現裂縫或崩坍 | 60 | 8 | □ 邊坡屬敏感地質恐有危及本擋土設施。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 鄰地開挖施工恐有危及本擋土設施。 | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  | □ 邊坡出現張力裂縫與下陷。 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 邊坡僅出現輕微裂縫與小崩坍。 | 0.75 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無上述現象。 | 1.00 |  |  |
| 10 * | 坡頂出現裂縫與凹陷 |  | 10 | □ 坡頂出現明顯解壓裂縫與凹陷。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 擋土設施頂部出現差異沉陷。 | 0.33 |  |  |
|  |  |  |  | □ 擋土設施頂部輕微擠壓或張力裂縫。 | 0.67 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無上述現象。 | 1.00 |  |  |
| 11 | 牆頂有集水平台 |  | 8 | □ 牆頂集流水且有沖刷下游現象。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 牆頂有集流水且水路有龜裂與滲漏。 | 0.33 |  |  |
|  |  |  |  | □ 牆頂有集流水但截排水好且無滲漏。 | 0.67 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無積水或蓄水現象或牆頂排水良好。 | 1.00 |  |  |
| 12 * | 鄰近道路路面現象 |  | 6 | □ 道路路面出現明顯龜裂或局部陷落。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 道路路面有張力裂縫但無陷落。 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 道路路面未有異常現象。 | 1.00 |  |  |
| 13 * | 擋土設施牆面變形 |  | 8 | □ 擋土設施出現傾斜或外凸。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 擋土設施有明顯裂縫但無傾斜外凸。 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 擋土設施無龜裂變形或僅有表層龜裂。 | 1.00 |  |  |
| 14 | 擋土設施出水情形 |  | 6 | □ 出現夾雜有泥砂之出水。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 擋土牆牆面長期有溼漬現象。 | 0.33 |  |  |
|  |  |  |  | □ 非從既設洩水孔出水 , 但牆面未有溼漬。 | 0.67 |  |  |
|  |  |  |  | □ 擋土設施表面無不正常出水現象。 | 1.00 |  |  |
| 15 * | 擋土設施材料破損 |  | 6 | □ 鋼筋出露、鏽蝕或加勁條破損致有危及安全。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 鋼筋出露、鏽蝕或加勁條破損無有安全問題。 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 擋土設施無鋼筋出露、鏽蝕或加勁條破損。 | 1.00 |  |  |
| 16 * | 地錨錨頭使用狀況 |  | 8 | □ 錨頭出現分離或掉落現象。 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | □ 握線器雖外露或銹蝕 , 但未分離。 | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  | □ 或無錨頭設施。 | 0.50 |  |  |
|  |  |  |  | □ 錨頭保護座僅混凝土座部分缺損。 | 0.75 |  |  |
|  |  |  |  | □ 錨頭保護座良好。 | 1.00 |  |  |

| 項次 | 項目 | 檢視內容 | 權數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 保全對象 | □ 住宅與公眾建築物。 | 1.00 | 保全對象以影響所及之最重要者 |
|  |  | □ 高流量之道路或主要進出之道路。 | 2.00 |  |
|  |  | □ 加壓站配水池、貯藏危險品等重要設施。 | 3.00 |  |
|  |  | □ 維生管線或次要道路。 | 4.00 |  |
|  |  | □ 公園廣場綠地、保護區。 | 5.00 |  |
| 總評分 |  |
| 評 分(一) | □ A級：有安全顧慮 , 需緊急補強、安全鑑定及監測。 □ B1級：有安全疑慮 , 需安全評估分析及監測。 □ B2級：有安全疑慮 , 需監測追蹤與評估。 □ C1級：目前無安全顧慮 , 但須設監測定期量測。 □ C2級：無立即安全顧慮 , 不定期觀察即可。 | 評 分 (一) 參 考 表 | 安全評 估分級 總評分 < 40 40 ~ 50 50 ~ 60 60 ~ 70 > 70 保全對象 1 A A B1 B2 C1 2 A B1 B2 C1 C1 3 B1 B2 C1 C1 C2 4 B2 C1 C1 C2 C2 5 C1 C1 C2 C2 C2 |
| 評 分(二) | □ A級：有安全顧慮 , 需緊急補強、安全鑑定及監測。 □ B1級：有安全疑慮 , 需安全評估分析及監測。 | 結構破壞說明 | 上表中若第3、9、10、12、13、15 & 16項 , 有兩項權數為 0.0時 , 則安全評估應進入 B1 級以上。再由專業技師視現場危險程度決定是否需作緊急補強。 |
| 安全等級 |  | 等級說明 | 為安全計量 , 上述評分(一)與評分(二)兩者中應取安全分數較低值為之。( 本表不含擋土設施之設計規範查核 ) |
| 建議 |  |