新竹縣政府工程施工查核小組

常見工程施工查核缺失一覽表

列表日期： 99年01月6日

查核期間：自098年01月01日至098年12月31日　　查核總件數　100件

| 項次 | 缺失編號 | 缺失內容 | 件數 | 比例 | 嚴重 | 中等 | 輕微 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表□未落實執行或□檢查標準未訂量化? | 91 | 91.00% | 16 | 23 | 52 |
| 2 | 4.03.03 | 施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式 | 81 | 81.00% | 12 | 11 | 58 |
| 3 | 4.02.03.08 | 有無填報監造報表或□未落實紀載 | 73 | 73.00% | 18 | 8 | 47 |
| 4 | 4.01.04 | 無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實 | 71 | 71.00% | 0 | 6 | 64 |
| 5 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 66 | 66.00% | 15 | 7 | 44 |
| 6 | 5.14.01.01 | 於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋樑墩柱及橋面版等)，未設... | 61 | 61.00% | 17 | 14 | 30 |
| 7 | 4.01.05 | 無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實 | 60 | 60.00% | 0 | 8 | 52 |
| 8 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )未符合需求 | 54 | 54.00% | 15 | 13 | 26 |
| 9 | 4.02.03.05 | □發現缺失時，有無即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作 | 53 | 53.00% | 8 | 10 | 35 |
| 10 | 5.01.04 | 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) | 53 | 53.00% | 9 | 2 | 42 |
| 11 | 4.03.06 | 環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或( )未落實執行 | 53 | 53.00% | 4 | 12 | 37 |
| 12 | 5.10.01.04 | 無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定 | 51 | 51.00% | 12 | 12 | 27 |
| 13 | 4.02.03.04 | 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或□材料/設備管制總表，或□判讀認可，或□落實執行 | 46 | 46.00% | 13 | 10 | 23 |
| 14 | 5.14.04 | 承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實 | 44 | 44.00% | 0 | 5 | 39 |
| 15 | 5.01.03 | 混凝土完成面垂直及水平度不合規範或( )有大量修補痕跡 | 44 | 44.00% | 6 | 5 | 33 |
| 16 | 5.09.08 | 無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或□損壞未修復，或□填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或□影響鄰房安全。 | 43 | 43.00% | 1 | 2 | 40 |
| 17 | 5.10.01.03 | 無坍度試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定 | 40 | 40.00% | 2 | 8 | 30 |
| 18 | 5.10.99 | 其他材料檢驗審查紀錄缺失 | 39 | 39.00% | 6 | 14 | 19 |
| 19 | 5.06.01 | 回填土未分層夯實或未紀錄 | 39 | 39.00% | 11 | 9 | 19 |
| 20 | 5.14.08 | 圍籬、外部防護網等設施不足 | 39 | 39.00% | 4 | 6 | 29 |
| 21 | 5.01.02 | 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 | 38 | 38.00% | 6 | 8 | 24 |
| 22 | 5.15.12 | 現場施工交通警告設施不足 | 37 | 37.00% | 1 | 5 | 30 |
| 23 | 5.10.04.01 | 無工地密度試驗，或( )檢驗頻率不足 | 34 | 34.00% | 4 | 11 | 19 |
| 24 | 4.03.11.06 | 有無填具督察紀錄表(作業要點-7)... | 34 | 34.00% | 11 | 10 | 13 |
| 25 | 5.14.01.04 | 於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 | 34 | 34.00% | 3 | 11 | 20 |
| 26 | 4.03.08.05 | 品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6） | 33 | 33.00% | 2 | 1 | 29 |
| 27 | 4.02.99 | 其他監造單位缺失 | 32 | 32.00% | 4 | 5 | 23 |
| 28 | 5.16.01 | 無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實 | 31 | 31.00% | 3 | 4 | 24 |
| 29 | 4.03.02 | 無品質計畫書，或( )未落實執行或□未符需求 | 31 | 31.00% | 0 | 6 | 25 |
| 30 | 4.03.08.03 | 有無做品管統計分析... | 30 | 30.00% | 5 | 2 | 23 |
| 31 | 5.10.01.01 | 無配比試驗紀錄，或( )配比材料未作檢驗 | 29 | 29.00% | 1 | 2 | 26 |
| 32 | 4.03.05 | □對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料檢(試)驗審查紀錄或無材料/設備管制總表，或( )未符合工程需求 | 29 | 29.00% | 1 | 6 | 21 |
| 33 | 4.01.14 | 發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善 | 29 | 29.00% | 0 | 2 | 27 |
| 34 | 4.03.08.02 | 有無執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 | 28 | 28.00% | 1 | 8 | 19 |
| 35 | 5.14.02.02 | 開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐（地質特殊或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在此限）；開挖場所... | 27 | 27.00% | 7 | 8 | 12 |
| 36 | 4.02.10 | （刪除）未督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作，或不確實 | 26 | 26.00% | 2 | 6 | 18 |
| 37 | 4.02.01.03 | 未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求 | 22 | 22.00% | 3 | 7 | 12 |
| 38 | 5.03.03 | 模板不緊密，漏漿 | 22 | 22.00% | 1 | 7 | 14 |
| 39 | 4.03.02.04 | 未訂定各分項工程品質管理標準。 | 22 | 22.00% | 1 | 12 | 9 |
| 40 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或( )未符合需求 | 22 | 22.00% | 8 | 3 | 11 |
| 41 | 5.03.01 | 模板使用過度，品質不良破損、翹曲 | 21 | 21.00% | 11 | 2 | 8 |
| 42 | 5.02.05 | 未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定 | 21 | 21.00% | 5 | 5 | 11 |
| 43 | 5.15.03 | 承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或不確實 | 20 | 20.00% | 0 | 6 | 14 |
| 44 | 4.01.06 | 監造計畫無核定紀錄 | 20 | 20.00% | 0 | 2 | 18 |
| 45 | 5.01.99 | 其他混凝土施工缺失 | 19 | 19.00% | 3 | 3 | 13 |
| 46 | 4.02.08 | 施工品質或材料不符規定，未依約處置 | 19 | 19.00% | 10 | 1 | 8 |
| 47 | 5.14.06.03 | □雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或□工人未使用安全防護用具 | 18 | 18.00% | 1 | 5 | 12 |
| 48 | 5.09.99 | 其他工地管理缺失 | 17 | 17.00% | 1 | 4 | 12 |
| 49 | 4.02.01.09 | 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或( )未符合需求 | 17 | 17.00% | 3 | 2 | 12 |
| 50 | 5.07.01.99 | 其他一般施工缺失 | 15 | 15.00% | 1 | 6 | 8 |
| 51 | 4.01.99 | 其他主辦機關、專案管理廠商缺失 | 15 | 15.00% | 1 | 4 | 10 |
| 52 | 5.10.02.02 | 無輻射污染鑑定紀錄 | 14 | 14.00% | 0 | 3 | 11 |
| 53 | 5.02.11 | 鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油圬或混凝土殘渣 | 14 | 14.00% | 0 | 4 | 10 |
| 54 | 5.14.99 | 其他工地勞工安全衛生缺失 | 13 | 13.00% | 2 | 0 | 11 |
| 55 | 5.07.02.99 | 其他水利道路護坡缺失 | 13 | 13.00% | 2 | 5 | 6 |
| 56 | 5.01.05 | 施工縫及伸縮縫留設不當或( )施作不當或( )未設置 | 13 | 13.00% | 5 | 1 | 7 |
| 57 | 5.09.05 | 工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護 | 12 | 12.00% | 0 | 2 | 10 |
| 58 | 4.02.03.02 | 未監督、查證廠商履約 | 12 | 12.00% | 8 | 0 | 4 |
| 59 | 4.03.01 | 無施工計畫書，或( )未符合需求，或( )未落實執行 | 12 | 12.00% | 0 | 1 | 11 |
| 60 | 5.06.99 | 其他土方工程缺失 | 12 | 12.00% | 1 | 3 | 8 |
| 61 | 5.02.01 | 主筋或箍筋未綁紮固定確實或( )箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求 | 12 | 12.00% | 3 | 5 | 4 |
| 62 | 4.02.01.04 | 對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或( )未符合需求 | 12 | 12.00% | 2 | 0 | 10 |
| 63 | 4.03.11.03 | 有無督察按圖施工、解決施工技術問題(營造業法第35條) | 11 | 11.00% | 2 | 4 | 5 |
| 64 | 5.15.10 | 工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善 | 11 | 11.00% | 1 | 1 | 9 |
| 65 | 5.14.02.01 | 施工架未與穩定構造物妥實連接（框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等... | 11 | 11.00% | 2 | 4 | 5 |
| 66 | 5.07.02.11 | 路基或瀝青混凝土厚度不足 | 11 | 11.00% | 1 | 3 | 7 |
| 67 | 4.03.02.05 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率 | 11 | 11.00% | 1 | 4 | 6 |
| 68 | 4.02.01.07 | 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或( )未符合需求... | 11 | 11.00% | 2 | 5 | 4 |
| 69 | 5.10.01.02 | 無氯離子含量試驗紀錄或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定 | 11 | 11.00% | 0 | 2 | 9 |
| 70 | 5.07.01.13 | 擋土牆洩水孔間距與設計圖不符或( )排列不整齊 | 11 | 11.00% | 3 | 5 | 3 |
| 71 | 5.03.04 | 模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩 | 10 | 10.00% | 2 | 3 | 5 |
| 72 | 5.07.04.04 | □管路出口未施作喇叭口或□佈放纜線線頭未做防水處理 | 10 | 10.00% | 1 | 5 | 4 |
| 73 | 4.03.02.06 | 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準 | 10 | 10.00% | 1 | 6 | 3 |
| 74 | 5.05.09 | 垃圾及廢棄物未清理，影響環境 | 10 | 10.00% | 1 | 2 | 7 |
| 75 | 5.07.04.99 | 其他電氣、弱電施工缺失 | 10 | 10.00% | 0 | 0 | 10 |
| 76 | 5.15.01 | 無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實 | 10 | 10.00% | 1 | 2 | 7 |
| 77 | 5.02.99 | 其他鋼筋(構)施工缺失 | 9 | 9.00% | 1 | 3 | 5 |
| 78 | 4.03.02.09 | 未訂定矯正與預防措施執行時機或流程 | 9 | 9.00% | 0 | 2 | 7 |
| 79 | 5.03.02 | 模板未整理，未塗模板油 | 9 | 9.00% | 2 | 1 | 6 |
| 80 | 5.01.06 | 混凝土澆置爆模或爆管 | 9 | 9.00% | 3 | 5 | 1 |
| 81 | 5.07.01.05 | 排水設施（如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井）□配置不當或□阻塞或□坡度不當 | 9 | 9.00% | 1 | 1 | 7 |
| 82 | 4.03.99 | 其他承造廠商缺失 | 9 | 9.00% | 0 | 2 | 7 |
| 83 | 5.07.01.10 | 排水不良，有積水現象 | 8 | 8.00% | 1 | 1 | 6 |
| 84 | 4.01.02 | 未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容，或( )查核金額以上工程或契約明訂者，未設置受訓合格之監造單位派駐現場人員 | 8 | 8.00% | 0 | 0 | 8 |
| 85 | 5.08.08.01 | 混凝土完成面施工外觀平整度不佳 | 8 | 8.00% | 0 | 0 | 8 |
| 86 | 4.01.01 | 契約內未編列品管費用，或( )未編列承包商材料設備之檢驗費用，或( )未編列監造單位材料設備之抽驗費用 | 8 | 8.00% | 0 | 0 | 8 |
| 87 | 5.06.05 | 回填料內含有機物、木材或其他雜物 | 8 | 8.00% | 2 | 1 | 5 |
| 88 | 5.03.05 | 模板組立歪斜 | 8 | 8.00% | 0 | 2 | 6 |
| 89 | 5.02.06 | 預留鋼筋長度不足或( )間距過大 | 8 | 8.00% | 4 | 1 | 3 |
| 90 | 5.03.07 | 模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或( )未設清潔孔 | 8 | 8.00% | 2 | 3 | 3 |
| 91 | 4.03.13.03 | □未定期召開施工講習會或檢討會，或□未於工地現場製作樣品，或□未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等 | 8 | 8.00% | 0 | 0 | 8 |
| 92 | 5.14.06.01 | 工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施 | 7 | 7.00% | 0 | 4 | 3 |
| 93 | 5.06.02 | 回填級配料不實 | 7 | 7.00% | 0 | 4 | 3 |
| 94 | 5.02.03 | 鋼筋搭接長度不足或( )柱筋搭接集中同一斷面 | 7 | 7.00% | 3 | 1 | 3 |
| 95 | 5.10.10.01 | 無瀝青配比資料或□無平整度檢測紀錄 | 7 | 7.00% | 0 | 2 | 5 |
| 96 | 4.02.01.08 | 未訂定品質稽核範圍或頻率或( )未符合需求 | 7 | 7.00% | 0 | 4 | 3 |
| 97 | 4.02.03.03 | □有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案... | 7 | 7.00% | 4 | 0 | 3 |
| 98 | 5.09.06 | 水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖) | 6 | 6.00% | 1 | 1 | 4 |
| 99 | 5.14.12.02 | 車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所：未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄... | 6 | 6.00% | 1 | 2 | 3 |
| 100 | 4.03.02.03 | 未訂定各分項工程施工要領 | 6 | 6.00% | 1 | 4 | 1 |
| 101 | 5.02.02 | 鋼筋號數不符或( )數量不符或( )間距不足 | 6 | 6.00% | 2 | 1 | 3 |
| 102 | 5.14.06.02 | 工作場所人員及車輛機械出入口處：(1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。(2)未設管制人員：A.管制... | 6 | 6.00% | 0 | 2 | 4 |
| 103 | 5.07.05.10 | 管路出口未施以保護，易遭異物阻塞 | 6 | 6.00% | 0 | 0 | 6 |
| 104 | 5.14.13.01 | 工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備 | 6 | 6.00% | 0 | 2 | 4 |
| 105 | 5.17.03 | 防災措施不足，影響應變功能 | 6 | 6.00% | 0 | 1 | 5 |
| 106 | 5.14.01.05 | 高差超過2層樓或7.5公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物 | 6 | 6.00% | 0 | 4 | 2 |
| 107 | 5.05.13 | 工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區) | 5 | 5.00% | 0 | 0 | 5 |
| 108 | 5.08.99 | 其他影響美觀工程缺失： | 5 | 5.00% | 0 | 0 | 5 |
| 109 | 4.03.11.04 | 有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等(營造業法第35條) | 5 | 5.00% | 4 | 0 | 1 |
| 110 | 5.08.02 | 內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或( )施工平整度不佳 | 5 | 5.00% | 1 | 0 | 4 |
| 111 | 4.02.13.03 | 有無查核建築材料之規格及品質 | 5 | 5.00% | 4 | 1 | 0 |
| 112 | 4.02.01.01 | 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容 | 5 | 5.00% | 0 | 2 | 3 |
| 113 | 5.10.03.01 | 無鋼材試驗紀錄或19㎜（含）以上厚度之鋼板夾層檢驗紀錄 | 5 | 5.00% | 0 | 1 | 4 |
| 114 | 5.07.02.01 | 蛇籠護坡卵石粒徑過大或( )不飽滿 | 5 | 5.00% | 0 | 1 | 4 |
| 115 | 5.07.01.14 | 測量及放樣不落實 | 5 | 5.00% | 1 | 1 | 3 |
| 116 | 5.07.01.06 | 欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿 | 5 | 5.00% | 1 | 1 | 3 |
| 117 | 5.14.03.02 | 建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器 | 5 | 5.00% | 0 | 2 | 3 |
| 118 | 5.05.04 | 營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當 | 4 | 4.00% | 0 | 1 | 3 |
| 119 | 5.06.06 | 回填區內積水未處理 | 4 | 4.00% | 0 | 0 | 4 |
| 120 | 5.10.02.03 | □無鋼筋續接器試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定 | 4 | 4.00% | 0 | 2 | 2 |
| 121 | 4.03.02.10 | 未訂定內部品質稽核範圍或頻率 | 4 | 4.00% | 0 | 0 | 4 |
| 122 | 4.01.20.04 | 有無辦理施工進度之查核、分析及督導 | 4 | 4.00% | 1 | 0 | 3 |
| 123 | 5.07.01.03 | 新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符 | 4 | 4.00% | 2 | 1 | 1 |
| 124 | 5.07.04.05 | 管線材料未整理或( )雜物未清理 | 4 | 4.00% | 0 | 0 | 4 |
| 125 | 5.04.99 | 其他鋼構缺失 | 4 | 4.00% | 1 | 1 | 2 |
| 126 | 5.05.02 | 現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當 | 4 | 4.00% | 0 | 1 | 3 |
| 127 | 5.07.01.12 | 擋土牆排水管背後未設濾層 | 4 | 4.00% | 1 | 1 | 2 |
| 128 | 5.05.07 | 工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制 | 4 | 4.00% | 0 | 0 | 4 |
| 129 | 5.07.13.03 | 緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順 | 4 | 4.00% | 1 | 0 | 3 |
| 130 | 4.02.14.02 | 有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核□未辦理設備功能運轉測試之抽驗 | 4 | 4.00% | 1 | 1 | 2 |
| 131 | 4.03.12.02 | 有無按日填報施工日誌 | 4 | 4.00% | 0 | 1 | 3 |
| 132 | 5.15.06 | 車輛進出工區未派專人協助引導 | 4 | 4.00% | 0 | 2 | 2 |
| 133 | 5.15.11 | 工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善 | 4 | 4.00% | 0 | 0 | 4 |
| 134 | 5.02.04 | 彎鉤角度不符或( )延長度不足 | 4 | 4.00% | 3 | 0 | 1 |
| 135 | 5.08.08.02 | □結構體施工粗糙或□結構體線形不協調或□不完整 | 4 | 4.00% | 1 | 0 | 3 |
| 136 | 4.03.11.01 | 有無查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章(營造業法第35條) | 4 | 4.00% | 0 | 2 | 2 |
| 137 | 5.05.08 | 工地積水未處理，影響環境衛生及安全 | 3 | 3.00% | 0 | 0 | 3 |
| 138 | 5.07.01.01 | 結構物尺寸或( )材料設備之規格與設計圖不符 | 3 | 3.00% | 3 | 0 | 0 |
| 139 | 5.10.02.01 | 無抗彎及抗拉試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足 | 3 | 3.00% | 0 | 0 | 3 |
| 140 | 5.07.04.14 | 管路穿越防火區牆未以防火材料填充 | 3 | 3.00% | 0 | 0 | 3 |
| 141 | 4.03.10 | 不合格品之管制未依約處置 | 3 | 3.00% | 0 | 0 | 3 |
| 142 | 5.07.05.99 | 其他給排水、污水施工缺失 | 3 | 3.00% | 0 | 1 | 2 |
| 143 | 5.15.02 | 無交通維持及安全管制措施送審監造單位審核及工程主辦機關備查紀錄，或不完整 | 3 | 3.00% | 0 | 1 | 2 |
| 144 | 5.10.07.02 | 無接地電阻測試記錄(含相片) | 3 | 3.00% | 0 | 1 | 2 |
| 145 | 5.07.01.11 | 落水罩設置不當或( )排水管阻塞 | 3 | 3.00% | 0 | 2 | 1 |
| 146 | 5.10.10.05 | 無瀝青含油量檢測紀錄 | 3 | 3.00% | 0 | 0 | 3 |
| 147 | 4.02.13.01 | 未監督營造業依照設計之圖說施工 | 3 | 3.00% | 1 | 1 | 1 |
| 148 | 5.15.99 | 其他交通維持及安全管制措施不當情事 | 3 | 3.00% | 0 | 1 | 2 |
| 149 | 5.07.01.07 | 有漏水現象 | 3 | 3.00% | 0 | 1 | 2 |
| 150 | 4.02.03.07 | 有無協調及整合履約界面 | 3 | 3.00% | 0 | 0 | 3 |
| 151 | 4.01.15 | 鋼筋、混凝土、瀝青混凝土鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具... | 3 | 3.00% | 0 | 0 | 3 |
| 152 | 5.06.04 | 開挖或回填土面高程不符 | 3 | 3.00% | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 5.07.01.04 | 停車場車道入口處高度不足 | 3 | 3.00% | 0 | 2 | 1 |
| 154 | 5.17.99 | 其他影響功能缺失 | 3 | 3.00% | 0 | 1 | 2 |
| 155 | 5.10.03.04 | 無剪力釘試驗紀錄 | 3 | 3.00% | 0 | 1 | 2 |
| 156 | 5.10.16.01 | 無強度試驗紀錄 | 3 | 3.00% | 0 | 0 | 3 |
| 157 | 4.01.20.02 | □有無審查或複核施工計畫、品管計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料□有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷 | 3 | 3.00% | 1 | 0 | 2 |
| 158 | 5.07.05.06 | 管路進行方向改變時，未採用順水T之型式，或( )未以兩個45度彎頭銜接，或( )管路銜接位置不合規範 | 2 | 2.00% | 1 | 1 | 0 |
| 159 | 4.03.07 | (刪除)專任工程人員未督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範，並填具督導紀錄表 | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 160 | 5.14.01.03 | 於石綿板、鐵皮板、瓦及塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未於屋架上設置防止踏穿及寬度30公分以上之踏板或裝設安全網 | 2 | 2.00% | 1 | 1 | 0 |
| 161 | 4.03.11.05 | 有無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範(作業要點-7) | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 162 | 5.07.02.07 | 側溝排水坡度不符 | 2 | 2.00% | 1 | 0 | 1 |
| 163 | 4.01.20.01 | 有無協調及整合各工作項目界面 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 164 | 5.04.04 | 構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 165 | 4.03.02.01 | 品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容... | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 166 | 5.07.03.99 | 其他橋樑工程缺失 | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 167 | 5.14.06.04 | 勞工有酒醉或有酒醉之虞者，從事高架作業 | 2 | 2.00% | 1 | 1 | 0 |
| 168 | 5.07.13.99 | 其他景觀工程缺失 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 169 | 5.07.99 | 其他結構體缺失 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 170 | 5.07.05.09 | 透氣管裝設不合規範或( )出口未裝設防蟲網 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 171 | 5.07.01.09 | 屋頂洩水坡度不當或( )未設泛水 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 172 | 4.01.07 | 機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位所派駐現場人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或... | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 173 | 5.04.01 | 鋼板於進料後未依契約規定預塗底漆 | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 174 | 4.02.04 | (刪除)無缺失追蹤紀錄，或( )未落實執行 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 175 | 5.07.04.01 | □管線材料不符或□纜線規格不符或□線槽材料不齊 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 176 | 5.08.04 | 門窗裝設有缺失：( )裝設不合規範，或( )無塞水路，或( )台度傾斜坡度不足 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 177 | 5.10.06.04 | □無TV檢測紀錄 | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 178 | 5.07.05.08 | 管路水流方向未標示 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 179 | 5.10.06.03 | 無供水系統試水試壓紀錄... | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 180 | 4.03.14.01 | 未達查核金額有無執行交付承攬之安全衛生管理事項。 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 181 | 5.03.99 | 其他模板施工缺失 | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 182 | 4.02.03.01 | 有無落實執行監造計畫 | 2 | 2.00% | 1 | 0 | 1 |
| 183 | 5.17.05 | □材料使用不當或□施工之工法選用不適，或□施工動線不良，不符合節能減碳 | 2 | 2.00% | 1 | 1 | 0 |
| 184 | 5.07.04.03 | □管路保護層不足或□埋設式線槽埋設深度不足 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 185 | 5.08.09.05 | □路緣石線形不平順或□人行道鋪設不平整 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 186 | 5.10.03.03 | 無銲材試驗紀錄 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 187 | 5.07.02.03 | 卵石堆砌不合規範 | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 188 | 4.03.12.01 | 有無依施工計畫書執行按圖施工 | 2 | 2.00% | 2 | 0 | 0 |
| 189 | 4.01.20.03 | □有無督導或稽核施工品質管理工作□有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 190 | 5.07.04.09 | 管路穿越外牆處未施作止水措施，或( )施作不合規範 | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 191 | 5.02.08 | 開口或( )角隅未設補強筋或( )設置不合規範要求 | 2 | 2.00% | 1 | 0 | 1 |
| 192 | 4.03.02.08 | 未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序 | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 193 | 4.03.12.04 | 有無辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他 | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 194 | 4.01.03 | 工程契約內未規定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容；或( )查核金額以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 195 | 4.02.14.01 | 有無審核品質計畫書與施工計畫書□有無審查施工圖說 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 196 | 5.14.12.01 | 於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建... | 2 | 2.00% | 1 | 0 | 1 |
| 197 | 5.07.02.12 | 瀝青舖面壓實度不合規範 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 198 | 5.10.10.03 | 無瀝青材料澆置檢驗紀錄，或( )檢驗頻率不足 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 199 | 5.15.08 | 工區周邊道路路面不平整 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 200 | 4.03.14.03 | 未達查核金額有無執行安全衛生教育訓練。 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 201 | 4.02.06 | 未於檢驗停留點(限止點)時就適當檢驗項目會同廠商取樣送驗，並填具材料設備品質抽驗紀錄及相關證明文件，或．．． | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 202 | 4.02.01 | 無監造組織或監造計畫，或( )監造建築師(或工程顧問公司)或( )其所派監工人員未落實執行監造計畫 | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 203 | 4.02.05 | □監造單位派駐現場人員□設置人數不符規定或□新設或異動時... | 2 | 2.00% | 0 | 0 | 2 |
| 204 | 5.15.07 | 重要路口無交通引導人員協助疏導交通 | 2 | 2.00% | 0 | 1 | 1 |
| 205 | 5.14.03.04 | 於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，或使用移動式起重機、高空工作車等作業時，有引起感電之虞者，未使勞工與... | 2 | 2.00% | 1 | 1 | 0 |
| 206 | 5.16.02 | 工地及週遭之排水設施未予清理並保持暢通 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 207 | 5.07.07.16 | 逃生指示裝置之地點不符規定 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 208 | 5.07.07.19 | 消防設備未經中央消防主管機關認同，裝設後不得使用 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 209 | 5.07.02.08 | 紐澤西護欄下之排水孔設置不合規範，路面排水高程設置不合規範 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 210 | 5.14.01.07 | 使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、安全之梯面) | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 211 | 4.03.11.02 | 有無於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章(營造業法第35條) | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 212 | 5.10.19.01 | □監測儀器規格未符合工程契約規定，或□監測儀器未依工程契約規定頻率及期限進行檢驗及校正，或□檢驗及校正不符規範精度要求 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 213 | 4.02.07 | （刪除）無監工日報表，或( )格式未符合需求，或( )未落實執行 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 214 | 5.07.04.06 | 電氣室、機械室及發電機室通風不合規範 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 215 | 5.10.03.05 | 無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 216 | 5.07.06.99 | 其他接地工程缺失 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 217 | 5.08.07 | 木結構施作不合規範 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 218 | 5.07.13.01 | 植栽工程施作不合規範 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 219 | 4.01.22 | 未將維護規定納入工程契約或□未編列維護經費 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 220 | 5.05.03 | 放流水等水汙染處理未妥當或□施工產生廢棄污泥，影響環境 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 221 | 5.07.05.05 | 清潔口設置不合規範或( )未設置存水彎 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 222 | 5.07.04.10 | 配線箱內之配線及端子凌亂( )或配線箱埋設不良 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 223 | 5.10.17.01 | 電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備) | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 224 | 5.07.13.05 | 木結構施作不合規範 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 225 | 5.07.02.04 | 噴凝土厚度不均勻 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 226 | 5.14.02.03 | 隧道、坑道作業有落磐或土石崩塌之虞，未設置支撐、岩栓或噴凝土之支持構造及未清除浮石 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 227 | 5.07.02.13 | 縱橫斷面坡度不符 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 228 | 5.07.12.99 | 其他潛盾及推進工程缺失 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 229 | 5.04.53 | 構件安裝完成位置不符規定 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 230 | 5.07.07.22 | 排煙設備設置不符規定，或( )緊急排煙設備之風機與預備電源之連結不當 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 231 | 5.04.06 | 抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 232 | 5.14.02.05 | 供作模板支撐之材料，有明顯之損壞、變形或腐蝕 | 1 | 1.00% | 1 | 0 | 0 |
| 233 | 4.01.10 | 工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督導，並於查驗或查核時到場，或未明定其未依前開規定辦理之處理規定 | 1 | 1.00% | 1 | 0 | 0 |
| 234 | 5.10.10.02 | 無路面壓實度試驗（馬歇爾試驗）紀錄，或檢驗頻率不足 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 235 | 5.02.07 | 配置過度緊密(小於25mm)，影響混凝土澆置 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 236 | 5.10.01.05 | □就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，或□內容不符規定 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 237 | 5.07.02.20 | 隧道開挖作業施工不合規範 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 238 | 5.09.04 | (刪除)工地髒亂，垃圾、雜物未清理 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 239 | 5.05.10 | 未確實執行工區週邊街道洗掃作業 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 240 | 5.08.01 | 磁磚完成面有下列缺失：( )不平整，或( )對縫不良，或( )有剝落，或( )有白華現象 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 241 | 5.09.09 | 鷹架或工作台組合不良，或□有面外傾倒之虞，或□鷹架與地面接觸未加墊，直接立於地面上，有滑動或破壞古蹟之虞，或... | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 242 | 5.07.11.02 | 雨水集排系統施作不合規範 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 243 | 4.02.14.03 | 有無親自執行簽證 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 244 | 4.03.08 | 查核金額以上工程或契約明訂者，品管人員未於工地確實執行品管工作，或( )新設或異動時未提報品管人員登錄表... | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 245 | 5.07.05.07 | 管路吊架不穩固或( )間距超過3公尺 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 246 | 5.02.09 | 樑柱接頭錨定彎曲位置未超過柱中心線 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 247 | 4.02.14.04 | 有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核 | 1 | 1.00% | 1 | 0 | 0 |
| 248 | 5.15.05 | 工區出入口之設置影響道路交通 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 249 | 4.02.01.02 | 未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)或( )未符合需求 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 250 | 5.07.07.01 | 焊接防銹未處理 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 251 | 5.10.05.03 | 電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備) | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 252 | 5.04.07 | 抽查合格之剪力釘錘擊彎曲試驗仍有不符規定 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 253 | 5.04.59 | 構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 254 | 5.04.02 | 鋼板表面劃線後，在鋼板上遺留痕跡未修補、銲接前切割斷面粗糙度或凹陷深度不符規定 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 255 | 5.07.02.19 | 邊坡保護(如植生、邊坡擋土設施、護坡排水等)施作不合規範 | 1 | 1.00% | 1 | 0 | 0 |
| 256 | 5.16.99 | 其他汛期工地防災減災措施不當情事： | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 257 | 5.07.04.07 | 高低壓配電盤箱體生銹不潔 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 258 | 5.07.05.02 | 排、污、廢水管路漏水 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 259 | 4.03.14.02 | 未達查核金額有無執行高空工作車、車輛系營建機械、起重機等之定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備... | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 260 | 4.03.02.11 | 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 261 | 5.07.07.04 | 預埋消防栓箱及綜合警報器箱未保護 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 262 | 5.07.07.99 | 其他消防施工缺失 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 263 | 5.10.06.01 | 管材、材料未審查(閥類、水垂、避震) | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 264 | 5.07.01.02 | 樓梯級高、級深差異過大 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 265 | 5.08.06 | 衛生設備裝設不合規範，或( )有滲漏情形 | 1 | 1.00% | 1 | 0 | 0 |
| 266 | 5.14.01.08 | 使用之移動梯，未符合規定(堅固構造、寬度30公分以上、採取防止滑溜或轉動之必要措施) | 1 | 1.00% | 1 | 0 | 0 |
| 267 | 5.07.02.22 | 隧道混凝土襯面施工不合規範 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 268 | 5.07.14.01 | □監測儀器安裝及施工未依工程契約規定，或□儀器安裝時機不適當，或□監測儀器無適當之保護措施及標示 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 269 | 5.17.04 | 地盤調查不確實影響施工作業 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 270 | 5.07.04.02 | □管路排置過密，不符規範或□線槽排列不整、間距過大 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 271 | 7.03.04 | 契約編列數量計算與圖說核算不符。 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 272 | 4.03.14.14 | 查核金額以上有無執行個人防護具之管理。 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 273 | 5.04.60 | 抽查合格之補塗裝仍有膜厚、防火被覆或防火材料厚度不足 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 274 | 5.07.05.01 | RC澆置前給排水管路試壓力不足或( )時間不夠 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 275 | 5.14.05 | 安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地執行職務 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 276 | 5.07.13.06 | 造景施作不合規範 | 1 | 1.00% | 1 | 0 | 0 |
| 277 | 5.03.06 | 未預留開口處及預埋物固定不當（如電梯按鈕、穿樑套管、水電配管) | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 278 | 5.14.10 | 危險性工作場所未事先申請審查，或( )未審查完成即先行動工 | 1 | 1.00% | 1 | 0 | 0 |
| 279 | 4.03.08.04 | 有無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施（作業要點-6） | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 280 | 4.02.02 | 無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 281 | 5.17.06 | □給水管徑不足或□管材採用不當材質易腐蝕或□管路配置不當，影響使用性 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 282 | 5.10.11.01 | 無基礎載重試驗紀錄 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 283 | 5.10.03.02 | 無高強度螺栓試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 284 | 5.07.04.27 | 高低壓配電盤基座未預留固定螺絲座 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 285 | 5.01.07 | 高流動性混凝土灌漿後流動性變差，造成析離及泌漿 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 286 | 5.15.09 | 工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 287 | 5.14.01.02 | 於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 288 | 5.05.05 | 進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 289 | 5.09.07 | 水電瓦斯等管線保護不合規範 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 290 | 5.04.10 | 抽查合格之塗裝仍有膜厚不符規定 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |
| 291 | 5.14.12.03 | 使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時：未明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用 | 1 | 1.00% | 0 | 1 | 0 |
| 292 | 4.03.09 | (刪除)文件紀錄管理未妥適 | 1 | 1.00% | 0 | 0 | 1 |