新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣新豐鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 106 年 10 月 30 日 |
| 標案名稱 | 新豐鄉松柏、松林等村道路鋪設改善工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新豐鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 新典工程顧問有限公司 | 監造單位 | 新典工程顧問有限公司 | 承包商 | 翊勝琪營造有限公司 |
| 發包預算 | 1,850(千元) | 契約金額 | 1,357(千元) |
| 工程概要 | 市區道路鋪面改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年10月23日日止： 一、工程累計進度：預定 66.0％；實際 95.0％； 二、三、目前進行 1.鋪設5cm瀝青混凝土436公尺 2.5cm路面刨除 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 10 月 03 日至 106 年 11 月 03 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：鄭委員書青 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、監造單位：落實監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。 二、承攬廠商：1.檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。2.相關書面資料填寫完整。 三、施工品質：1.鋪設AC路面平整度佳，AC級配均勻表面美觀。2.工區路面標線厚度均勻，線型平順。 四、安全衛生：尚符需求。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：雖有督導，惟欠缺後續書面追蹤改善紀錄，請改善。 (4.01.04) 2.監造單位：對承攬廠商品質計畫及施工計畫審查有延宕情事發生（10/03開工，10/5才審查）。 (4.02.01.03) 3.監造單位：未落實審查廠商所提之再生密級配瀝青混凝土配合設計報告，例：該設計報告僅由供料廠商自設實驗室所提送，該實驗室似未經認證。 (4.02.03.03) 4.監造單位：填報監造日誌未落實填寫。(主辦單位有現場督導，監造日誌未記載) 。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：自主檢查表檢查位置不明確,如僅寫工區無樁號，請改善。 (4.03.04) 6.0k+321-323右側瀝青混凝土廢渣未清除。 (5.05.04) 7.(1)0K左側與既有路面銜接不平整。(2)潤泰街口7巷轉角瀝青混凝土鋪設修補處凸起。(3)博學街117號前既有人孔蓋表面瀝青混凝土鋪設不平整。 (5.07.02.11) 8.0+219右側瀝青混凝土鋪設小區塊裂縫。 (5.07.02.12) 9.(1)0k+13機車格圖案標線白漆過多未處理。(2)0k+320右側標線凸起。(3)道路標線不合規範(0K+340右側禁止停車線長度不足) 。 (5.07.02.18) 10.工程告示牌內容未符合規定(少全民督工QRcode-APP圖案)。 (5.09.08) 11.三米直規平坦度試驗報告未經監造單位判讀是否合格。 (5.10.10.01) 12.施工現場交通警告等設施不足(缺夜間警示燈及警示牌之相關設施相片)。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：75分；強度：82分；美觀：82分；功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |