新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 106 年 12 月 13 日 |
| 標案名稱 | 106年度峨眉鄉十二寮生活遊憩據點特色加值計畫 | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 監造單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 承包商 | 龍裕營造有限公司 |
| 發包預算 | 14,380(千元) | 契約金額 | 14,110(千元) |
| 工程概要 | 樹穴改善2000平方公尺 生態廊道鋪面1000公尺 護欄改善800公尺 無障礙廁所*1 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年12月12日止： 一、工程累計進度：預定 5.03％；實際 50.81％； 二、經費累計支用：預定 3,320千元；實際 3,320千元。 三、目前進行 工地巡視檢討圖說 材料審查與工廠勘驗、既有鋪磚挖除 |
| 查核 委員 | 外聘：林賢聲、童健飛 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 10 月 31 日至 107 年 03 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦單位：監造計畫於開工前核定，值得嘉許。 二、監造單位：監造計畫能依規如期送工程主辦機關審查核定。 三、承攬廠商：1.假設工程及放樣工程與土方工程自主檢查表皆能依規辦理。 四、施工品質：工區周邊排水保持暢通，且工地有灑水，環境衛生尚可。 五、材料設備檢驗與管制：預鑄路緣石、鋼筋及鋪面地磚等材料均能依規定送審，並有廠驗作業。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：工程主辦機關應建立品質督導小組，且未填寫品質督導紀錄，請改善。 (4.01.04) 2.監造單位：未訂定部份材料/設備及施工之檢驗停留點(如壓花地坪工程)。 (4.02.01.06) 3.監造單位：材料設備送審管制總表與工程會規定表格不符，請修正。 (4.02.01.10) 4.監造單位：監造單位監造技師未落實記載監造報表。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：施工廠商之品管組織架構內各人員之職掌內容，且品管人員位階應明確置於工地主任所轄管，請修正。 (4.03.02.02) 6.承攬廠商：未訂定各分項工程品質管理標準未符合需求(如壓花地坪工程..)。 (4.03.02.04) 7.承攬廠商：工區植草區，鋪磚清除後，未確實整理部份工區，致工區顯些凌亂，請改善。 (4.03.06) 8.工區既有之樹木未有妥善保護措施，請改善。 (5.05.06) 9.工區拆除之原有樹圍及鋪磚未清理乾淨，請即刻改善。 (5.05.09) 10.工程告示牌設置不符規定(不應附掛於指示牌上)，應改正。 (5.09.08) 11.施工現場交通警告措施不足，且相關紀錄(照片等)不完整。 (5.14.07) 12.勞工安全衛生教育訓練資料不全，請加以改善。 (5.14.99) 13.工區周邊行人動線，安全防護措施及導引不完善，有人車爭道之安全疑慮，且夜間警示燈稍有不足，請改善。 (5.15.10) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 碎片枕木石人行步道施設，非常不利於身障輪椅族群之行走，如何確保行人之舒適與安全，主辦及監造單位宜再檢討。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分；安全：75分；強度：79分；美觀：81分；功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1、本工程若有標(節)餘款，建議工區0K+315~0K+935旁之枯死樹木，給予補植。 2、工程起點之露營區處，全線僅施作欄杆，並種植草皮，並沒有考慮賞楓的遊客在行走中的安全措施，建議應考慮劃設標線型之人行道，並加限制車輛速度之速限標誌。 3、如沒有用地問題，可以向外，以懸臂式延伸用木棧道方式，闢建人行道。 4、壓花地坪容易因破損不易管養，建議採用油漆彩繪地坪、較為經濟美觀，且亦維護。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |