新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 106 年 12 月 19 日 |
| 標案名稱 | 106年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)-B區 | 地點 | 新竹縣 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣工務處養護科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 承包商 | 家凱營造有限公司 |
| 發包預算 | 57,751(千元) | 契約金額 | 52,550(千元) |
| 工程概要 | 106年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)-B區 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年12月18日止： 一、工程累計進度：預定 53.65％；實際 57.29％； 二、經費累計支用：預定 1,802千元；實際 15千元。 三、目前進行 材料送審、瀝青鋪設、放樣測量 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 11 月 16 日至 106 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：落實建立品質督導機制，，督導8次記錄詳實，值得嘉許。 二、監造單位：落實監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。 三、承攬廠商：施工日誌填寫確實，檔案文件管理良好。 四、施工品質：竹71-1線鋪設AC路面平整度佳，AC級配均勻，標線平直。 五、材料設備檢驗與管制：相關材料設備檢驗如期辦理。 六、安全衛生：現場交通維持及安全措施完整，有專人指揮引導。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：辦理廠商之品質計畫審查人員，未簽署日期，不符合需求，請改善。 (4.02.01.04) 2.監造單位：材料設備送審管制總表，未送機關核定，不符合需求，請加以改善。 (4.02.01.10) 3.承攬廠商：人手孔調整工程施作項目之檢驗停留點不足，請改善。 (4.03.02.05) 4.承攬廠商：106年12月6日標線自主檢查，未落實檢驗停留點作業申請，請加以改善。 (4.03.04) 5.瀝青混凝土廢渣未清除，請全工區檢視。 (5.05.04) 6.0k+220左側、0k+380右側瀝青舖面道路局部小範圍積水現象。 (5.07.01.10) 7.(1)0k+020、0k+150、0k+187左側銜接農路瀝青舖面不平整。(2)0k+010左側臨人行道接壤瀝青舖面不平順。(3)0k+064左側小範圍瀝青舖面不平整。 (5.07.02.11) 8.0k+225擋水牆側瀝青舖面人工壓實度不足呈凸起狀，請改善。 (5.07.02.99) 9.工區道路入口夜間管制及警示措施宜再加強。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分；安全：85分；強度：80分；美觀：82分；功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 竹71-1工區中央分隔道標線業依既有白色復舊，標線顏色是否正確，建清依道路交通標誌標線號誌設置規則檢視。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |