新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 03 月 14 日 |
| 標案名稱 | 106年度峨眉鄉十二寮生活遊憩據點特色加值計畫 | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 監造單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 承包商 | 龍裕營造有限公司 |
| 發包預算 | 14,380(千元) | 契約金額 | 14,110(千元) |
| 工程概要 | 樹穴改善2000平方公尺 生態廊道鋪面1000公尺 護欄改善800公尺 無障礙廁所*1 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年03月13日止： 一、工程累計進度：預定 57.18％；實際 62.97％； 二、經費累計支用：預定 9,736千元；實際 9,736千元。 三、目前進行： 樹穴開挖 路緣石施作 欄杆基礎施做 |
| 查核 委員 | 外聘：李釗、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 10 月 31 日至 107 年 03 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：各項計畫均依規定時間內核定。 二、監造單位：現場落實施工品質查驗。 三、承攬廠商：1、檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔，方便查閱。2、專任工程人員落實督導，督導7次紀錄詳實，掌握工作重點。 四、施工品質：預鑄界石鋪設線型平直，與既有Ac路面之介面處理尚美觀。 五、材料設備檢驗與管制：預鑄路緣石、鋼筋及鋪面地磚等材料均能依規定送審，並有廠驗作業。 六、安全衛生：1. 落實勞工安全教育訓練。2. 廁所旁開挖裸露坡面有施作防災覆蓋。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：雖勤於督導，惟督導書面文件僅有一次，建議督導時落實文件撰寫。 (4.01.04) 2.監造單位：監造日報未記載主辦機關督導事項。 (4.02.03.08) 3.承攬廠商：(1)混凝土工程自主檢查表坍度標準15+-35MM標示錯誤請更正。(2)人行道鋪面工程自主檢查表點焊鋼絲網標準15X15cm，未說明線徑尺寸，請改善。 (4.03.02.04) 4.混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成龜裂(廁所前混凝土表面)，請改善。 (5.01.02) 5.仿木欄杆基座縫隙稍微過大，容易產生污垢請以無收縮水泥砂漿填滿。 (5.07.01.06) 6.(1)廠鑄路側緣石部份破裂請加以更換。(2)廠鑄木欄杆基座又破損情事發生，請加以改善。 (5.07.02.09) 7.楓香大道仿木欄杆部分有破損情況，請予更換。 (5.07.13.99) 8.欄杆基座之抿石子施作時，遇交界處之銳角建議做導角處理，以避免日後碰撞碎裂。 (5.08.99) 9.公共廁所環境改善工區交維設施不足(應加設連桿及漸變段設置、夜間警示設施)。 (5.15.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 一、 仿木欄杆接榫處界面建議監造單位研議，是否應予填縫以增強牢固及美觀性。 二、 民宅出入口混凝土路面建議監造單位研議是否提高強度及界面美觀。 三、 廁所前鋪面請特別注意縱坡線型與既有路面銜接平順性。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分；安全：80分；強度：81分；美觀：81分；功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 一、混凝土鋪面施作時建議注意養護問題，以避免混凝土產生裂縫。 二、混凝土避免使用到膨脹性爐渣。 三、廁所外牆完工後，請清洗牆面。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |