新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 107 年 01 月 08 日 |
| 標案名稱 | 配合「芎林村活動中心興建工程」辦理舖面、植栽及景觀燈等周邊環境工程 | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣芎林鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 黃俊憲建築師事務所 | 監造單位 | 黃俊憲建築師事務所 | 承包商 | 皇佳營造有限公司 |
| 發包預算 | 1,358(千元) | 契約金額 | 1,350(千元) |
| 工程概要 | 配合「芎林村活動中心興建工程」辦理舖面、植栽及景觀燈等周邊環境工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年1月7日止： 一、工程累計進度：預定 100％；實際 100％； 二、經費累計支用：預定 1,296千元；實際 1,296千元。 三、目前進行 配合「芎林村活動中心興建工程」辦理舖面、植栽及景觀燈等周邊環境工程-地坪整理、植栽、壁燈施作等工項。 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐輔 內聘：陳盈州 | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 09 月 18 日至 107 年 03 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：監造計畫、施工及品質計畫皆於開工前核定。 二、承攬廠商：施工日誌依規定採用公共工程委員會106年6月之新頒表格。 三、施工品質：高壓磚鋪設整齊美觀，平整度尚佳，值得鼓勵。 四、安全衛生：符合勞安衛生及環保規定。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：品質督導及查驗紀錄，未落實(本工程於107年1月4日竣工，主辦機關於107年1 月2日督導，僅督導一次且督導時機過晚)。 (4.01.04) 2.監造單位：本工區應有之施工查驗未訂定檢驗停留點，如無障礙車位及車道之壓密度試驗均未編列試驗費用且未施作試驗。 (4.02.01.06) 3.監造單位：(1)抽查(驗)紀錄表未依工程會制式格式寫及未量化。(2) 點焊鋼絲網無抽查紀錄。 (4.02.03.04) 4.承攬廠商：地坪工程無障礙停車，未施作基礎夯實壓密度試驗且無試驗報告資料。 (4.03.02.05) 5.承攬廠商：施工日誌未落實記載。(主辦機關於107年1月2日督導及監造抽查驗並未於重要紀事欄記載) (4.03.03) 6.承攬廠商： 品管自主檢查表未量化及檢查時機未勾選，請改善。 (4.03.04) 7.承攬廠商：材料設備送審管制總表未依工程會制式格式填寫。 (4.03.05) 8.承攬廠商：專任工程人員無填具督察紀錄表。 (4.03.11.06) 9.工區雜物未清除整理。 (5.05.09) 10.步道鋪設高壓磚少部份沉陷及積水，請加以改善。 (5.07.01.10) 11.草坪部分枯死，請挖除並重新鋪植。 (5.07.13.01) 12.樹穴緣石一處破損、身心障礙停車位旁混凝土數處破損，請改善。 (5.07.13.99) 13.(1)未編列材料試驗費用，僅以型錄審查，且部份監造單位未審查。(2)本工區應有材料試驗，如高壓磚試驗為本工程主要材料，未依規定送驗 ，請研議改善。 (5.10.99) 14.工地現場原燈座外殼未確實加以防護，有安全疑慮，請加改善。 (5.14.03.01) 15.汛期工地防災自主檢查表未落實填寫。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分；安全：80分；強度：77分；美觀：80分；功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |