新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣北埔鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 108 年 05 月 07 日 |
| 標案名稱 | 107年北埔鄉大湖村、水磜村、埔尾村改善工程 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 璟泰土木包工業 |
| 發包預算 | 3,657(千元) | 契約金額 | 3,599(千元) |
| 工程概要 | 埔尾村排水溝工程 大湖村路面排水溝改善 水磜村牆面美化 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年04月30日止： 一、工程累計進度：預定 100.00％；實際 100.00％； 二、經費累計支用：預定 3,599千元；實際 3,599千元。 三、目前進行 排水溝工程 路面改善 牆面美化 新設護欄 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐諺、陳興來 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 12 月 21 日至 108 年 02 月 18 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)主辦單位現場品質督導2次，認真負責。(2)監造計畫、施工及品質計畫於107年12月21日開工前完成核定或核備，值得嘉許。 二：施工品質：(1)B工區大湖村瀝青混凝土路面鑽心試體厚度均大於5公分，符合規定。(2)B工區大湖村瀝青混凝土路面鋪設平坦整齊。(3)牆面美化鋪設整齊美觀。 三、材料設備檢驗與管制：已辦理各項檢驗並符合相關規定。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：已辦理2次工程督導，第2次督導對於已完成之C工區洩水管(原有)因粉刷底層造成堵塞，未能督導廠商改善，請確實要求廠商改善。 (4.01.04) 2.主辦機關：監造計畫、施工及品質計畫未加蓋主辦機關印信，應檢討改進。 (4.01.99) 3.監造單位：對廠商之施工品質計畫審查內容未符合需求(如混凝土自主檢查表未列氯離子濃度檢 查項目)。 (4.02.01.04) 4.監造單位：未訂定部分材料之施工品質管理標準(如洩水管)。 (4.02.01.05) 5.監造單位：監造報表未落實記載；如技師督導指示事項未詳盡未作指示及展延日誌完工期限未更正請補正。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商：施工日誌記載不完整(如預定完工日期未修正為108年4月30日)請補正。 (4.03.03) 7.承攬廠商：(1)混凝土品管自主檢查表未確實記載檢查值(如混凝土運送時間應明確記載，不宜以小於90分鐘記載及灌漿高度等)。(2)鋼筋自主檢查表未訂標準值。 (4.03.04) 8.B工區大湖村擋土牆混凝土澆置有蜂窩或孔洞產生，請改善。 (5.01.01) 9.B工區格柵板下方模板未拆除。 (5.03.99) 10.B工區大湖村排水溝施作，部分混凝土噴至邊坡石頭未清除。 (5.05.09) 11.B工區大湖村擋土牆施作之洩水孔及C工區水磜村原有牆面美化之洩水孔部分阻塞未清除。 (5.07.01.05) 12.B工區大湖村擋土牆洩水孔排列不整齊，請加以改善。 (5.07.01.13) 13.C工區原有擋土牆美化上方之雜草未清除乾淨及兩側收邊施作不完整。 (5.07.01.99) 14.C工區部份藝術拼畫有掉石情形(磁磚)，請即刻改善。 (5.08.08.01) 15.工程告示牌懸掛在樹上，未設置支撐加以固定，請即刻改善。 (5.09.08) 16.材料試驗報告，廠商判讀人員有簽名，但未簽註判讀日期。 (5.10.99) 17.依施工照片，C工區之鷹架未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.07) 18.依照工照片，C工區未放置交通錐及夜間警示燈等安全管制措施。 (5.15.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：83分；強度：77分；美觀：81分；功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧工程施工過程，請務必多拍攝施工照片，以利後續追蹤及查核佐證。 2‧B工區上游端原有陰井(集水井)格柵板損壞，應改善更新。 3‧對於洩水管(擋土牆)設計未詳盡註明採用PVC管之厚度，應請往後能詳註。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |