新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣竹北市公所 | 查核日期 | 108 年 06 月 27 日 |
| 標案名稱 | 竹北市隘口里堤頂街道路改善工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹北市公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 鑫風營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,275(千元) | 契約金額 | 3,634(千元) |
| 工程概要 | 道路刨封9425平方公尺 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年06月26日止： 一、工程累計進度：預定 21.25％；實際 99.74％； 二、經費累計支用：預定 180千元；實際 180千元。 三、目前進行 AC路面已鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來 內聘：陳盈州 | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 05 月 24 日至 108 年 07 月 26 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：主辦機關已建立品質督導機制，督導工程進度及品質，尚屬認真。 二、監造單位：落實施工缺失改善追蹤。 三、承攬廠商：有辦理安全衛生教育訓練。 四、施工品質：AC道路完成面線型平順，表面平整美觀，值得嘉許。 五：材料設備檢驗與管制：材料均能依規定送審。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：監造計畫未加蓋機關印信，應補正。 (4.01.99) 2.監造單位：監造計畫中，施工查驗作業程序內所訂定施工檢驗停留點，不符實際需求(部份過多) 請加以修正 。 (4.02.01.06) 3.監造單位：未落實執行抽查作業，例如：(1)各工項檢驗停留點，未彙整施工廠商之自檢表。 (2)部份抽查時機點未確實勾選，應一併改進。 (4.02.03.04) 4.承攬廠商：品質計畫有些工項之檢驗停留點與監造計畫不一致，請補正。 (4.03.02.05) 5.承攬廠商：材料設備送審管制總表，部份材料未訂定預定送審日期，未符需求，請檢討改善。 (4.03.02.12) 6.A0K+185堤頂街185巷處，殘留瀝青廢渣未清理。 (5.05.09) 7.(1)堤頂一街口，新舊交接面有部份損壞，請改善。(2)於綠色大地社區(公車站牌旁)似有手孔突出，請改善。 (5.07.02.11) 8.A0K+300-310與堤頂街185巷口路面含油量疑似不足有粒料分離情形發生，請改善。 (5.07.02.12) 9.(1)A0K+420部份標線繪製突出。(2)A0K+322與B0K+670(國產混擬土預拌廠前，局部標線被車子輾壓致破損變形，請修補。(3)A0K+630土地公旁部份標線繪製不佳，請改善。 (5.07.02.18) 10.(1)堤頂街與堤頂一街交口處，有部分未畫白色標線，請修補。(2)A0K+010處白色標線不符規範，請改善。(3) 堤頂街131巷路牌桿被瀝青汙染未清理，請加以改善。 (5.07.02.99) 11.施工現場交通警告設施不足。如施工現場前後均無告示牌警告用路人車前有工程施工請減速慢行，及夜間警告設施不足(相片顯示) ，請補正。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1·堤頂街與堤頂一街叉路口，路邊標線以繪製紅線為宜(L=10M)。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：75分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |