新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 教育部體育署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 11 月 02 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣立大坪國小運動操場及周邊設施整建工程 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣北埔鄉大坪國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 一方建築師事務所 | 監造單位 | 一方建築師事務所 | 承包商 | 統正室內裝修設計工程有限公司 |
| 發包預算 | 5,517(千元) | 契約金額 | 5,398(千元) |
| 工程概要 | 運動操場及周邊設施整建工程 球場、跑道、沙坑、草皮等 數量一式 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年10月31日止： 一、工程累計進度：預定 93.367％；實際 99.15％； 二、經費累計支用：預定 3,729千元；實際 4,318千元。 三、目前進行 新作全密式PU跑道(固化劑) 新作全密式PU跑道(13cmPU面層) 新作壓克力球場(面層彈性壓克力漆，TH=3mm) AC 修補 |
| 查核 委員 | 外聘：林耀星、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 07 月 18 日至 111 年 11 月 04 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)校方有外聘專業人員定期督導施工且校方定期召開施工進度協調會，控管進度及品質，並留存相關紀錄。(2)主辦機關建立工程品質督導小組並聘請專業顧問協助，督導計19次。 二、監造單位:品質計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。 三、承攬廠商:(1)各項文件分類建檔方便查閱。(2)主要施工材料均有辦理送審及檢附相關檢驗合格證明。 四、施工品質:(1)已施作PU跑道鋪面平整，跑道標線平順。(2)跑道施工外表平順美觀，現場一處抽試水，排水良好，無積水情形。(3)操場各類畫線，清楚美觀。 五、材料設備檢驗與管制:跑道及壓克力球場，材料審查，依規辦理，符合需求。 六、安全衛生:(1)工地現場環境，尚稱清潔。(2)工區有架設圍籬，和教室區隔，維護學生安全。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:抽查紀錄表部分未量化。 (4.02.01.10.03) 2.監造單位:試驗報告監造單位未判讀符合與否。 (4.02.03.04.03) 3.監造單位:未依契約規定落實填報監造報表。(主辦單位2/27、3/27現場督導，無記載督導查核指示事項及缺失之概述) (4.02.03.08.01) 4.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 5.承攬廠商:試驗報告未判讀合格與否。 (4.03.05.01) 6.操場旁有施工剩餘草皮未清除。 (5.05.09) 7.跳遠沙坑施工尺寸，請依圖說加以修整，以利美觀。 (扣1點) (5.07.01.14) 8.(1)操場跑道排水管出口處，請做柵板，避免阻塞。(2) 下操場兩處跑道外側介面舊有基層未剔除乾淨，影響草皮生長。(3)pu跑道多處收邊不平順寬度不一。 (5.07.01.99) 9.(1)小區域草皮(毯)有缺損及枯萎現象。(2)下操場跑道與既有花台結構物間草皮有缺漏，請銜接鋪設。 (5.07.13.99) 10.跑道材料殘渣殘存於沙坑及鄰近跑道處，請全面檢視及清理。 (5.09.99) 11.本工程使用材料，應製作材料管制總表，以免遺漏項目。 (5.10.99) 12.現場安衛措施，夜間警示標示稍有不足，請改善。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.上操場跑道因既有樹木保留，致內側跑道彎道曲率銜接變化，請檢討使用安全性。 2.沙坑建議如有結餘經費，請增做帆布覆蓋，避免強風吹走白沙。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(統正室內裝修設計工程有限公司 ): 扣 1 點。 監造單位(一方建築師事務所 ): 扣 1 點。 請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |