新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 112年08月01日 |
| 標案名稱 | 112年度北埔鄉鄉內道路改善工程(開口契約) | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 竹岳營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 3,589.411千元 | 契約金額 | 2,860.000千元 |
| 工程概要 | 北埔鄉鄉內道路改善工程(開口契約) |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年07月31日止： 一、工程累計進度：預定65.50％；實際100.00％； 二、經費累計支用：預定 577.000千元；實際 1248.000千元。 三、目前進行 工區AB施工 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：古鴻坤、陳興來 | 開工及預定完工日期 | 預定完工：112年12月31日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 工作人員：張文華 | 查核分數(等級) | 81(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)主辦機關依規定期限核定監造計畫及品質管理計畫。(2)開工至今不定期辦理現場督導次數計1次。(3)有品質督導並指示相關職安衛生事項。 2.監造單位:(1)依規定期限完成品質計畫及施工計畫核定。(2)抽查7月10日監造報表經比對施工日誌雖登載一致。 3.承攬廠商:(1)抽查7月10日施工日誌記載詳實。(2)自主檢查、材料檢試驗及安全衛生管理皆落實執行。 4.施工品質:瀝青混凝土路面鋪設平順，並已注意路拱以利路面排水。 5.材料設備檢驗與管制:(1)本工程應執行之用料檢試驗皆落實執行。(2)依進度進行查驗。 6.安全衛生:依文件資料顯示，施工期間按規定進行交維與安全管制。 |
| 缺點 | 1.主辦機關:多項文件主辦機關皆未於廠商提送之文件核章，請改善。【L】(4.01.05) 2.主辦機關:工程已完成，但皆未計價，請加速辦理。【L】(4.01.26) 3.監造單位:抽查7月8日不合格品管制單，複查人員未依規定簽名。【L】(4.02.03.01) 4.承攬廠商:(1)施工自主檢查(AC)缺養護及通車放行時間之紀錄。(2)瀝青混凝土施工之抽查驗，施作厚度標準未訂定厚度之誤差值。【L】(4.03.02.05.02) 5.承攬廠商:在提送的施工計畫書中，請依營造業法明列專任工程人員之職責。【L】(4.03.11.05) 6.B段0k+050右邊附近有孔洞。【L】(5.07.02.11) 7.(1)A段0k+019~035 AC壓實度不合規範(有裂紋)。(2)B段0k+259 AC有粒料分離情形請改善。(3)B段+253右側有裂紋 AC壓實度不良。(4)B段+128有裂紋 AC壓實度不良。【L】(5.07.02.12) 8.(1)A段0k+056右側標線施作，銜接處太寬請修正。(2)A段左側標線污損，請修補。(3)A段0k+112標線需修補。(格棚邊)【L】(5.07.02.18) 9.A段0k+008右側電桿邊，雜草未除並補鋪AC。 【L】(5.07.02.99) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 無 |
| 品質指標 | 環境：81.20分； 安全：85.00分； 強度：77.00分； 美觀：81.20分； 功能：81.20分。 |
| 其他建議 | A工區里程0K+112.7之路面截水溝淤積嚴重，經查係水溝出水口太小所致，雖非本工程工作範圍，但為提升公共設施服務品質，請主辦機關進行清淤與擴大出水口之斷面積，使其與水溝相同。 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |