新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 112年08月28日 |
| 標案名稱 | 新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案執行機關 | 新竹縣竹北市新港國民小學 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 蔡昀霖建築師事務所 | 監造單位 | 蔡昀霖建築師事務所 | 承包商 | 尚申工程有限公司 |
| 發包預算 | 6,816.357千元 | 契約金額 | 6,800.000千元 |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程 2. PU跑道、中央壓克力球場、水溝整修，草皮整平。 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年08月23日止： 一、工程累計進度：預定15.56％；實際1583％； 二、經費累計支用：預定 57.188千元；實際 615.400千元。 三、目前進行 PU刨除、截根牆施作、內圈水溝洗孔 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：古鴻坤、劉冠德 | 開工及預定完工日期 | 112年07月17日 至 112年10月24日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：王參議金倉 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數(等級) | 80(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)主辦機關依規定期限核定監造計畫及品質管理計畫。(2)開工至今不定期辦理現場督導次數計6次。(3)校長親自主持工務會議，追蹤工程進度。 2.監造單位:(1)依規定期限完成品質計畫及施工計畫核定。(2)建築師現場督導五次，督導內容尚具體。(3)現場跑道高程落實抽驗並有紀錄可查。 3.承攬廠商:(1)自主檢查、材料檢試驗及安全衛生管理皆落實執行。(2)抽查8/18施工日誌記載詳實。(3)文件整理歸類齊全，方便查閱。 4.施工品質:內圈排水溝蓋混凝土依規覆蓋灑水養護，跑道高程確實放樣有紀錄可查。 5.材料設備檢驗與管制:(1)本工程應執行之用料檢試驗皆落實執行。(2)依進度進行查驗。 6.安全衛生:工區按規定執行安衛查驗與應執行之程序查驗。 |
| 缺點 | 1.主辦機關:品質督導及查驗紀錄無追蹤改善紀錄請改善。【L】(4.01.05) 2.監造單位:未落實執行監造計畫，任由施工廠商未依規定澆置混凝土。【L】(4.02.03.01) 3.承攬廠商:品質計畫架構未符合品管要點規定，應簡化章節。【L】(4.03.02.01) 4.承攬廠商:專任工程人員之督導紀錄，應落實執行，諸如專任工程人員以提醒圍籬需固定防止強風吹倒，但現場仍有圍籬吹倒情形。【L】(4.03.11.06) 5.完成之水溝蓋混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。【L】(5.01.01) 6.回填區表面有樹根及石塊，應要求清理乾淨，以防日後工作人員割草時被石塊或樹根傷及工作人員。【L】(5.06.05) 7.草皮區有混凝土廢渣未清理。【L】(5.07.01.99) 8.完成之投球練習場與操場連接通道混凝土施工外觀平整度不佳。【L】(5.08.08.01) 9.工區入口請再加強夜間交維警示燈號及圍籬固定。【L】(5.14.00.01) 10.應落實執行承攬作業危害告知表。【L】(5.14.99) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.請確認完成之設施排水性良好且設施外之泥水不會流入設施內，諸如操場西側第三、四彎道旁及投球練習場周邊，需增設截流草溝。 |
| 品質指標 | 環境：80.30分； 安全：80.00分； 強度：80.00分； 美觀：80.05分； 功能：80.30分。 |
| 其他建議 | 1.建議跑道AC基層鋪設後應確實試水，以達跑道預期洩水控制。 2.既有跑道刨除後局部小範圍已見土層，是否於鋪設AC基層需進行加固，請設計單位研處。 3.打擊場高程較周邊低易積水，建議一併改善。 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |