新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (無) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 112年09月19日 |
| 標案名稱 | 112年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)B區 | 地點 | 新竹縣 |
| 標案執行機關 | 新竹縣政府工務處養護科 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 昱盛營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 48,735.168千元 | 契約金額 | 45,688.000千元 |
| 工程概要 | (未填) |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年09月15日止： 一、工程累計進度：預定 59.70％；實際66.29％； 二、經費累計支用：預定 18275.000千元；實際 18275.000千元。 三、目前進行 道路鋪設、標線劃設 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：陳誠直、陳興來 | 開工及預定完工日期 | 112年06月12日 至 112年11月30日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 工作人員：張文華 | 查核分數(等級) | 81(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)主辦機關依規定期限內核定監造計畫、品質計畫與施工計畫。(2)主辦機關於施工中進行兩次工程督導，並追蹤缺失改善結果。(3)已辦理二次工程督導(8/18、9/5)，並確實控管工程進度超前無落後情形。 2.監造單位:(1)監造技師赴現場進行多次督導。(2)施工作業抽查紀錄能附照片且有日期。(3)已依限提送監造計畫。 3.承攬廠商:(1)專任工程人員至施工現場督導，並詳細填具督察紀錄表。(2)依契約規定期限提送品質計畫與施工計畫。(3) 材料設備進場自主檢查表填寫詳細。(4)品管自主檢查表能附上檢查的照片，照片並有日期。 4.施工品質:(1)瀝青混凝土工程施工自主檢查表詳細記載瀝青混凝土鋪築時的溫度，並以施工照片佐證。(2)標線寬度符合設計圖說。(3)已完成瀝青混凝土路面平坦度平整。 5.材料設備檢驗與管制:(1)瀝青混凝土已依規定取樣與執行材料試驗，部分尚未有試驗報告。(2)瀝青混凝土的馬爾試體夯打試驗、瀝青含油量、篩分析試驗及瀝青黏度試驗已有試驗報告，並判別合格與否。 6.安全衛生:工區安全防護及交通指引措施完善。 |
| 缺點 | 1.監造單位:(1)監造計畫訂定的標線施工抽查標準未符合需求，僅為「依設計圖說」無標線寬度標準。(2)施工中交通安全維護費各項工料未量化無抽查標準。【L】(4.02.01.05.01) 2.監造單位:(1)熱處理聚酯標線施工作業抽查紀錄表，標線寬度抽查標準無公差。(2) 瀝青混凝土施工作業與標線施工作業的抽查紀錄表，皆無施工後的抽查紀錄。【L】(4.02.03.04.01) 3.承攬廠商:未訂定瀝青混凝土刨鋪完成養護時間及溫度。【L】(4.03.02.04) 4.竹41-1線工區:0K+497、0K+505道路旁有廢棄瀝青混凝土未清除。【L】(5.05.04) 5.竹41-1線工區:1K+050、1K+055與1K+065洩水溝的格柵上有廢棄瀝青混凝土未清除。【L】(5.07.01.05) 6.竹41-1線工區:0k+495隔柵板不平有凹陷情形。【L】(5.07.01.99) 7.竹41-1線工區:1K+065洩水溝上的格柵與道路鋪面接面不平整。【L】(5.07.02.11) 8.41-1線工區:0K+280車道鋪面銜接處的瀝青混凝土舖面壓實度不合規範。【L】(5.07.02.12) 9.竹41-1線工區:(1)0K+202熱處理聚酯標線有厚度過厚的現象。(2)0K+960部分邊線標線有車輪胎壓痕。(3)1k+480〜1k+520標線有漏漆情形。【L】(5.07.02.18) 10.竹41-1線工區:1K+783、2K+058有瀝青黏油汙染路燈底座的現象。【L】(5.07.02.99) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 無 |
| 品質指標 | 環境：81.20分； 安全：85.00分； 強度：78.00分； 美觀：81.70分； 功能：81.70分。 |
| 其他建議 | 無 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |