新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫 | 計畫主辦機關 | 交通部觀光署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 113年04月10日 |
| 標案名稱 | 唐山移民文化旅遊帶-新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程 | 地點 | 新竹縣橫山鄉 |
| 標案執行機關 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 新翊規劃設計有限公司 | 監造單位 | 新翊規劃設計有限公司 | 承包商 | 盈碩營造有限公司 |
| 發包預算 | 44,570.762千元 | 契約金額 | 44,570.000千元 |
| 工程概要 | 1.新植喬木540株與植栽草花矮灌1300m2。 2.新設步道320m。 3.觀景平台共4處。 4.遊客休憩設施設置休憩座椅共40座。 5.園區內路標導引指示牌(依現場需求設置) |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至113年04月8日止： 一、工程累計進度：預定 59.69％；實際68.57％； 二、經費累計支用：預定 0.000千元；實際 0.000千元。 三、目前進行 A工區環湖步道已完成90%，剩餘上坡與觀賞平台帶鋼構底座裝設。 B工區圍籬已架設完成，地坪鋪面已拆除線進行放樣。 C工區喬木以種植完成90%，預計4月中可全數完成。 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：陳興來、劉政良 | 開工及預定完工日期 | 112年11月21日 至 113年07月20日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 工作人員：(未填) | 查核分數(等級) | 81(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導4次。督導紀錄內容詳實，指示明確且並掌控進度超前。。 2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。(2)不符合事項追蹤管制總表管制良好，均於期限內完成改善。(3)已辦理4次督導暨材料抽驗4項7次及施工抽查7項25次未符合0次管控品質得宜。 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察9次，督察紀錄內容完整詳實。 4.施工品質:：(1)工程告示牌，內容符合規定。(2)A工區步道枕軌紋理RC版鋪面工程平整度良好。(3)工地環境整潔，垃圾廢棄物均妥善處理。(4)樹木移植及原有樹木均有包覆保護。 5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。 6.安全衛生:(1)安全圍籬設置符合規定。 |
| 缺點 | 1.監造單位:(1)未訂定透水鋪面工程施工品質抽查標準。(2)未訂定點焊鋼線網施工品質抽查標準。(3)未訂定混凝土施工震動棒震動之間距及次數與養護時間。【L】(4.02.01.05.02) 2.監造單位:113年3月22日A工區步道工程旁道渣石施工抽查紀錄表，未記載道渣石粒徑尺寸抽查值。【L】(4.02.03.04.01) 3.承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(品質計畫，未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節) 。【L】(4.03.02.01) 4.承攬廠商:(1)步道工程施工自主檢查紀錄表未訂定植筋檢查量化標準。(2)點焊鋼線及透水鋪面未定檢查標準。(3)鋼筋自主檢查主、箍筋檢查標準未訂定。【L】(4.03.04.01) 5.承攬廠商: 112年12月19日A工區步道工程預鑄基礎鋼筋工程施工自主檢查紀錄表，未記載與土壤接觸鋼筋之保護層抽查值。【L】(4.03.04.02) 6.A工區步道高架段與貼地段銜接處地樑混凝土一處乾縮裂縫。【L】(5.01.02) 7. C工區植樹編號40-18旁步道對面土溝，局部磚塊未清理。【L】(5.05.09) 8.(1)C工區既有排水路旁樹穴高出地面，局部土方掉落排水格柵蓋板上。(2)C工區植樹編號40-18旁整地裸露面未鋪設稻草蓆，土石易沖刷。【L】(5.06.99) 9.A工區野草生態花園區臨水池安全設施設計不足。【L】(5.07.01.05) 10.A工區枕軌紋理RC版步道階梯未做防滑及警示。【L】(5.07.01.99) 11.(1)A工區枕軌紋理RC版步道與道渣部分落差過大應加厚道渣以維安全。(2)工區野草步道平台單元組佈設間距過大(5.07.02.99L)。【L】(5.07.02.99) 12.(1)C工區植樹編號20-1旁，既有喬木未移除不合圖說。(2) C工區植樹編號20-13樹穴旁局部石塊未移除。(3) C工區植樹編號53-5樹穴旁石塊未移除。【L】(5.07.13.01) 13.植栽斷根照片未附，請補足。【L】(5.07.13.99) 14.部份樹苗產地未提供無紅火蟻證明。【L】(5.10.99) 15.安全圍籬主要出入口，未設置禁止無關人員擅入警告標示。【L】(5.14.06.02) 16.未辦理汛期防災減災演練。【L】(5.16.99) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 無 |
| 品質指標 | 環境：81.30分； 安全：80.00分； 強度：79.00分； 美觀：81.55分； 功能：81.55分。 |
| 其他建議 | 1.建議觀景平台旁PVC排水管出水端，檢討設置防止阻塞之設施以利排水通暢。 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |