新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 108建字第35號 | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 108 年 12 月 05 日 |
| 標案名稱 | 108年度科管局補助案-竹東鎮頭、二、三重、柯湖、員山里道路改善工程(開口合約) | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹東鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 廷生基營造有限公司 |
| 發包預算 | 7,761(千元) | 契約金額 | 7,370(千元) |
| 工程概要 | 道路工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年12月3日止： 一、工程累計進度：預定 66.25％；實際 98.57％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 學府東路及柯湖路一段AC鋪設。 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德 內聘：戴志君 | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 10 月 13 日至 108 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、監造單位：監造單位有落實抽查驗。 二、承攬廠商：檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。 三、施工品質：鋪設瀝青混凝土路面平整、標線線型平順。 四、材料設備檢驗與管制：尚符契約相關規定。 五、安全衛生：皆按合約規定執行。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：主辦機關無品質督導紀錄，請加強督導次數。 (4.01.04) 2.主辦機關：本工程監造計畫較施工與品質計畫晚核定,應檢討改進。 (4.01.99) 3.監造單位：發現缺失，無通知廠商限期改善並確認其改善成果。 (4.02.03.05) 4.監造單位：監造報表標題請修正。(監工報表名稱修正為監造報表)。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：(1)瀝青混凝土自主檢查表未依據各工區填寫。(2)自主檢查表頻率不足，請加強。(3)瀝青混凝土品管自主檢查表之黏層噴灑未量化及確實記載檢查值。 (4.03.04) 6.承攬廠商：材料送審管制總表未落實填寫有遺漏。 (4.03.05) 7.學府東路及柯湖路一段201巷工區多處發現瀝青混凝土廢渣未清除，請全面檢視清理。 (5.05.04) 8.學府東路0K+143右側人孔蓋積水。 (5.07.01.10) 9.柯湖路一段201巷0K+55左側電桿處有空隙，請補滿以免積水。 (5.07.01.99) 10.柯湖路一段於電線桿旁之雜草未清除乾淨及瀝青混凝土夯實不足。 (5.07.02.12) 11.學府東路0K+81右側、0K+223右側標線有浮渣。 (5.07.02.18) 12.承攬廠商：(1)學府東路0K+76格柵水溝蓋板被AC塞住。(2)學府東路0K+220右側電桿前新舖設之瀝青混凝土路面夾雜電線。 (5.07.02.99) 13.交通維持及安全管制措施基本內容未落實。(所檢附交維相關設施相片不足) (5.15.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：78分； 強度：79分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 工地現場路面有浮油，請主辦單位會同監造與承包商研議改善方法，以維道路品質及用路人安全。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |