新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 12 月 13 日 |
| 標案名稱 | 大湖村7鄰道路下邊坡崩塌災害復建工程等6件工程 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 盈碩營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,912(千元) | 契約金額 | 3,696(千元) |
| 工程概要 | 擋土牆100m 鋼板護欄50m |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年12月12日止： 一、工程累計進度：預定 37.34％；實際 90.16％； 二、經費累計支用：預定 967千元；實際 2,430千元。 三、目前進行 擋土牆施作 |
| 查核 委員 | 外聘：童健飛、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 10 月 18 日至 109 年 02 月 14 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，督導三次。(2)監造計畫於開工前即已核定。 二、監造單位：施工計畫及品質計畫於開工前即已報請主辦機關核定。 三、承攬廠商：(1)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔，方便查閱。(2)施工日誌記載尚稱完整。 四、材料設備檢驗與管制：鋼筋及混凝土已依契約送驗，符合規定。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：工程進度已達90.16%但經費支用仍為0，應加快估驗進度，以提升預算達成率。 (4.01.99) 2.監造單位：施工抽查中，隨機抽查與檢驗停留點之記錄表為符合需求。 (4.02.01.06) 3.監造單位：施工抽查作業中，填具之抽查結果紀錄不夠詳實(如抽查表部分標準無誤差值) (4.02.03.04) 4.承攬廠商：材料送審管制總表未符合需求，請補正。 (4.03.02.12) 5.承攬廠商：品管自主檢查表，大都於施工後再進行檢查填列，應增加施工中檢查頻率。 (4.03.04) 6.F工區0K+032擋土牆混凝土完成面有蜂窩，請改善。 (5.01.01) 7.施工中相片顯示部分模板未塗模板油。 (5.03.02) 8.F工區起點處有瀝青混凝土廢渣請清除。 (5.05.04) 9.F工區0K+010-020路面縱橫坡控制不良致帶狀區域凹陷。 (5.07.02.13) 10.(1)F工區新舊路面銜接有縱向裂縫請查明原因並改善。(2)F工區鄰近邊坡與工區銜接處裸露，請妥善協助植生復育。 (5.07.02.99) 11.就使用之飛灰混凝土無機關審核之出廠證明，請補正。 (5.10.01.05) 12.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口，未設置符合規定之護欄等設施。(現場E工區及F工區均無安全維護措施) (5.14.01.01) 13.E工區起終點交通警示設施不足，並加強道路進入工區前之交通警示標誌及設置前後漸變段設施。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．F工區下邊坡於設計時未考量邊坡導排水設施，建議應將路面可能產生之逕流匯集，並設置集水井及金屬洩水(方型)槽，將雨水逕流導引至下邊坡之道路側溝排放，敬請設計單位說明研處。 2．E工區起點處道路銜接不順暢，既有塊狀護欄影響行車安全，請盡速改善並加強安全警示設施，並劃設路面邊線。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：80分； 強度：75分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |