新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 109-023 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣立湖口高級中學 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 08 月 06 日 |
| 標案名稱 | 學生第二大樓耐震補強工程 | 地點 | 新竹縣湖口鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立湖口高級中學 | 專案管理 單位 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 |
| 設計單位 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 監造單位 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 承包商 | 瑞裕土木包工業(桃園縣) |
| 發包預算 | 7,200(千元) | 契約金額 | 7,200(千元) |
| 工程概要 | 學生第二大樓 耐震補強 包含 擴柱 、翼牆及剪力牆 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年08月01日止： 一、工程累計進度：預定 13.29％；實際 24.95％； 二、經費累計支用：預定 2,915千元；實際 2,376千元。 三、目前進行 土方基礎開完成，進行鋼筋綁紮 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 07 月 15 日至 109 年 08 月 25 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、林文凱 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、監造單位:相關文件準備及監造日誌填寫尚詳實。 二、承攬廠商:相關文件準備及施工日誌填寫尚詳實。 三、施工品質:鋼筋綁紮尚稱確實。 四、材料設備檢驗與管制:尚符需求。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:主辦單位雖不定期走動管理，但無品質督導及查驗紀錄。 (4.01.04) 2.承攬廠商:品管自主檢查表未落實執行(植筋107.7.29#5植筋之鋼筋長度項目，實際抽查情形未依抽查標準查驗紀載，僅記載合計長度) (4.02.03.04) 3.監造單位:未確實落實缺失督導及改善，例基礎開挖尺寸不足致鋼筋保護層可能不足。 (4.02.03.05) 4.監造單位:監造報表未落實紀載督導重要事項。 (4.02.03.08) 5.監造單位:技師督導兩次，惟紀錄填寫內容可再加強詳實度。 (4.02.99) 6.承攬廠商:品管自主檢查表未落實填寫，例：(1)植筋拉拔實驗記錄均為固定值5426，另建議依不同號數鋼筋量化數值勿以1.0fy做量化值以方便檢查判定且植筋自主檢查之頻率不足。(2)基礎開挖寬度不足。 (4.03.04) 7.A5 Line翼牆、Line11、Line16等基礎之鋼筋保護層不足。 (5.02.05) 8.(1)一樓Line11部分垂直植筋之植筋膠目視有缺漏請再確認。(2)二樓Line11部分垂直植筋之植筋膠目視有缺漏請再確認。(3)Line18鋼筋因積水，須加清洗再續施作。 (5.02.99) 9.A5等基礎內尚有雜物，如飲料杯等應清除。 (5.03.07) 10.一樓Line11、Line16等基礎開挖寬度不足請再全面檢視改正。 (5.07.01.99) 11.工程告示牌預定完工日期與工程施工執行資料表不一致請釐清。 (5.09.08) 12.現場部分鋼筋材料堆置為未墊高。 (5.09.09) 13.衛生設備尚未送審，請加速辦理。 (5.10.06.02) 14.於高差超過2公尺以上之工作場所，合約之施工架(活動)請補附照片。 (5.14.01.01) 15.二樓Line1施作處外側緊鄰電力設備箱未設防護。 (5.14.03.04) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 現況2F頂板部分鋼筋因保護層不足已產生鏽蝕，建議一併改善。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |