新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 109 年 11 月 27 日 |
| 標案名稱 | 109年度新竹縣橫山鄉橫山村三叉埤生態賞味區道路改善工程 | 地點 | 新竹縣橫山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣橫山鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 宥勝工程顧問有限公司 | 監造單位 | 宥勝工程顧問有限公司 | 承包商 | 揚威英造有限公司 |
| 發包預算 | 1,624(千元) | 契約金額 | 1,500(千元) |
| 工程概要 | 道路維修養護 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年11月26日止： 一、工程累計進度：預定 35.91％；實際 54.75％； 二、經費累計支用：預定 805千元；實際 805千元。 三、目前進行 瀝青路面鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐輔 內聘：范萬釗 | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 11 月 05 日至 109 年 12 月 14 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)依規辦理督導，整體工程進度管控良好。(2)承辦人的監造的監造計畫之審查確實。 二、監造單位：(1)本工程金額不高，但應執行檢(試)驗之規定均有督導廠商施作。(2)落實督導承商履約進度，工程進度大幅提升。 三、承攬廠商：(1)施工進度掌握良好，AC鋪面平整度符合施工要領。(2)施工及品質計畫有依新頒品質要點規定編製。 四、施工品質：瀝青路面鋪設夯實度及厚度與含油量均合乎契約規定。 五、材料設備檢驗與管制：材料設備檢驗與管制尚稱落實。 六、安全衛生：交維符合規定施作、勞安作業符合規定、施工中無職安缺失。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：發現有粒料分離情形，未以書面通知監造單位及承攬廠商，立即改善修正。 (4.01.14) 2.主辦機關：施工期間承辦人僅至工地督導一次，對監造單位之督導工作是否嚴謹，暸解不足。 (4.01.99) 3.監造單位：發現廠商施工新舊介面不佳，監造單位現場人員未予糾正指導，使施工品質難達一定水準。 (4.02.03.01) 4.監造單位：部分AC鋪面有少許粒料分離等缺失未督導承商改善 (4.02.03.05) 5.承攬廠商：針對瀝青鋪面之自主檢查表，其中鋪設溫度及粘層噴灑時間未確實掌控或量化記載。 (4.03.04) 6.承攬廠商：新鋪築AC路面上之若干處人孔孔蓋高低差逾+0.6cm未適時修正，專任工程人員，未盡施工技術督察之責。 (4.03.11.03) 7.刨除之瀝青混凝土廢渣棄置未處理(請全線檢視)。 (5.05.04) 8.瀝青路面鋪設完成面洩水坡度不佳(不平整)，有積水現象。 (5.07.01.10) 9.(1)現況新鋪築AC路面上之若干處人孔孔蓋高低差逾+0.6cm未適時配合調整。(2)瀝青混凝土路面邊緣收邊不良(新舊介面)請改善。 (5.07.02.11) 10.瀝青路面鋪設有少許粒料分離與夯實不確實現象，也有少許平整度不佳情事發生，請改善。 (5.07.02.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：80分； 強度：75分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 1．.工區內0k+224轉彎處，目前有一反射鏡基礎外露，恐造成行車安全問題，建議公所妥善處理。 2．工區內新設路面鋪設完成後，現場疑似遭受重機具經過造成部份表面損壞，建議公所於入口處設立警示牌。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |