新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 109111 | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 109 年 12 月 14 日 |
| 標案名稱 | 坑子口支線大埔橋下游護岸災害復建工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新豐鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 立洲工程顧問有限公司 | 監造單位 | 立洲工程顧問有限公司 | 承包商 | 營鉅土木包工業有限公司 |
| 發包預算 | 2,600(千元) | 契約金額 | 2,570(千元) |
| 工程概要 | 邊坡護岸修復工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至109年12月11日止： 一、工程累計進度：預定 95.0％；實際 100.0％； 二、經費累計支用：預定 996千元；實際 996千元。 三、目前進行 坑子口支線大埔橋下游護岸災害復建工程擋土牆修復 |
| 查核 委員 | 外聘：廖國裕、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 11 月 01 日至 110 年 01 月 19 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)監造計畫依契約時程核定。 二、承攬廠商：積極協調鄰地所有人同意施工，避免工期延誤。 三、施工品質：(1)擋土牆洩水孔排列整齊。(2)護岸傾斜面平整美觀。(3)擋土牆伸縮縫線形美觀，品質良好。 四、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢試驗與管制。 五、安全衛生：設有救生衣及救生圈設備。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：品質計畫及施工計畫於109年11月12日核准，於109年11月01日開工日之後核准，主辦單位應督導改善。 (4.01.99) 2.監造單位：監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容。 (4.02.01.01) 3.監造單位：(1)監造計畫材料送審管制總表缺PVC排水管及T型排水器項目。(2)監造單位之監造計畫中的材料送審總表只有送審時間及核准時間，應另加進場時間，以利主辦單位之進度管控。 (4.02.01.10) 4.監造單位：(1)監造報表格式未依工程會最新版更新，格式不正確。(2)109年11月20日監造報表未記載主辦機關督導事項。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：整體品質計畫未依工程會品管要點簡化部分章節，請改善。 (4.03.02.01) 6.承攬廠商：品質計畫缺鋼筋工程施工流程及檢驗停留點之訂定。 (4.03.02.05) 7.承攬廠商：109年11月20日施工日誌未記載主辦機關督導事宜。 (4.03.03) 8.承攬廠商：固床工施工缺植筋自主檢查紀錄。 (4.03.04) 9.承攬廠商：混凝土雖未到齡期，但自主檢查表除送驗照片外，應補上有TAF實驗室之檢查結果。 (4.03.99) 10.(1)0K+110護岸混凝土有少許蜂窩。(2)部分混凝土澆置不佳造成冷縫太多，需整修冷縫處。 (5.01.01) 11.0K+085護岸重力式擋土牆上半部有垂直收縮裂縫，請加以改善。 (5.01.02) 12.混凝土完成面有汙染現象，請全段檢查並清除。 (5.01.99) 13.由照片顯示工程告示牌未填寫經費來源，請改善。 (5.09.08) 14.工地高差超過1.5公尺以上之場所未置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 建議進一步確認混凝土完成面之垂直裂縫是否會影響結構安全。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |