新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 05 月 11 日 |
| 標案名稱 | 110年度柏油路面刨除加鋪工程(開口合約) | 地點 | 北部地區 |
| 標案 執行機關 | 新竹瓦斯股份有限公司 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 新竹瓦斯股份有限公司 | 監造單位 | 新竹瓦斯股份有限公司 | 承包商 | 竹岳營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 33,039(千元) | 契約金額 | 23,120(千元) |
| 工程概要 | 如預算詳細表。 刨除加鋪柏油路面5公分。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年05月7日止： 一、工程累計進度：預定 12％；實際 12％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 瀝青混凝土鋪設中 |
| 查核 委員 | 外聘：王震宇、郭治平 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 04 月 06 日至 111 年 01 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 75分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：柏油路面刨除料列入廠商價購，撙節支出。 二、監造單位：於開工(110.04.06)前核定廠商「施工計畫」及「品質計畫」（110.04.01核定）。 三、承攬廠商：有提供專任工程人員督察記錄。 四、施工品質 ：(1)標線劃設明確，抽查寬度與原先路面相符。(2)路面鋪築平順，抽查平整度符合規定（應介於正負6，經測為5）。(3)路面鋪築厚度符合規定，經抽查二處厚度，均大於5公分。 五、材料設備檢驗與管制：瀝青混凝土及標線行錄有送審。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：無品質督導機制，未無品質督導紀錄，請補正。 (4.01.04) 2.監造單位：未提供監造計畫，請補正。 (扣1點) (4.02.01) 3.監造單位：無監造組織，請補正。 (4.02.01.02) 4.監造單位：.審查表無表頭、無審查項目、無審查意見，請補正。 (4.02.99) 5.承攬廠商：未訂定各分項工程施工要領，如鋪設高程。 (4.03.02.03) 6.承攬廠商：自主檢查表未量化，如未記載瀝青混凝土到場溫度……等等。 (扣2點) (4.03.04) 7.(1)路旁瀝青混凝土殘渣未清除，請加以改善。(2)鋪設瀝青之油漬汙染路燈底部請清除。 (5.05.09) 8.路側電桿周邊鋪築未確實。 (5.07.02.12) 9.道路標線不合規範。(路面道路邉線發現標線表面不均勻及標線表面有刮痕) (5.07.02.18) 10.路側房屋廣告桿應拆除並以瀝青混凝土補實，請改善。 (5.07.02.99) 11.從施工照片看來，施工時未設置移動式工程告示牌。 (5.09.08) 12.無瀝青含油量檢測紀錄，或檢驗頻率不足。 (5.10.10.05) 13.監造單位未做瀝青混凝土廠驗。 (5.10.99) 14.從施工照片看來，施工時未張貼「工地安全衛生管理守則」。 (5.14.99) 15.無交通維持計畫，請進版。 (5.15.01) 16.未落實訂定汛期工地防災自主檢查表，對於山坡地範圍掌握未確認。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 3 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．若主辦單位無相關工程人員，監造事務宜發包專業單位執行。 2．廠商價購舊料不宜折抵工程費，廠商價購金應直接繳給業主，業主依繳交金額開憑證給廠商。 |
| 品 質 指 標 | 環境：75分； 安全：60分； 強度：79分； 美觀：76分； 功能：76分。 |
| 其 他 建 議 | 1．台電人孔高程未與路面相符，宜請該公司改善。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(竹岳營造股份有限公司 ): 扣 2 點。 監造單位(新竹瓦斯股份有限公司 ): 扣 1 點。 總計扣點數 3 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |