新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 07 月 30 日 |
| 標案名稱 | 關西鎮110年度道路及附屬設施工程（開口契約）-第二區 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣關西鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 家凱營造有限公司 |
| 發包預算 | 12,130(千元) | 契約金額 | 12,130(千元) |
| 工程概要 | 本案屬開口契約，視各分案實際派工辦理。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年07月29日止： 一、工程累計進度：預定 52.16％；實際 100.00％； 二、經費累計支用：預定 12,130千元；實際 0千元。 三、目前進行 本案屬開口契約，依實際派工辦理。 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、廖國裕 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 04 月 15 日至 110 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、曾信瑋 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:主辦機關均定期至工地辦理督導且督導缺失已依限改善完成。 二、監造單位：監造廠商監造報表依規詳實填寫。 三、承攬廠商：承包廠商施工日誌均依規定 確實填寫。 四、施工品質：(1)測量放樣尚確實。(2)瀝青鋪面平整。 五、材料設備檢驗與管制:已辦理各項檢驗如坍度、鋼筋、配比、含油量等。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:(1)監造報表未落實記載，未詳實記載業主、技師督導指示事項。(2)監造報表填表人員應以簽名代替蓋章，請改善。 (4.02.03.08) 2.承攬廠商:混凝土自主檢查僅辦理乙次，未落實執行、 (4.03.04) 3.承攬廠商:整體品質計畫未依工程會品管要點簡化部分章節，請改善。 (4.03.99) 4.工區8-1之右側路邊有殘料未清除等現象，請檢查並改善。 (5.05.04) 5.(1)工區10-1 0k+530左側破損(2)工區5-1 0k+023右側破損。(3)工區5-1 0k+030右側破損。 (5.07.02.11) 6.(1)工區10-1 0k+426右側龜裂現象。(2)工區10-1 0k+381中間龜裂現象。 (5.07.02.12) 7.(1)工區10-1之620有孔洞，請修補。(2)工區10-1之490電桿處有孔洞，請修補。 (5.07.02.25) 8.工區10-1之AC路面直接加鋪，造成路面兩側邊高差大，可做切角修整以利排水。 (5.07.02.99) 9.施工現場交通警告設施不足。如施工現場前後均無告示牌警告用路人車前有工程施工請減速慢，及夜間警告設施不足(相片顯示) ，請補正。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：85分； 強度：77分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1、工程標線應加設邊線以維行車安。 2、 怪手清除大落石造成工區10-1之620路面有施工損壞痕跡，建議工區10-1之0K+620~0K+640路面刨除重鋪。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |