新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 08 月 16 日 |
| 標案名稱 | 尖石鄉各村部落巷道環境改善工程(新樂、嘉樂、錦屏、梅花、義興、玉峰、秀巒村等) | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 大承工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 大承工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 盈碩營造有限公司 |
| 發包預算 | 11,245(千元) | 契約金額 | 11,000(千元) |
| 工程概要 | 舖設路面 設置水塔 設置排水溝 拉設水管 設置鋼板護欄 水塔修繕 設置反光護欄 設置欄杆 設置擋土牆 等等 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年08月15日止： 一、工程累計進度：預定 33.59％；實際 56.79％； 二、經費累計支用：預定 3,410千元；實際 6,060千元。 三、目前進行 依實際進度施作 |
| 查核 委員 | 外聘：張家瑞、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 04 月 01 日至 110 年 10 月 19 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、劉力慆 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:已建立品質督導機制，共督導1次，建議可增加督導次數。 二、監造單位:施工抽查項目隱蔽部份均附照片紀錄。 三、承攬廠商:專任工程人員已督導4次，督導紀錄記載詳實。 四、施工品質:(1)水泥路面平整，表面刷毛功能良好。(2)S工區重力式擋土牆，混凝土完成面，平整無孔洞。(3)S工區鋼版護欄，線形美觀平順。(4)水泥路面依規範設置伸縮縫。(5)剛性路面表層混凝土的掃紋防滑施作尚佳。 五、材料設備檢驗與管制:材料設備依契約執行檢驗與管制，檢試驗報告均依規定判讀簽名。 六、安全衛生:落實汛期工地防災自主檢查。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:請確認監造計畫提送與核定日期，監造計畫首頁顯示核定日期為110/3/15；然工程施工執行資料表為109/12/28。 (4.02.01) 2.監造單位:未訂定擋土牆洩水管厚度之施工抽查標準，未符合需求。 (4.02.01.08) 3.監造單位:3月25日鋼軌樁施工抽查紀錄表，檢查時機未填寫，未落實執行。 (4.02.03.04) 4.監造單位:監造技師到場督察3次（4/30、7/2、8/2），應於監造報表內重點記載督察內容，另外8/2監造日報表顯示為雨天無施工但仍有督察內容？ (4.02.03.08) 5.承攬廠商:(1)提送品質及施工計畫日期為3/8、核定日期為3/25；然監造單位之監造計畫核定日期為3/15，似有違先後程序。(2)12針對剛性鋪面下方點焊鋼絲網之交錯搭接未訂定檢查項目及標準。 (4.03.02) 6.承攬廠商:品質計畫未訂定碎石排水袋，施工品質管理標準。 (4.03.02.04) 7.監造單位:材料設備送審管制總表，缺漏植筋項目。 (4.03.02.12) 8.承攬廠商:專任工程人員到場督察4次(3/23、7/1、7/20、8/20)，請確認這四天的施工日誌內皆有重點記載督察內容。 (4.03.03) 9.承攬廠商:混凝土路面自主檢查表，未確實記載點焊鋼絲搭接長度，執行未落實。 (4.03.04) 10.G工區9.6m處側面有明顯的混凝土蜂窩。 (5.01.01) 11.S工區鋼版護欄，混凝土澆置殘渣未清理，污染沾附鋼管柱。 (5.01.99) 12.S工區MI區水泥路面混凝土剩料，少量棄置路邊未清理，影響環境。 (5.05.09) 13.S工區MI區水泥路面路緣，未依圖示施作斜角，應回填或其他方式改正，避免高低差影響行車安全。 (5.07.01.99) 14.工區前後與原道路交界處的處理（平整、美觀）應再加強。 (5.07.02.99) 15.工程告示牌內容未符合規定，未記載空氣污染防治編號。 (5.09.08) 16.汛期工地防災自主檢查表未落實且未作汛期工地防災演練。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：90分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | S工區內側排水，雨水沖刷向下侵蝕，部份孔洞產生，易危及上邊坡擋土護坡基腳，建議將孔洞填補。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |