新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 查核日期 | 110 年 10 月 05 日 |
| 標案名稱 | 新埔鎮廣和路0K+000~0K+160共同管(線)溝建置工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 傳亞營造有限公司 |
| 發包預算 | 7,157(千元) | 契約金額 | 6,658(千元) 變更設計後： 6,658千元 |
| 工程概要 | 道路工程全長160M |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年10月4日止： 一、工程累計進度：預定 39.82％；實際 99.27％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 準備工程施工 |
| 查核 委員 | 外聘：陳誠直、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 03 月 15 日至 110 年 07 月 12 日 變更後至110 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)本工程110.03.15開工，監造計畫有依規定於開工前完成並於110.02.09核定。(2)主辦機關已進行二次督導，督導項目能針對施工可能發生之缺失。 二、監造單位:(1)文件資料有依規定整理擺放供查核。有落實監造發現缺失均限期改善。(2)監造計畫有依契約規定期限完成核定。(本工程110.03.15開工，監造計畫於110.02.09核定。)(3)監造單位之監工報表上能記載材料取樣。 三、承攬廠商:文件資料均依規定存於資料夾供查閱。 四、施工品質:(1)現場已完工之AC路面有落實滾壓養護，整體路面平順。(2)施作道路排水溝蓋板，有將水溝內淤積物清除。(3)水溝內尚能清理乾淨。(4)部分瀝青混凝土路面平整。 五、材料設備檢驗與管制:(1)依契約執行材料之檢驗與管制。(2)瀝青混凝土依材料檢驗管制說表取樣。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(本工程已督導二次均無書面通知文件) (4.01.14) 2.監造單位:監造計畫架構未依品管要點規定之基本內容製作並簡化，請改善。 (4.02.01.01) 3.監造單位:模板工程抽驗紀錄之檢查項目部分不符本工程之施工項目。 (4.02.01.10) 4.監造單位:抽查施工作業未落實執行。(抽查鋼筋之抽查記錄標示鋼筋尺寸與合約鋼筋尺寸不同，合約規定尺寸15公分× 15公分，抽查記錄標示15公分×X30公分，明顯錯誤確勾符合。 (扣2點) (4.02.03.04) 5.承攬廠商:整體品質計畫未依工程會品管要點簡化部分章節，請改善。 (4.03.02.01) 6.(1)混凝土工程自主檢查表檢查之項目"焊接鋼蛛網"不符設計圖說。(2)鋼筋工程自主檢查表之此間距不符設計圖說，送審之試驗報告非本工程，亦不符設計圖說。 (4.03.02.12) 7.承攬廠商:施工日誌未落實執行，記載不完整。(主辦單位或監造技師現場督導，未在重要事項記錄欄位概述督導指示事項及缺失) (4.03.03) 8.承攬廠商:(1)各式自主檢查表之檢查位置皆為"廣和路"，未能明確記載實際檢查位置。(2)模板工程自主檢查表部分檢查之項目不符本工程，但檢查情形仍註記"符合"。 (4.03.04) 9.承攬廠商:沒有辦理安全衛生教育訓練資料。 (4.03.14.03) 10.少數路燈基座旁瀝青混凝土夯實不確實。 (5.07.02.11) 11.道路標線不合規範。(在廣和路與中正路口之人行穿越標線不完整，手孔蓋上方未標繪，已標繪之線條有遭AC污染，標線油漆有污染路面，道路邊界線有發現，標繪用繩索污染AC路面，造成AC路面有很多白色線條)。 (5.07.02.18) 12.(1)現場發現完成AC路面很多原有管線單位手孔蓋及路燈柱被瀝青混凝土污染。(2)部分人孔蓋高程與瀝青混凝土路面不一致。 (5.07.02.99) 13.工程告示牌內容未符合規定。(經費來源未塡寫) (5.09.08) 14.對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽。(依簡報資料工程督導相片發現) (5.14.06.03) 15.施工現場交通警告設施不足。(工地現場發現缺相關夜間警告牌及警告設施) (5.14.07) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．在廣和路與中正路口之新増號誌共桿路燈基座，増加蓋板未設計與路面固定方式，現場完成蓋板鬆動，建議設法固定。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1．在廣和路與中正路口之原有道路中央之水溝鑄鐵蓋板，現場發現破損斷裂，建議主辦單位速修復，以避免發生交通事故。 2．設計圖說未明確鋼筋之等級，請修正圖說。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(傳亞營造有限公司 ): 扣 0 點。 監造單位(國聖工程顧問有限公司 ): 扣 2 點。 總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (陳民國 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |