新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣芎林鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 110 年 12 月 07 日 |
| 標案名稱 | 110年度新竹縣芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園周邊景觀整建計畫工程 | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣芎林鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 陳國禧建築師事務所 | 監造單位 | 陳國禧建築師事務所 | 承包商 | 世聯營造工程有限公司 |
| 發包預算 | 6,794(千元) | 契約金額 | 5,960(千元) |
| 工程概要 | 1.拆除工程拆除現況損壞木平台及步道 2.更新工程更新現況老舊解說牌、雕像解說牌更新…等 3.步道鋪設工程拆除後步道鋪面更新及回填整坡 4.景觀工程現況石板步道整平與草坪修整 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至110年12月5日止： 一、工程累計進度：預定 64.21％；實際 77.52％； 二、經費累計支用：預定 3,827千元；實際 4,620千元。 三、目前進行 木構造拆除、工地整地。 |
| 查核 委員 | 外聘：張家瑞、陳誠直 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 11 月 01 日至 111 年 02 月 12 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:已建立品質督導機制，共督導1次。 二、材料設備檢驗與管制:(1)品質計畫執行材料設備檢驗與管制。(2)依契約規定抽驗混凝土抗壓試驗、點焊鋼絲網與工地密度，混凝土抗壓試驗尚未有試驗報告，其餘兩項並判別合格與否。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:主辦機關開工迄今於11/24進行1次工程督導，建議能增加督導次數。 (4.01.04) 2.主辦機關:監造計畫未確實審查，欠缺部分施工作業抽查標準，如混凝土工程與鋼筋工程。 (4.01.06) 3.監造單位:建議按照工程金額級距撰寫適當計畫內容。 (4.02.01.01) 4.監造單位:部分材料如混凝土、鋼筋未訂定材料及施工抽查標準。 (扣2點) (4.02.01.05) 5.監造單位:部分材料如混凝土、鋼筋、模板工程未見抽查施工作業並填具抽查(驗)紀錄表。 (扣2點) (4.02.03.04) 6.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 7.承攬廠商:鋼筋綁紮組立工程檢查表，檢查項目欠缺搭接長度。 (4.03.02.04) 8.承攬廠商:專任工程人員到場督察2次（10/26及11/22），皆未於施工日誌記載。 (4.03.03) 9.承攬廠商:專任工程人員督導紀錄填寫過於簡略。 (4.03.11.06) 10.步道混凝土有蜂窩及孔洞產生。 (5.01.01) 11.混凝土步道部分表面龜裂。 (5.01.02) 12.步道混凝土側面下方有殘留鋼筋未拔除。 (5.01.04) 13.步道混凝土未設置伸縮縫以致多處混凝土面有明顯裂縫。 (5.01.05) 14.混凝土步道部分仍留有模板未拆除。 (5.03.99) 15.步道旁原有管線未妥善處理影響路面鋪設。 (5.07.04.99) 16.工程告示牌中經費來源未寫；施工期間、工程概要與「工程施工執行資料表」不符。 (5.09.08) 17.步道側景觀燈之線路及基座未防護或加蓋。 (5.14.03.01) 18.工區安全圍籬防護措施施作不全，設置不穩定遇強風容易傾倒，請立即改善。 (5.14.08) 缺點總計扣點數 4 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 一、圖說中部分設計尺寸如步道混凝土厚度、高程等無測量數據及設計數值，請檢討改善。 二、步道側排水設計請再衡酌，並應留意步道與植栽間是否有足夠空間埋設排水管(HDPE)並能避開土壤下方樹根。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 設計圖說於點焊鋼絲網之名稱錯誤。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(世聯營造工程有限公司 ): 扣 0 點。 監造單位(陳國禧建築師事務所 ): 扣 4 點。 總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (_____ 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |