| 酒製造業良好衛生標準查核表 一、查核基本資料 查核日期： 年 月 日 |
| --- |
| 業者（工廠） 名稱 |  | 酒製造業許可執照字號 |  |
| 負責人 姓名 |  | 電 話 |  |
| 業者作業場所地址 | 縣 鄉鎮 村 市 市區 里 |
|  | 街 段 巷 弄 路 樓之( ) 號 |
| 二、查核評分說明： （一）主要項目（◎）：本項目不符合者，會嚴重影響酒品衛生品質；次要項目（○）：本項目不符合者，會顯著影響酒品衛生品質；相關項目（△）：本項目不符合者，會影響酒品衛生品質。前揭各相關檢查項目分類如表一。 （二）查核結果：三項次要項目相當於一項主要項目；三項相關項目相當於一項次要項目；同一相關（或次要）項目有應行改善情形連續達三次者，晉級列入一項次要（或主要）項目應行改善之次數。查核項目有應限期改善，其未於期限內改善完成者，累計該項目應行改善次數。查核結果有相當三項以上主要項目應行改善者，判定違反本標準，主管機關應依菸酒管理法第五十六條第一項第七款規定處罰鍰，並依同條第三項規定，廢止其許可。 （三）查核項目符合規定時於”符合規定□ ”內打” Ⅴ”, 不符合規定時於”不符合規定□ ”內打” Ⅹ”,並視須要於改善建議欄內註記不符合現象。 |
| 表一 稽 查 項 目 主要項目（◎） 次要項目（○） 相關項目（△） 酒製造業者建築與設施 九、十二 一、二、三、四、五、六、七、八、十、十一、十三、十四 酒製造業者衛生管理 九、十三 一、二、三、十、十二 四、五、六、七、八、十一 酒製造業者製程及品質管制 一、二、四、七、十、十一 三、五、八、九 六 酒製造業者倉儲管制 四 一、二、三 酒製造業者運輸管制 一、二、三 酒製造業者檢驗與量測管制 一、二、三．四 酒製造業者客訴與成品回收管制 ○ 有關紀錄至少應保存到該批成品出廠後一年規定 ○ 酒品工廠衛生管理 一、 二 酒品工廠製程及品質管制 一、三、四 二 酒品工廠倉儲與運輸管制 △ 酒品工廠製定檢驗與量測之標準作業程序 △ 酒品工廠客訴與成品回收管制 △ |
| 酒製造業良好衛生標準現場查核表 |
| 檢 查 結 果 | 稽 查 項 目 | 改 善 建 議 |
| 合格 | 不合格 | 酒製造業者建築與設施 |  |
| □ | □ | 一、廠區地面應隨時清掃，保持清潔，不得有塵土飛揚。排水系統應經常清理，保持暢通，不得有異味。禽畜、寵物等應予管制，以避免污染酒品。四(一) △ |  |
| □ | □ | 二、牆壁、支柱與地面、樓板或天花板應保持清潔，酒品暴露之正上方樓板或天花板不得有結露現象。四(二)1、四(二)2△ |  |
| □ | □ | 三、出入口、門窗、通風口及其他孔道應保持清潔；排水系統應暢通，不得有異味，排水溝應有攔截固體廢棄物之設施。並均應設置防止病媒侵入之設施。四(二)3、四(二)4△ |  |
| □ | □ | 四、照明應達到一百米燭光以上，工作台面或調理台面應保持二百米燭光以上；使用之光源應不致於改變酒品之顏色；照明設備應保持清潔，並有燈罩設施，以避免污染酒品或掉落。四(二)5△ |  |
| □ | □ | 五、通風應良好，無不良氣味，通風口應保持清潔。四(二) 6△ |  |
| □ | □ | 六、配管外表應保持清潔，並應定期清掃或清潔。四(二) 7 △ |  |
| □ | □ | 七、清潔度要求不同之作業場所，應加以有效區隔及管理。四(二)8 △ |  |
| □ | □ | 八、不得發現有病媒或其出沒之痕跡，並應實施有效之病媒防治措施。四(二)9△ |  |
| □ | □ | 九、蓄水池(塔、槽)應保持清潔，每年至少清理一次並做成紀錄。其設置地點應距污穢場所、化糞池等污染源三公尺以上。四(二)10、四(五)4 ◎ |  |
| □ | □ | 十、凡設有員工宿舍、餐廳、休息室及檢驗場所或研究室者，應與酒品作業場所隔離，且應有良好之通風、採光及防止病媒侵入或有害微生物污染之設施。並應有專人負責管理，保持清潔。四(三) △ |  |
| □ | □ | 十一、廁所之設置地點應防止污染水源。且不得正面開向酒品作業場所，但如有緩衝設施及有效控制空氣流向以防止污染者，不在此限。應保持整潔，不得有不良氣味。並於明顯處標示『如廁後應洗手』之字樣。四(四) △ |  |
| □ | □ | 十二、應有足夠之水量及供水設施以供用水。飲用水與非飲用水之管路系統應完全分離，出水口並應明顯區分。用於酒品直接接觸及清洗酒品設備與用具之用水及冰塊應符合飲用水水質標準。使用地下水源者，其水源應與污染源至少保持十五公尺之距離。四(五)2、四(五)5、四(五)1、四(五)3◎ |  |
| □ | □ | 十三、應於適當地點設置數目足夠之洗手及乾手設施，並於明顯之位置懸掛簡明易懂的洗手方法標示，必要時應設置適當的消毒設施。洗手消毒設施之設計，應能於使用時防止已清洗之手部再度遭受污染。四(六) △ |  |
| □ | □ | 十四、凡設有更衣室者，應與酒品作業場所隔離，工作人員並應有個人存放衣物之箱櫃。四(七) △ |  |
|  | 酒製造業者衛生管理 |  |
| □ | □ | 一、設備與器具等酒品接觸面應保持平滑、無凹陷或裂縫，並保持清潔，使用前應確認其清潔，使用後應清洗乾淨，且避免再受污染。清洗與消毒作業，應防止清潔劑或消毒劑污染酒品、酒品接觸面及包裝材料。五(一) ○ |  |
| □ | □ | 二、新進從業人員應先經衛生醫療機構檢查合格後，始得聘僱。從業人員每年應主動辦理健康檢查乙次。在Ａ型肝炎、手部皮膚病、出疹、膿瘡、外傷、結核病或傷寒等疾病之傳染或帶菌期間，或有其他可能造成酒品污染之疾病者，不得從事與酒品接觸之工作。五(二)1、五(二)2 ○ |  |
| □ | □ | 三、新進從業人員應接受適當之教育訓練，使其執行能力符合生產、衛生及品質管理之要求，在職從業人員應定期接受有關酒品安全、衛生與品質管理之教育訓練，各項訓練應確實執行並作成紀錄。五(二)3 ○ |  |
| □ | □ | 四、酒品作業人員，工作時應穿戴整潔之工作衣帽(鞋)，以防異物落入酒品中，必要時應戴口罩。與酒品直接接觸者不得蓄留指甲、塗抹指甲油及佩戴飾物等，並不得使塗抹於肌膚上之化粧品或藥品等污染酒品或酒品接觸面。五(二)4△ |  |
| □ | □ | 五、從業人員手部應經常保持清潔，並應於進入酒品作業場所前、如廁後或手部受污染時，立即依洗手標示所示步驟正確洗手或(及)消毒。五(二)5 △ |  |
| □ | □ | 六、作業人員工作中不得有吸菸、嚼檳榔及其他可能污染酒品之行為。五(二)6 △ |  |
| □ | □ | 七、作業人員個人衣物應放置於更衣場所，不得帶入酒品作業場所。五(二)7△ |  |
| □ | □ | 八、非作業人員之出入應適當管理。若有進入酒品作業場所之必要時，應符合有關作業人員之衛生要求。五(二)8 △ |  |
| □ | □ | 九、從業人員於從業期間應接受菸酒主管機關或衛生主管機關或其認可之相關機構所辦之衛生講習或訓練。五(二)9 ◎ |  |
| □ | □ | 十、清潔劑、消毒劑、病媒防治藥劑及其他有毒化學物質，應符合相關主管機關之規定方得使用，並應明確標示(有毒化學物質應標明其毒性、使用方法及緊急處理辦法)，存放於固定場所(酒品作業場所內，除維護衛生所必須使用之藥劑外，不得存放使用)，不得污染酒品或酒品接觸面，且應指定專人負責保管。五(三)3、五(三)1、五(三)4、五(三)2 ○ |  |
| □ | □ | 十一、清潔、清洗和消毒用機具應有專用場所妥善保管。五(三)5 △ |  |
| □ | □ | 十二、廢棄物不得堆放於作業場所內，其處理，應依其特性，以適當容器分類集存，並予清除。反覆使用的集存容器及處理廢棄物之機器設備在事後，應立即清洗清潔。廢棄物放置場所不得有不良氣味或有害(毒)物質溢出，以防止病媒之孳生，及人體之危害。五(四)1、五(四)2、五(四)3 ○ |  |
| □ | □ | 十三、凡有直接危害人體及酒品安全衛生之虞之化學藥品、放射性物質、有害微生物、腐敗物等廢棄物，應設專用貯存設施。五(四)4 ◎ |  |
|  | 酒製造業者製程及品質管制 |  |
| □ | □ | 一、使用之原材料應符合相關之衛生標準或規定，並可追溯來源。原料有農藥、重金屬或其他毒素等污染之虞時，應確認其安全性或含量符合相關法令之規定後方可使用。六(一)、六(五) ◎ |  |
| □ | □ | 二、原材料進貨時，應經驗收程序，不合格者，應明確標示，並適當處理。暫存時，應避免污染半成品或成品。需溫溼度管制者，應建立管制基準，冷凍原料解凍時，應在能防止品質劣化之條件下進行。使用時，應依先進先出之原則，並在保存期限內使用。六(二)、六(三)、六(四) ◎ |  |
| □ | □ | 三、酒類中添加物應以專人、專櫃及專冊管理。使用時，應符合「酒類衛生標準」之規定，並建立重複檢核制度，確實執行，並作成紀錄。六(六)、六(十二) ○ |  |
| □ | □ | 四、酒品製造流程規劃應符合安全衛生原則，避免酒品遭受污染 (例如製程中，不可使用鉛、銅（啤酒的糖化設備暨蒸餾酒的蒸餾設備除外）及有毒物質之設備，另其操作與維護應避免污染酒品)。六(七)、六（八）、六(九)、六(十) ◎ |  |
| □ | □ | 五、非使用自來水者，應指定專人每日作淨水或消毒效果之測定，並作成紀錄，以備查考。六(十一) ○ |  |
| □ | □ | 六、成品為包裝酒品者，其包裝應確保於正常貯運與銷售過程中不致於使酒品產生變質或遭受污染。六(十三) △ |  |
| □ | □ | 七、不得回收之包裝材質使用過者不得再使用；回收使用之容器應以適當方式清潔，必要時應經有效殺菌處理。六(十四) ◎ |  |
| □ | □ | 八、每批成品應經確認程序後，方可出貨；確認不合格者，應訂定適當處理程序，並確實執行。六(十五) ○ |  |
| □ | □ | 九、製程與品質管制如有異常現象時，應建立矯正與防止再發措施，並作成紀錄。六(十六) ○ |  |
| □ | □ | 十、若釀酒過程中需使用食用酒精，應有來源證明及符合衛生標準的檢驗證明，以備查驗。六（十七）◎ |  |
| □ | □ | 十一、調配後應對半成品之外觀，風味、酒精度、酸度及外來雜物等作檢驗和記錄，另充填包裝過程中，應檢查封口之安全性並作紀錄。六（十八）、六（十九）◎ |  |
|  | 酒製造業者倉儲管制 |  |
| □ | □ | 一、原材料、半成品及成品倉庫應分別設置或予適當區隔，並有足夠之空間。有造成污染之虞的物品或包裝材料，應有防止交叉污染之措施，否則禁止與原料、半成品或成品一起貯存運輸。七(一)、七(五) △ |  |
| □ | □ | 二、酒品之原料、半成品及成品應分類貯放於棧板、貨架上，或採取其他有效措施，不得直接放置地面，並保持整潔及良好通風。七(二) △ |  |
| □ | □ | 三、倉儲作業應確實記錄，其有保存期限者應遵行先進先出之原則；倉儲過程中應定期檢查，另成品出廠應作成出貨紀錄。七(三)、七（四）、七（七）△ |  |
| □ | □ | 四、食用酒精應存放於通風良好之場所，且嚴禁煙火，並有消防設施。七(六) ◎ |  |
|  | 酒製造業者運輸管制 |  |
| □ | □ | 一、運輸車輛應於裝載前檢查其裝備，並保持清潔衛生。裝載低溫酒品前，所有運輸車輛之廂體應能確保產品維持有效保溫狀態。八(一)、八(三) △ |  |
| □ | □ | 二、產品堆疊時應保持穩固，並能維持適當之空氣流通。運輸過程中應避免日光直射、雨淋、激烈的溫度或濕度變動與撞擊及車內積水等。八(二)、八(四) △ |  |
| □ | □ | 三、有造成污染原料、半成品或成品之虞的物品或包裝材料，應有防止交叉污染之措施，否則禁止與原料、半成品或成品一起運輸。八（五）△ |  |
|  | 酒製造業者檢驗與量測管制 |  |
| □ | □ | 一、設有檢驗場所者，應具有足夠空間與檢驗設備，以供進行品質管制及衛生管理相關之檢驗工作。應與其他檢驗場所適當隔離。九(一) ○ |  |
| □ | □ | 二、測量器或記錄儀，應能發揮功能且須準確，並定期校正。九(二) ○ |  |
| □ | □ | 三、檢驗中可能產生之生物性與化學性之污染源，應建立安全管制系統，並確實執行。九(三) ○ |  |
| □ | □ | 四、檢驗所用之方法如係採用經修改過之簡便方法時，應定期與原有檢驗方法核對，並予記錄。九(四) ○ |  |
|  | 酒製造業者客訴與成品回收管制 |  |
| □ | □ | 一、對消費者申訴案件及成品回收之處理應作成紀錄，以供查核。十 ○ |  |
| □ | □ | (有關紀錄至少應保存到該批成品出廠後一年。十一 ○ |  |
|  | (酒品工廠衛生管理 |  |
| □ | □ | 一、應制定衛生管理標準作業程序，並據以執行。十二(一) ◎ |  |
| □ | □ | 二、凡依流程及衛生安全要求而定之作業性質不同之場所，應個別設置或加以有效區隔，並具足夠的空間及保持整潔。十二(二) ○ |  |
|  | 酒品工廠製程及品質管制 |  |
| □ | □ | 一、應制訂製程及品質管制標準作業程序，並據以執行。十三(一) ○ |  |
| □ | □ | 二、各階段檢驗狀況，應予以適當標識及處理。十三(二) △ |  |
| □ | □ | 三、應訂定成品留樣保存計畫，每批成品留樣保存至有效日期，無有效期限或保存期限超過一年者，留樣保存至少一年以上。必要時應作保存性試驗，其有效日期之訂定，應有合理之依據。十三(三) ○ |  |
| □ | □ | 四、製程及品質管制應作紀錄及統計。十三(四)、○ |  |
|  | 酒品工廠倉儲與運輸管制 |  |
| □ | □ | 應制訂倉儲管理標準作業程序及運輸管理標準作業程序，並據以執行。十四 △ |  |
| □ | □ | (應制定檢驗與量測之標準作業程序，並據以執行。十五△ |  |
| □ | □ | 酒品工廠客訴與成品回收管制 |  |
| □ | □ | 應制定消費者申訴案件之標準作業程序及成品回收及處理標準作業程序，並確實執行。客訴與成品回收之處理應作成紀錄，以供查核。十六 △ |  |
| □ | □ | (其他 |  |
| 上次稽查日期及結果： 發文日期及字號： 年 月 日 衛 字第 號 結果： |
| 本次稽查結果： □合格 □不合格 □複查合格 □複查不合格 本次稽查不符合規定項目： 一、主要項目（◎）：計 項 二、次要項目（○）：計 項 三、相關項目（△）：計 項 上開稽查項目經檢查結果不符規定者，限於 年 月 日前確實改善完竣。 |
| 業者具結：本廠(店)(人)接受稽查時並無發生金錢財物短少及其它任何損害情事。 受檢業者 簽章 代表人 稽查核人員 簽章 會會辦人員 簽章 |
|  | 備註： 依菸酒管理法第五十六條第一項第十一款規定，對主管機關依第三十八條規定或衛生主管機關依第三十九條規定執行之事項，為拒絕、規避或妨礙之行為者，處新台幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。 |

# Text boxes

附表