新竹縣第145次都市設計審議委員會會議記錄

一、審議案：

- 禾寅建設竹北市家興段店舖、辦公室、集合住宅大樓新建工程案。

- 新竹縣竹北市污水下水道系統第一期實施計畫-污水管線系統與揚水站工程（第九標）-揚水站新建工程案。

- 湖口都市計畫（王爺壟地區）都市設計要點續審案。

二、時間：中華民國97年4月8日下午2時

三、地點：本府三樓施政資料中心

四、主持人：彭副縣長光政代                        紀錄：陳淑貞

五、出席委員：（詳會議簽到簿）

六、出席單位：（詳會議簽到簿）

七、決議：1.本次會議因故順延至同日下午3時進行會議。

2.因會議時間之故，本次會議第3案延至下次會議再行續審。

3.餘詳後附件。

八、散會：17時10分。

第145次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：禾寅建設股份有限公司

- 案    名：禾寅建設竹北家興段店鋪辦公室集合住宅大樓新建工程案。

- 開會時間：97年4月8日下午2時正。

- 開會地點：本府3樓施政資料中心。

- 設 計 人：李謝嵐建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案開放空間獎勵應依「建築技術規則第十五章」暨停車空間獎勵為依「新竹縣建築物增設停車空間鼓勵要點」規定辦理，其應得之獎勵值，由本府建築主管機關暨「建造執照預審小組」辦理審查後，依其核准值辦理。 | 同意依作業單位意見辦理。 |  |
|  | 2.p2-8圖塊編號與圖面不符，請予修正。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 3.p2-11沿街立面比較應請加註3樓以下每層高度及線條與鄰近案件比較分析並請標示尺寸。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 4.p3-12綠覆面計算其臨六家二街側設置一停車位係以植草磚鋪設，依新竹縣建築基地綠化實施辦法第8條規定「停車場以植草磚築造，綠覆面以鋪設面積1/2計算，…」，本案計算面積應請再檢核修正。 | 請依規檢核修正。 |  |
|  | 5.p4-3一樓平面圖圖面夾雜其他層平面圖，請予修正。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 6.p5-1防救災平面圖未示公共消防栓位置，請設計建築師說明並請補正於報告書。 | 請配合修補正。 |  |
|  | 7.本案建請設置行動不便機車停車位。 | 依設計建築師會上說明於地下一層設置2個行動不便機車停車位。 |  |
|  | 8.本案設計汽車停車位數達155輛機車位數達81輛，是否同意所提報告書內容，提請委員會審議，另其交通影響評估報告應請交通技師簽證。 | 本案同意所提報告書內容，並請依規由交通技師簽證。 |  |
|  | 9.本案公共藝術品形式及設置位置是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 公共藝術品設置位置以六家一路與嘉豐五路交角處為宜，請配合調整修正。另本案公共藝術品材質不宜以青銅上色，請確認其材質，並建議於原位置可再增設一處公共藝術品。 |  |
|  | 10.本案舖面計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 依委員意見第2點決議辦理。 |  |
| 委員 意見 | 1.p9-14車位數錯誤，請予修正。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.六家一路與嘉豐五路交角處可將其植栽、鋪面與公共藝術品整體規劃形成一廣場型態，可為都市頗佳之停留空間並增加都市意象。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 3.建議於六家一路側配合綠地之自行車道於適當地點設置自行車停車架。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 4.p2-12 LED燈應以組標示，並請加以註明其燈具形式，燈帶之設計顆燈數亦請補充於報告書。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 5.p4-2地下一、二層梯廳出口通道過於狹窄，恐影響進出動線，應請加以調整。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 6.地下二層水箱設計容量是否足夠住戶使用，請再多加考量。 | 請參酌辦理。 |  |
|  | 7.本案地下層左下側尾端停車位其迴車空間似嫌不足，建議應請再予調整。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 8.開放空間配置圖其一樓店舖I之出入口建議設置雨庇，街道家具之安排建議可與植栽、櫥窗做搭配，本案店鋪招牌建議可增設立式招牌，可增加其店舖的可見度，另建物照明應考量水平式店招在立面之突顯度。 | 請參酌辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正，授權洪委員能文協審後，逕送業務單位辦理備查。 |

第145次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：新竹縣政府

- 案    名：新竹縣竹北市污水下水道系統第一期實施計畫—污水管線系統與揚水站工程（第九標）—揚水站新建工程案。

- 開會時間：97年4月8日下午2時正。

- 開會地點：本府3樓施政資料中心。

- 設 計 人：陳正玲建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 | 委員會決議 | 設計單位 處理結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案臨路側所設之台電受電及機電設施，其為地下設施抑或地面層設施，是否有礙景觀，請設計建築師說明後補充相關圖說於報告書。 | 請配合修正。 |  |
|  | 2.p32外觀材質計畫其屋頂以灰黑色文化瓦鋪設，依報告書所示色彩似非為灰黑色，請設計建築師說明後補正報告書。 | 依委員意見第4點決議辦理。 |  |
|  | 3.p36本案綠化面積計算有誤，請再檢核修正。 | 請配合修正。 |  |
|  | 4.p48本案雨水未做回收，依環保署環差會議紀錄，其高鐵特定區集合住宅及機關用地應規劃中水回收，其水源建議以雨水回收為主並以基地綠地7天澆灌量為儲存量，本案是否須規劃中水回收計畫，提請委員會審議。 | 請配合修正。 |  |
|  | 5.本案未設屋內型之垃圾處理空間，其垃圾處理計畫是否合宜，請設計建築師說明後，提請委員會審議。 | 同意所提方案。 |  |
|  | 6.本案公共藝術品形式及設置位置是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 公共藝術品不宜用FRP材質，本案建議可以植栽或於鋪面以崁繪圖形方式取代公共藝術品。 |  |
|  | 7.本案舖面計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 | 依作業單位意見第6點決議辦理。 |  |
| 委員 意見 | 1.本案建議將12M計畫道路出入口取消，再以水圳結點之意象配置，規劃為綠色小公園，避免留設大型道路及大量停車場，其植栽配置應重新檢討。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 2.停車位配置建議與植栽配置交互搭配，避免以刻板之硬舖面車道劃設，另植栽建議以複層方式規劃，並建議大量栽植喬木並增設灌木以增加層次呈現。 | 請配合辦理，另法定停車位檢討請依規檢核修正。 |  |
|  | 3.污泥臭味之處理應妥善注意，其處理清運動線應加以說明，並列入管理規則載明。 | 請配合辦理。 |  |
|  | 4.本案屋頂採灰黑色文化瓦施設，似與周圍建物色彩無法呼應，請以淺色系予以規劃考量。 | 請配合辦理。 |  |
| 委員會決議 | 本案請依委員會決議修正，授權解委員鴻年及陳委員天佑協審後，逕送業務單位辦理備查。 |