新竹縣第207次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國99年6月22日下午2時

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：余委員秋村                  紀錄：陳淑貞   巫慶盈

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第206次會議紀錄：洽悉

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、臨時動議：無

十、散會：17時20分

專案審議報告第一案

第207次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：惠友建設股份有限公司

（二）案 名：惠友建設竹北市家興段304地號店鋪集合住宅新建工程變更設計案

（三）開會時間：99年6月22日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

（六）審查意見：本案照提會內容通過，由作業單位依程序辦理核備事宜。

審議提案第一案

第207次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：達麗建設股份有限公司

（二）案    名：達麗建設竹北市台科段集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年6月22日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：陳廷杰建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
|  | 1.p1-02查核表之實設建蔽率及p3-06部份資料與1-01資料表內容不符，請檢核修正。 |
|  | 2.p3-14沿街立面比較圖請加註3F基層線及3F以下每層高度。 |
|  | 3.p3-15剖面圖請補充標示剖線位置圖，且其標註建築線處應為地界線，請檢核修正。 |
|  | 4.有關行道樹之移植應洽道路主管機關同意後依規定辦理。 |
|  | 5.本案最小退縮建築範圍沿街種植喬木植栽，立意甚佳，建議可做複層式植栽，使沿街硬舖面軟化，營造綠色空間。 |
|  | 6.p3-21請設計建築師說明灌木之樹種配置及數量，並補充於報告書供參核。 |
|  | 7.p3-24所示之景觀廊架之設計意象及材質、形式為何？請設計建築師說明並補充於報告書。 |
|  | 8.p3-27公共藝術品以不銹鋼烤漆鋼版設計，其材質厚度之安全性考量及意象色彩請惠予說明。 |
|  | 9.本案建議應於沿街側增設街道家具或花台座椅，供行人駐足休憩之用。 |
|  | 10.植栽樹穴收邊建議應與鋪面高程平高，以利雨水匯入增加保水。 |
|  | 11.p3-31圍牆立面所示不符合本計畫區都設要點規定圍牆透空率須達70﹪以上，高度小於1.5m之規定，請檢核修正。另其圍牆性質定位係為景觀牆或為圍牆應予釐清及分別標註。 |
|  | 12.p4-1面積計算表有多處誤植，請再予檢核修正。 |
|  | 13.p4-7圖示之無障礙坡道為公共計畫道路所設之坡道，本案未見配合設置之無障礙坡道，請建築師說明並補充圖說於報告書。 |
|  | 14.本案垃圾儲存空間設置於地下一樓，惟其垃圾收集車進出動線較長及操作空間是否足夠請設計建築師說明，另有關垃圾儲存空間之空調通風設備之配置亦請一併說明並補充於報告書。 |
|  | 15.本案交通影響評估係以98.7.17及98.8.16針對興隆路進行交通量調查，另再於99.5.26於縣政二路與福興路路口進行交通轉向量補充調查，惟興隆路為竹北市之主要幹道道路，且本道路沿路近來有多件開發案進行開發及興建，建議應至少增加2日上班日及1日假日之交通量調查，並將鄰近開發案所衍生之交通產生量一併納入評估。 |
|  | 16. p7-01消防車進出動線上有喬木植栽，其出入作業是否可行請設計建築師說明，並請標示其進出動線及操作空間相關尺寸補充於報告書 |
|  | 17.p7-04施工安全圍籬之彩繪美化設計內容應包含本縣特色之元素為主題，如藝文、產業、觀光景緻或縣花縣樹縣鳥等，本案以該案行銷企劃之廣告圖說為之，建請配合前開內容惠予調整。 |
|  | 18.p9-09開放空間管理維護執行計畫第20條內容誤引用「新竹市建築物增設停車空間鼓勵要點」字句，請惠予檢核修正。 |
|  | 19.開放空間綠化植栽維護計畫內容有誤，請惠予檢核修正。 |
|  | 20.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.本案請於報告書中敘明因應綠建築之建築元素內容，例如節能照明等。 |
|  | 2.本案於會中所呈之補充資料與原送審資料內容大幅度變更，原因為何應請說明。 |
|  | 3.本案垃圾儲存空間規劃於地下一層，就住戶使用、清理之方便性、操作性較為不易，仍應調整至地面層。 |
|  | 4.地下停車空間之車道寬度及車位尺寸是否符合規範，應請標示尺寸供核。 |
|  | 5.本案使用開放空間獎勵應於開放空間管理維護辦法標註「本建物開放空間24小時對外開放使用」之字句，另開放空間標示牌應補充標示位置。 |
|  | 6.本案地下層以車道取代安全梯之設置其坡道應為1:8，應請加以檢核，且其是否有違反消防安全防火區劃之規定請檢核考量，另地下層為防空避難室，其有關建技規則之規定亦請一併檢核。 |
|  | 7.B1F部分行動不便者停車位出入不易，建議應予調整。 |
|  | 8.本案就都市防災及景觀觀點而言，後側鄰地係為小面寬之小型土地，如未整合應以透天住宅為之，本案基地係往後側規劃，雖其日照陰影對後側土地有達1小時日照之規定，惟其陰影計算錯誤應再加以檢核，另本案係為高樓建築，冬季北風季節恐對後側透天建物產生極大高樓風，本案對防風對策之因應為何？應請補充說明。 |
|  | 9.本案基地南面臨30m興隆路設計大量開窗面，使日照受熱面最大化，其Req值計算是否有誤應請檢核，並請提出強烈日照因應對策，另依設計建築師會中說明係採low E玻璃設置，應標註說明於報告書。 |
|  | 10.本案安全圍籬計畫採植生牆方式設置，請補充細部圖說。 |
|  | 11.本案為高層建築，其重複步行距離檢討是否有誤，應請再予檢核。 |
|  | 12.本案2樓設置隔震層，請配合修正立面圖說以符合實際。 |
|  | 13.本案立面色彩採象牙白，白天日照是否會產生大量白色反光光害，造成行車干擾，應請加以考量。 |
|  | 14.本案公共藝術品以金屬材質施作，其型式略似座椅，太陽日照後產生熱度，且其量體銜接介面有細縫，恐造成危險。 |
|  | 15.p3-30戶外庭園之排水直接流放至公共排水溝隨即排走，請考量增加保水之相關措施，增加土壤之保水性及充分利用自然水源，並補充說明於報告書。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。 |

審議提案第二案

第207次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：昌禾開發建設股份有限公司

（二）案    名：昌禾開發竹北市自強段店鋪集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年6月22日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：吳其福建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
|  | 1.p3-13、p3-20本案公共藝術品設置之位置於基地中庭，其公益性及可及性不足，建議應予調整改善，提請審議。 |
|  | 2.p3-18植栽樹穴收邊建議應與鋪面高程平高，以利雨水匯入增加保水。 |
|  | 3.p3-25施工安全圍籬之彩繪美化設計內容應包含本縣特色之元素為主題，如藝文、產業、觀光景緻或縣花縣樹縣鳥等，本案以該案意象廣告圖說為之，建請配合前開內容惠予調整。 |
|  | 4.p4-11行動不便動線於沿街側與道路高程有高低差，如何出入，請說明並補充相關剖面圖說於報告書。 |
|  | 5.p5-1-2地下一樓之機車停車位與來賓停車位應請集中設置。 |
|  | 6.本案最小退縮建築範圍沿街種植喬木植栽，建議可做複層式植栽，使沿街硬舖面軟化，營造綠色空間。 |
|  | 7.p7-3有關垃圾儲存空間之空調通風設備之配置請惠予說明並補充於報告書。 |
|  | 8.p8-2請補附「建物夜間照明應至夜間10時方可熄滅。」字句。 |
|  | 9.本案雖未達100戶或150輛需經交通技師簽證，惟仍應依交通部頒之建築物交通影響評估準則規定內容，進行本案交通影響評估作業。 |
|  | 10.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1. 本案地下層以車道取代安全梯之設置其坡道應為1:8，是否符合應請檢核，且其是否有違反消防安全防火區劃之規定亦請再予檢核考量。 |
|  | 2.公共藝術品底座設計大方不足，其尺寸與公共藝術品等寬，造成視覺上有不穩定感，其底盤又過大，整體協調感欠佳，請再予調整修正。 |
|  | 3.本案補充交通影響評估之交通量調查僅以1張表為之，其應有2日以上之晨峰、昏峰資料，且未將正確資料顯現，應加以加強修正，另施工期間之停車情形於2路口已達E級程度，應加以處理並說明改善措施。 本案交通影響評估雖未達交通技師簽證之必要，惟因其評估內容過於不足且草率，故本案交通影響評估應送請交通技師檢核並簽證。 |
|  | 4.本案公共藝術品主題為看雲，其雲朵所應呈現之飄移性及水平性之意象皆未能充分表現，應再於加強。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第三案

第207次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：盛大建設有限公司

（二）案    名：盛大建設公園段14層店舖集合住宅新建工程

（三）開會時間：99年6月22日下午2時

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：吳六合建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | P.2-5兒童遊憩區建議採軟舖面，以維護兒童安全。 |
|  | p.3-4-2行動不便者停車位，考量使用方便性，得否再調整至較鄰近電梯出入口處。 |
|  | p.3-4-3本案共58戶，實際設置161個停車位（平均2.7個/戶），其中66個為設置地下二層之機械車位，請設計單位說明本案停車需求。 |
|  | p.8-5、p.8-7交通影響評估所載停車位與實際留設數量不符，請再檢核。 |
| 委員 意見 | 建物立面色彩計畫，建議基座至牆身由深至淺作區隔，營造層次感。 |
|  | 請標註公共藝術品基座材質。 |
|  | 降低沿街面植栽樹穴收邊緣石，以利雨水匯入增加保水。 |
|  | 同意施工安全圍籬僅配置於沿街面 |
|  | 請於公共開放空間管理維護計畫標註：「24小時開放供公共使用」字語。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |