新竹縣第214次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國99年9月21日下午2時

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：陳委員武正（由出席委員推選）    紀錄：林佳萱  陳淑貞  巫慶盈

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第213次會議紀錄：洽悉

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、臨時動議：無

十、散會：17時30分

專案審議報告第一案

第214次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：審計部台灣省新竹縣市審計室

（二）案    名：審計部台灣省新竹縣市審計室聯合辦公大樓新建工程（圍牆）案

（三）開會時間：99年9月21日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：黃建興建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案圍牆業於98.2.16本縣第166次都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，本次係圍牆施作型式變更，故提送委員會報告。 |
|  | 2.本案報告書請依變更設計格式製作，並應請建築師於查核表簽證欄簽名及加蓋印信。 |
| 委員會決議 | 本案照提會內容及依作業單位意見修正後通過，由作業單位依程序辦理核備事宜。 |

專案審議報告案第二案

第214次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：德鑫建設股份有限公司

（二）案    名：竹北市公園段480地號店鋪集合住宅新建工程變更設計案

（三）開會時間：99年9月21日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：陳金水建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 本次變更設計，設計單位依作業單位4點初審意見修正計畫書，其中有關建物立面細部設計及公共藝術品變更，是否同意變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | P.2-14請維持原植栽覆土深度。 |
|  | 請考量是否提高公共藝術品基座高度。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書並請協審委員（陳委員天佑）確認後再送至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第214次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：元啟建設股份有限公司

（二）案    名：元啟建設竹北市中正段店鋪集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年9月21日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：陳明徽建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1. 查核表簽證欄位請加蓋建築師印信及簽名。 |
|  | 2.本案沿街側硬鋪面過多、綠化植栽較少，建議應做複層式植栽，營造都市綠色空間，另植栽樹穴收邊建議應與鋪面高程平高，以利雨水匯入增加保水。 |
|  | 3.道路交角建議應以大扇形坡道設置，以利行動不便者通行，另p3-2及p4-9-1行動不便動線及檢討圖亦應一併補充標示，及補附相關剖面詳圖。 |
|  | 4. 本案植栽綠化大多集中於基地內側，可否加以改善，另中庭設置多塊草皮與後方草皮無法串聯，建議應予以連結，以利排水、澆灌。 |
|  | 5.依本計畫區土地使用分區管制要點規定，本計畫區建物色彩應以中低明度、彩度之磚紅色系及灰白色系為原則，p3-4-1及p3-5-1所示本案立面色系以灰色及綠色為基調乙節，本案建物立面色彩是否合宜，提請委員會討論。 |
|  | 6.本案公共藝術品位置設置於基地中庭內側，其公益性及可及性不足，應請調整至外部空間可視性較佳之處為宜。 |
|  | 7. 靜態水池之細部規劃、所欲呈現之意象及與整體景觀設計之相關性如何，及後續維護管理，請建築師說明並補充於報告書。 |
|  | 8.本案基地左側地下室開挖係自最小退縮建築距離後開挖，故此段距離皆為原土層，本案沿街側鋪面設置石材地坪非為透水性材料，其鋪設於原土層，與本要點之規劃原意「以利植栽綠化及透水」不甚相符，可否加以改善，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 9. 地下一樓來賓停車位應集中設置，以利管理使用。 |
|  | 10.本案垃圾儲存空間之空調通風設備之配置請設計建築師說明並補充於報告書。 |
|  | 11.請說明雨水回收計畫並補充於報告書。 |
|  | 12.請補充施工安全圍籬施設位置，並詳細標示圍籬型式、材質及綠美化元素內容。 |
|  | 13.請於相關社區規約敘明「本建物夜間照明應至晚間10時方可熄滅」之字句。 |
|  | 14.本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
|  | 15.本案地下一層左側（A棟）設置一部行動不便停車位，建議增設行動不便設施標準之電梯，或請移至鄰近B棟設置，以便行動不便者使用。 |
| 委員意見 | 1.本案沿街面應加強植栽綠化，並多種植喬木、灌木等形成複層式植栽綠化空間。 |
|  | 本案公共藝術品之基座部分建議改以為圓柱或底層以植栽綠化方式搭配設置，另該公共藝術品之交角尖銳處，設置時應考量人行安全並做適當之區隔。 |
|  | 公共藝術品考量其公益性及可及性，建議設置於人行道之轉角處，其設置位置應考量人行、行動不便者等活動動線。 |
|  | 本案使用開放空間獎勵應於開放空間管理維護辦法標註「本建物開放空間24小時對外開放使用」之字句，另應補充設置開放空間標示牌並補充標示位置。 |
|  | 本案設計之靜態水池之意義為何？另其與基地內之景觀設計所呈之意象不甚協調，建議取消靜態水池之設計，改以植栽綠化方式設計，並增加基地內綠化面積。 |
|  | 本案建築基座之立面色彩為灰綠色，依本計畫區土地使用分區管制要點規定，本計畫區建築物色彩應以中低明度、彩度之磚紅色系及灰白色系為原則，建議基座立面色彩改以採用磚紅色系。 |
|  | 本案於A棟設置一處垃圾處理空間，應考量B棟或其他住戶清倒垃圾時應得以自由進出A棟之垃圾處理空間。 |
|  | 請補充說明二樓平台上空間之使用性質、及其管理維護之方式為何。 |
|  | 建議設置2座行動不便者電梯，以便於行動不便者使用。 |
|  | 圖面上行動不便者電梯門前設有門檻，應請修正圖面。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書並請協審委員（洪委員能文、李委員謝嵐）確認後再送至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第214次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：曾鈺淇、張裕傑

（二）案    名：曾鈺淇、張裕傑辦公室、住宅新建工程案

（三）開會時間：99年9月21日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：吳榮建建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 依據竹北（含斗崙地區）都市計畫（十興路附近地區）細部計畫土地使用分區管制要點規定：「住宅區建築物2樓（含）以上各樓層之樓層高度均不得超過4.2公尺，惟經都市設計審議委員會審議通過者，不在此限。」本案二樓樓層高度為7公尺，是否同意所提方案，提請審議。 |
|  | 本案建議設置專用出入口，以便於通行使用。 |
|  | 本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
|  | 本案景觀及鋪面設置形式否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 本案二樓樓層高度設計為7公尺之用意為何？建築完工後是否含有隱藏式建築行為？請說明之。 |
|  | 本案一樓作停車空間使用，為何樓層高度要達4公尺？且立面設計與2樓以上之古典元素不協調。 |
|  | 二樓用途為辦公室，似為規避住宅不得於二樓設置夾層。 |
| 委員會決議 | 本案申請二樓樓層高度為7公尺設計，考量設計理由不充分及後續隱藏式建築行為，不同意所提方案。 |

審議提案第三案

第214次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：盛亞建設股份有限公司

（二）案    名：盛亞建設竹北莊敬段集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年9月21日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：王銘鴻建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 本案景觀及鋪面設置形式否同意所提方案，提請委員會審議。 |
|  | 本案公共藝術品設置之位置及形式，是否同意所提方案，提請審議。 |
|  | 本案建物立面及色彩計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
|  | 本案使用開放空間獎勵應於開放空間管理維護辦法標註「本建物開放空間24小時對外開放使用」之字句，另開放空間標示牌應補充標示位置。 |
|  | 垃圾貯藏空間空間標示不明、廢棄物處理計畫建議設置冷藏設備，以維護環境衛生。 |
|  | 依據竹北（含斗崙地區）都市計畫（十興路附近地區）細部計畫土地使用分區管制要點規定：「住宅區建築物2樓（含）以上各樓層之樓層高度均不得超過4.2公尺，惟經都市設計審議委員會審議通過者，不在此限。」本案屋突一層高度為5.2公尺，是否同意所提方案，提請審議。 |
|  | 本案申請由竹北社北段273地號1筆土地（綠地用地）移入1,139.97㎡容積，初審符合「都市計畫容積移轉實施辦法」暨「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」相關規定，是否同意申請人以容積移轉方式移入1,139.97㎡容積，提請委員會審議。另上開接受基地可移入之總容積與所送容積移轉申請書內容（1,139.96㎡）不符，請依所送容積移轉申請書內容修正。接受基地可移入之總容積應依上開規定審查結果辦理。 |
| 委員意見 | 建議更換本案公共藝術品之基座型式或設置方式，以符合該公共藝術品「天馬行空」所欲呈現之意象與設計理念。其設置之高度及行人安全亦請一併納入考量。 |
|  | 本案臨計畫道路部分退縮4.5M建築予以肯定。惟退縮部分硬舖面較多，綠化植栽較少，建議可多種植喬木、灌木、地被植物等做複層式植栽，營造都市綠色空間。 |
|  | 有關本案消防救災通道之軟鋪面及步道等設置，是否易造成救災時之障礙，請加以檢討修正。 |
|  | 本案屋頂飛簷式設計應符合屋頂突出物水平投影面積之和，以不超過建築面積百分之三十之限制，請依相關規定檢討修正。 |
|  | 本案建築物飛簷超過屋簷2公尺之設計部分，屋簷突出建築物外牆中心線超過2公尺部分應計入建築面積計算，請依相關規定檢討修正。 |
|  | 依都市設計審議要點規定，退縮地上方僅允許不計入建築面積部分可超出退縮建築距離，本案請依相關規定檢討修正。 |
|  | 因本案設計為沿街式無頂蓋開放空間，惟本案屋頂飛簷式設計應屬有頂蓋式之開放空間，故有關其開放空間之計算請依相關規定檢討修正。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內，檢送修正後報告書並請協審委員（林委員清恕、陳委員天佑）確認後再送至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |