新竹縣第221次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國99年11月16日下午2時

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：章副主任委員仁香             紀錄： 王俊堯 陳淑貞

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第220次會議紀錄：知悉。

續審前次會議保留案：

- 佳陞建設竹北市隘興段408地號店舖辦公室集合住宅變更設計立面欄杆型式變更再申請提會覆議案

決  議：本案同意變更，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。

- 建鈞建設竹東鎮富貴段店鋪住宅新建工程（變更設計）案

決  議：本案申請建築基地為694㎡，不適用土地使用分區管制要點第4點增加興建樓地板面積（基地面積×基準容積率×15％）之容積獎勵，請依規修正報告書後再行申請提會審議。

七、專案審議報告：詳附件。

八、審議提案：詳附件。

九、散會：16時50分

專案審議報告第一案

第221次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：達麗建設事業股份有限公司

（二）案    名：達麗建設竹北市台科段102地號集合住宅新建工程變更設計案

（三）開會時間：99年11月16日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：陳廷杰建築師事務所

（六）說    明：本案前於99.7.13本縣第209次都市設計審議委員會審議完竣並核定在案，本次申請變更設計內容為立面造型及飾材變更、部分平面配置調整（如B1F停車位配置微調、B2F消防泵浦室牆面位置調整、1F增設消防水箱取消13F中繼機房、管道間位置修正、取消機電空間變更為臥室等）。

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案立面造型及飾材變更乙項，其材質圖例表示於立面圖呈現過小不易辨讀且色彩以文字敘述無法表現其整體感，請以彩色圖說表示以反應立面實際整體感，並直接將飾材變更情形標示於立面圖上。 |
|  | 2.有關取消機電空間及中繼水箱變更為臥室乙節，應請確認其容積樓地板面積之檢核計算。 |
|  | 3.本案是否同意所提變更內容，提請委員會審議。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請依作業單位意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

專案審議報告第二案

第221次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：新業建設股份有限公司

（二）案    名：新業建設竹北市家興段418-1地號店舖集合住宅新建工程再提會案

（三）開會時間：99年11月16日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：蕭智夫建築師事務所

（六）說    明：本案前於99.10.12本縣第217次都市設計審議委員會審議在案，其決議為「請依委員及作業單位意見修正後，檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。」，本案設計建築師業依前次會議意見修正完成，故提送委員會專案審議報告。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.p2-27施工安全圍籬計畫請補充圍籬高度標示及施設位置圖。 |
|  | 2.p2-15本案植栽計畫之喬木米高徑設計為∮35，請確認其實際執行之可行性。 |
|  | 3.本案是否同意所提修正內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1. 本案基地後側並無配置建物，p1-05及p4-03地籍圖套繪圖及一樓平面圖繪製有誤，請修正圖面以符實際。 |
|  | 2.公共藝術品以金工材質施作，及其設置高度均應考量行人行走是否有安全之虞，請標示其設計厚度及作品邊緣應加安全處理。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請依前述委員意見及作業單位意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第221次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：仁發建築開發有限公司

（二）案    名：仁發建築竹北市莊敬段拾肆層店鋪集合住宅新建工程案

（三）設 計 人：洪崇文建築師事務所、哲原建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位初審意見 | 1.P3「基準」容積率請修正為「實設」容積率，住宅單元戶數798戶應為誤繕，請修正。 |
|  | 2.P4、P5都市設計管制要點全名請修正為「新竹縣竹北（含斗崙地區）（十興路附近地區）細部計畫都市設計管制要點」。 |
|  | 3.P4轉角基地臨計畫道路之任一側長度不小於15公尺開發內容說明一欄，請依基地實際設置長度補正。 |
|  | 4.依都市設計管制要點規定建築外牆顏色盡量避免大量採用黑色或深色，本案雖以文字敘明建築主體以淺色二丁掛面磚設計，惟相關建築透視模擬圖顏色似有偏差，請申請單位說明後，提請大會審議。 |
|  | 5.P2-20公共藝術品設置位置是否為阻礙行人通行，請申請單位說明後，提請大會討論。 |
|  | 6.P2-35、P2-37、P2-38夜間照明計畫，陽台燈光模擬應為點光源，請修正。 |
|  | 7.P3-4設置2輛5.75m×2.25m尺寸之來賓停車位，其與增設來賓停車位獎勵每部15㎡（6m×2.5m）之用意不符，請修正。 |
|  | 8.P4-1、P4-3、P4-10、P4-11無相關開發影響分析圖檔，請申請單位補正，並本案戶數已達100戶以上，依規應由交通專業技師辦理簽證。 |
|  | 9.P10-1施工安全圍籬計畫可否採用植生牆方式設置，以減緩施工期間對都市景觀之影響，請申請單位說明。 |
| 委員意見 | 公共藝術品缺口位置應考量與植栽視覺端景相互配合，並請確認雕塑量體間距離之安全性。 |
|  | 垃圾清運路線鋪面係以台北草植披方式設置，對垃圾子車運送不便，請調整鋪面材質。 |
|  | Ｐ4-6交通影響評估調查時間與表格分析圖不符，請修正。 |
|  | 本案請補充嘉興街與勝利八街平日及假日之交通流量調查。 |
|  | P6-4第20條八、..應於社區管理規約中詳為「註名」請修正為「註明」。 |
|  | 本案開放空間不太友善，請說明是否對外開放。 |
|  | 管理維護計畫中應註明開放空間是否24小時對外開放。 |
|  | 考量地下室開挖範圍及植栽覆土深度，建議道路兩側植栽可再酌予調整。 |
|  | 照明計畫屋頂燈光形式，建議可採用LED節能燈具。 |
|  | 本案冷氣主機機電設備空間，請再檢討是否有其設置之必要性。 |
|  | 本案立面顏色變化，是否可提供輔助照片說明。 |
|  | 本案左側立面臨接十興路重要道路，立面設計較為單調，請再調整。 |
|  | P9-1消防車輛活動空間（8m×20m），請於計畫書圖面標註。 |
|  | P2-34花台設計是否違反土地使用分區管制要點圍牆規定，請再檢討。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議記錄文到30日內，檢送修正後報告書並請協審委員（陳委員天佑）確認後再送至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第221次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：鉅虹建設股份有限公司

（二）案    名：鉅虹建設竹北市永興段520地號店鋪集合住宅新建工程再提會案

（三）開會時間：99年11月16日下午2時正。

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

（六）說    明：本案原於99.7.13本縣第209次都市設計審議會議審議完竣在案，惟因建照預審會議須修正高層建築之出入口緩衝空間之設置位置，故需一併調整相關之平面、綠化景觀及立面圖說等，爰此再申請提會審議。（植栽尺寸及數量依設計建築師會上說明已不予變更維持原設計內容）

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 本案是否同意所提修正內容，提請委員會審議。 |
| 委員會決議 | 本案照提會內容通過，由作業單位依程序辦理核備事宜。 |