新竹縣第224次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國99年12月7日下午2時

二、地點：本府A棟2樓工務處會議室

三、主持人：范委員萬釗（由出席委員互推）

紀錄：林佳萱  陳淑貞

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第223次會議紀錄：同意通過。

七、專案審議報告：無。

八、審議提案：詳附件。

九、散會：16時50分

審議提案第一案

本縣第224次都市設計審議會議紀錄

（一）申 請 人：佳泰建設股份有限公司

（二）案    名：佳泰建設竹北國義段310、311地號店鋪、集合住宅新建工程

（三）開會時間：99年12月07日下午3時正

（四）開會地點：本府工務處2樓會議室

(五)設 計 人：林偉琦建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位初審意見 | 查核表簽證欄位未加蓋建築師印信及簽名，請補正。 |
|  | 本案基地三面臨8米計畫道路部分，依本計畫土地使用分區管制要點第6點規定，地下一層應自最小退縮建築距離後，始得開挖，兩面道路寬度相同者，擇一退縮。請依上開土管規定修正。 |
|  | 補充景觀照明計畫。 |
|  | 本案景觀植栽盾柱木、雞蛋花、羅漢松、真柏、五彩千年木等，非屬臺灣原生種植物，是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
|  | 編號175行動不便者車位請移至電梯旁設置，俾利行動不便者使用。 |
|  | 本案停車空間尺寸圖面標示不清，不利辨讀，請修正：另本案編號192為5.75m×2.25m尺寸之來賓停車位，其與增設來賓停車位獎勵每部15㎡（6m×2.5m）之用意不符，請修正。 |
|  | 請補充空調主機之遮蔽設計說明於報告書中。 |
|  | 依本計畫都設要點規定：「凡位於同一計畫街廓且臨同一計畫道路之建築基地於最小退縮建築距離範圍內共同留設供行人通行之帶狀開放空間，各建築基地得增加實際留設面積（應扣除車道面積）乘以二之樓地板面積為獎勵」，本案獎勵面積未依上開規定扣除車道面積，請修正。（P4-10） |
|  | 有關景觀水池後續維護及安全管理等，請設計單位說明後補充於報告書。 |
|  | 本案設置4戶商業單元，是否設置廣告招牌等設施物，提請設計單位說明。如有請依相關規定設置，並請補充設計圖說於報告書中。 |
|  | 本案建築立面及鋪面、景觀計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
|  | 有關容積移轉部分依程序須先經都審委員會同意移入容積後，辦理後續容積移轉程序，惟本科目前尚未接獲本案容積移轉申請書，請設計單位說明 |
| 委員意見 | 本案植栽樹種建議採用可誘蝶、誘鳥之臺灣原生樹種，或以縣樹、縣花為代表。 |
|  | 本案地下層開挖部分請依相關土管規定修正。 |
|  | 本案建築物之開口面北，東北季風對其產生之影響，及相關因應措施，請補充說明於報告書中。 |
|  | 因本案基地位於中華路旁，與中華路之高差約5公尺，未見其相關說明及處理方式等，請補充詳細現況說明及高程落差處理方式為何。 |
|  | P.3-7建築物立面計畫內容與本案設計型式不符，請再行檢核修正，使圖面與文字內容得以相呼應。 |
|  | 本案建物因與中華路間之高程落差，故自中華路方向不易看出本案建築之變化與特色，建議應再強化立面造型。 |
|  | 本案三側面臨8米計畫道路，現況交通壅塞，本案申請移入40％容積並增設停車位，是否合宜，對現況交通等衝擊影響部分，請在補充說明於報告書中。 |
|  | 有關建築物梯廳之設計請依建築相關法令檢核修正之。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會審議。 |

審議提案第二案

第224次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：坤山建設股份有限公司

（二）案    名：坤山建設竹北市台科段192地號和謙集合住宅新建工程案

（三）開會時間：99年12月7日下午3時正。

（四）開會地點：本府A棟2樓工務處會議室

（五）設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案位處台科大細部計畫範圍，其土管規定建物色彩應為中低明度之磚紅色系及灰白色系，本案建物色彩是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
|  | 2.本案規劃多處景觀水池，惟後側景觀水池深度達125㎝（p2-20）且於周邊規劃男女廁設施，是否將作為游泳池或戲水池使用，請設計建築師說明，建議應以未來實際使用用途載明於報告書，以符實際。 另其相關管理、安全維護計畫未見，亦請建築師說明後補充於報告書。 |
|  | 3.本案臨30m興隆路應將公共人行道及植栽一併套繪入圖，其沿街側植栽樹穴收邊建議應與鋪面高程平高，以利雨水匯入增加保水，另有關公共人行道設置之植栽移植，應洽道路主管機關同意後依規定辦理。 |
|  | 4.本案基地後側之水幕牆設計高度與鄰地高差達260㎝，其水幕牆量體甚大，是否符合圍牆之設置規定，另本案景觀植栽與鄰地之關係以設置擋土牆處理，其與鄰地之高低差達160㎝，本案基地後側皆為透天住宅，水幕牆及擋土牆之設置是否對其友善不足，請建築師說明後提請委員會審議。 |
|  | 5.p2-3平面配置圖面有2處公共藝術品之標示，是否為誤植，請說明並修正報告書，另左側公共藝術品前方有喬木植栽帶，是否影響其公共藝術品之可視及性，其位置是否合宜，提請委員會審議。 |
|  | 6.有關空調設備之遮蔽設計請建築師說明並補充圖說於報告書。 |
|  | 7.請於開放空間管理維護計畫加註「本建物開放空間應24小時開放供公眾使用」。 |
|  | 8.有關垃圾處理計畫未見廚餘冷藏設施、空調通風設備之配置及內部住戶與外部人員之清運動線，請建築師說明後補充圖說於報告書。 |
|  | 9.本案建物規劃於基地中後方，其消防雲梯車作業位置是否符合救災作業需求請建築師說明。 |
|  | 10.交評技師簽證應請加註簽證日期，另目標年評估之路口服務水準將達D級，是否應提供建議改善之措施或策略，請建築師說明。 |
|  | 11.本案建物立面及鋪面、景觀計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.本案立面於臨頭前溪側設置大量玻璃，如為清玻璃者，其穿透性相當足夠，惟其玻璃背擋之後側支撐會否影響其立面原規劃之乾淨輕巧用意，請補充說明並加詳圖敘明。 |
|  | 2.景觀水池依規畫內容似將作為游泳池使用，應以實際使用用途並補充相關圖說載明於報告書，另相關管理維護及使用計畫亦請ㄧ併說明。 |
|  | 3.來賓停車位及增設停車空間應請設置於地下一樓。 |
|  | 4.公共藝術品底座之設置形式應予確認，另公共藝術品相對於建築物之比例似顯較小，是否得調整請予考量。 |
|  | 5.街道座椅設置位置似有影響行人通行之空間，是否得檢討調整，請予考量。 |
|  | 6.本案各層平面圖於特別安全梯通道路徑間設計有ㄧ外開門，會干擾逃生動線，應請檢討改善。 |
|  | 7. 基地後側之水幕牆設計應向基地內側退縮設置，以區隔其與圍牆之差異。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，於會議紀錄文到30日內檢送修正後報告書至本府工務處，依程序辦理核備事宜。 |