新竹縣第241次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國100年6月7日下午2時

二、地點：本府3樓施政資料中心

三、主持人：林委員賢聲（由出席委員互推）            紀錄：陳淑貞

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第240次會議紀錄：同意確認

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、臨時動議：台灣新竹地方法院辦公大樓新建工程部分修正提會報告案

說     明：本案原於100.4.22本縣第237次都市設計審議會議審議完竣在案，本次係因建築師調整部分立面及景觀，故修正報告書，爰此申請提會報告

決     議：本案照提會內容通過，由作業單位依程序辦理核備事宜。

十、散會：16時40分

專案審議報告第一案

第241次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：駿億電子股份有限公司

（二）案    名：駿億電子竹北市台科段101地號集合住宅新建工程再提會報告案

（三）開會時間：100年6月7日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：吳六合建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案喬木之米高徑依審查通例應為∮≧15cm，本案未見修正，請予補正。 |
|  | 2.前次會議意見第7點本案沿街側之植栽及鋪面，本次修正仍將屬計畫道路範圍內之公有人行道鋪面及植栽一併納入規劃設計，應為不宜，該點意見非僅為行道樹移植問題，其應確取得道路主管機關之同意，方得予以規劃施設。 |
|  | 3.p4-1-1本案行動不便停車位未見修正，仍須由較長動線且需行經車道上，方得至電梯梯廳出入口，是否合宜，提請討論。 |
|  | 4.本案修正後垃圾處理空間改設於B1F，惟其出入動線為機車停車區之機車道，其垃圾外部清運如何處理？請建築師說明並補充於報告書。 |
|  | 5.查核表建築師未簽證，請惠予補正。 |
|  | 6.車道出入口之緩衝停等空間本次未見修正延長，仍請依委員意見修正為宜。 |
|  | 7.屋突2F機械室之使用用途及機具配置仍未依委員意見補正，請建築師說明並補充於報告書。 |
|  | 8.雨水回收水應確為落實至景觀植栽澆灌使用，請補充說明雨水澆灌計畫於報告書。 |
|  | 9.有關修正後再提會報告案應確依委員意見修正或回應，不宜略而不理，請加改善。 |
|  | 10.是否同意本案所提修正內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.垃圾處理空間以來賓停車位來作清運使用，應為不宜，應以常態通道來處理垃圾，建議應取消部分車位作垃圾車之停靠處理空間。 |
|  | 2.行動不便車位之動線仍為過長且須行經車道，應於結構安全及合乎相關法規檢討前提下，增設梯廳開口，使其縮短動線俾利行動不便者通行。 |
|  | 3.車道出入口停等空間仍應加修正延長。 |
|  | 4.雲梯車作業空間不足（應為8m×20m），應再依規修正。 |
|  | 5.本案於鄰地界線作45㎝牆基，其與鄰地之關係應再加詳述說明。 |
|  | 6.水景牆背側之貼面材質、設計相關處理請再予補充說明。 |
|  | 7.法定停車位計算有誤請修正。 |
|  | 8.沿街側之鋪面設計應考量人行通行之安全性，依圖示是否於既有人行道設置路緣石，會否影響行人通行，應予補充相關詳圖說明。 |
|  | 9.本案移植後右側公共行道樹位置是否會影響鄰地車道出入口通行安全，應加考量修正。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正後，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

專案審議報告第二案

第241次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：浩瀚開發建設股份有限公司

（二）案    名：浩瀚開發建設竹北市永興段472地號等6筆土地店鋪辦公室集合住宅新建工程再提會報告案

（三）開會時間：100年6月7日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：侯春山建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本案於60m及30m道路交角為都市視覺端點，其以植栽草皮方式施設，較不利行人駐足且無法表現其街角廣場意象，建議仍應依委員會意見以節點廣場意象將鋪面及景觀再加以整合，使其可成為行人可駐足停留之廣場，並可與對向商二商辦大樓呼應。 |
|  | 2.配置圖面所繪沿街側之粗黑線表示為何？請說明，另其沿街側部份留設之人行通道寬度似較為狹窄，且其整體人行動線之規劃不甚流暢，是否合宜，提請討論。 |
|  | 3.圍牆施設位置請建築師說明，另其透空率檢討應以柱心至柱心整體檢討，請建築師再行依規檢核。 |
|  | 4.本案水景光牆區之規劃未見詳細剖圖說明，且其與鄰地地界相鄰處施設，其高度及相關檢討會使其與圍牆意象有所競合，建議應於地界退讓適當距離後施設，請建築師說明後提請討論。 |
|  | 5.本案主入口以水景區隔並於基地北側及西南側設通道開口通達內側開放空間，其公益性及開放性是否合宜，本案開放空間部分是否已經本府建照預審會議審議完竣，請建築師說明後提請討論。 |
|  | 6.街道家具之施設情形未見說明，請建築師說明後補充於報告書。 |
|  | 7.游泳池相關設施未見施設，游泳池是否可列入開放空間獎勵，如可，其為供公共使用者，其安全維護管理措施並未見說明，請建築師說明後提請討論。 |
|  | 8.有關修正後再提會報告案應確依委員意見修正或回應，不宜略而不理，請加改善。 |
|  | 9.雨水回收水應確為落實至景觀植栽澆灌使用，請補充說明雨水澆灌計畫於報告書。 |
|  | 10.是否同意本案所提修正內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.本案街角廣場認同設計單位之活潑設計，惟仍應以具儀式性之廣場設計手法規劃，請將公共藝術品結合街角廣場之意象予以修正調整。 |
|  | 2.配置圖所示鋪面之自由曲線材質為何？其相關鋪面標示請再加補充說明，另依建築師所述其粗黑線為LED燈帶，亦請將其燈帶配置、材質詳加補充說明。 |
|  | 3.開放空間視其公益性、開放性，以都市設計角度似為不足，建議應加增加公益性、可及性及開放性為宜。 |
|  | 4.開放空間既以開放公眾使用，其周邊應以不施設圍牆為主，本案圍牆應予取消。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正後，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第241次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：坤山建設股份有限公司

（二）案    名：坤山建設竹北市永興段649地號等6筆土地集合住宅新建工程再提會審議案

（三）開會時間：100年6月7日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.雨水回收水應確為落實至景觀植栽澆灌使用，請補充說明雨水澆灌計畫於報告書。 |
|  | 2 .本案是否同意所提修正內容，提請委員會審議。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正後，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第241次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：寬隆建設股份有限公司

（二）案    名：寬隆建設竹北市隘興段512地號店鋪集合住宅新建工程再提會審議案

（三）開會時間：100年6月7日下午2時正

（四）開會地點：本府3樓施政資料中心

（五）設 計 人：聶玉璞建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.施工安全圍籬本案修正說明為植生牆加帆布美化，惟未見其整體配置說明及相關尺寸標示，請建築師說明並補正報告書。 |
|  | 2.出入口緩衝空間似不得計入開放空間面積計算，請再行依規檢核，本案是否已經本府建照預審會議審議完竣，請建築師說明並補正報告書。 |
|  | 3.請將喬木與灌木配置分頁說明。 |
|  | 4.p3-10c剖圖右側之喬木植栽槽高度甚高，依喬木覆土深度應達150cm其植栽槽高度會使人產生壓迫感，是否合宜，請建築師說明後提請討論，且本案景觀植栽與鄰地高程關係及相關處理未見說明，請建築師一併說明後補正於報告書。 |
|  | 5.p3-11立招圖面過小無法辨讀，請建築師說明後補正於報告書。 |
|  | 6.p4-4茄冬綠覆面積為16㎡，惟依p3-10a所示其米高徑為45cm，是否相符，請建築師說明。 |
|  | 7.景觀水池未見相關詳圖說明，請建築師說明其施設情形並補正報告書。 |
|  | 8.p4-7b本案行動不便停車位需跨越車道，且須行經車道上方可到達電梯出入口，不符委員會審查原則，應請修正。 |
|  | 9.本案修正後垃圾處理空間改設於B1F，其垃圾外部清運如何處理？請建築師說明並補充於報告書 |
|  | 10.雨水回收水應確為落實至景觀植栽澆灌使用，請補充說明雨水澆灌計畫於報告書，另雨水回收儲槽量應達基地綠地植栽7日澆灌量，請補充檢核。。 |
|  | 11.本案是否同意所提修正內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.開放空間綠化缺少可使人停留、休憩之設施，建議應再加強，另右上側可增加通道，以利民眾進入使用。 |
|  | 2.街道交角處應以大扇型坡道施設，以利行動不便者通行。 |
|  | 3.B1F行動不便車位仍應依委員會審查原則，調整至鄰近電梯出入口。 |
|  | 4.公共藝術基座尺寸應精準標示，立招高度寬度之圖面比例應精確標繪。 |
|  | 5.立面轉角加假柱，並未使修正後立面更加完善，建議回復原立面。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正後，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |