新竹縣第242次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國100年6月14日下午2時

二、地點：本府A棟2樓工務處會議室

三、主持人：林委員賢聲（由出席委員互推）      紀錄：徐國訓 陳正昕 陳淑貞

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第241次會議紀錄：同意確認

七、專案審議報告：詳附件

八、審議提案：詳附件

九、散會：16時40分

專案審議報告第一案

第242次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：山璞建設股份有限公司

（二）案    名：山璞建設竹北莊敬段711地號集合住宅新建工程再提會審議案

（三）開會時間：100年6月14日下午2時正。

（四）開會地點：本府A棟2樓工務處會議室

（五）設 計 人：王銘鴻建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.資料表建築色彩/造型中一層建物外觀由原米白色石材更改為米黃色石材之原因為何？請建築師補充說明。 |
|  | 2.P3-1-2建物配置圖請標示地下室開挖範圍以利審視；廣告招牌計畫請補充說明；出入口之車輛停等緩衝空間是否加長，請補充說明；南側採光井深度達B5F，是否有安全維護措施，地下各層採光井前皆配置三輛停車位，是否降低造景效果，且採光效果為何，請補充說明；圖面尺寸與比例尺標示不符，請修正。 |
|  | 3.P3-4-5原作業單位意見10燈光示意圖仍應以三面為主之立面呈現表示，仍請補充。 |
|  | 4.P3-8-1羅漢松圖例有誤；另各類植栽標註指示線應延伸至圖面中應指示之位置，請修正。 |
|  | 5.P3-10公共座椅由原37個減少為20個，請建築師補充說明。 |
|  | 6.P4-1面積計算表停車數量檢討中e.增設地下停車位修正後應為65輛；樓層停車統計表中小計車位數加總有誤，請修正。 |
|  | 7.停車位編號已變更，來賓車位空間請依土管規定於社區管理規約中詳為註明，應提供公眾使用，不得出售予特定住戶或供特定住戶專用。 |
|  | 8.P4-4-4圖面標示之法定停車位數量及增設停車位數量與樓層停車統計表B2F所載數量不符，請修正。 |
|  | 9.P5-1-14、P5-1-15第26、28層室內使用規劃標註缺漏，請補正。 |
| 委員意見 | 1.建築色彩之一層建物外觀建議修正為米色石材。 |
|  | 2.有關喬木植栽米高徑∮應≧15cm乙節,為使都市景觀綠化豐富且降低熱島效應,爾後植栽種類如為樟樹,台灣欒樹,青楓等開展型喬木且其米高徑∮可達15cm以上之生長期較易取得之樹種者,仍應請修正為米高徑∮≧15cm,若為羅漢松等生長期較慢之喬木樹種者,請修正為≧10cm。 |
|  | 3.本案停車位數量大，為避免影響週邊交通系統及佔用路邊人行道作為停等空間，應再加長車道出入口車輛停等緩衝空間，並將車道出入口寬度加寬。 |
|  | 4. 本案左側店舖前採光井深度達B5F，應考量安全因素避免民眾或幼童墜落，設置相關安全措施，請補充相關安全維護計畫及設施詳圖於報告書，另有關於基地北側設置之地下室排氣出口，應請注意其排氣方向避免影響人行通行及排氣設計是否足敷運作需求，請詳為補充相關圖說說明。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正後，檢送修正後報告書送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第一案

第242次都市設計審議委員會會議紀錄

- 申 請 人：盛亞建設股份有限公司

- 案    名：盛亞建設新竹縣竹北市自強段190地號等九筆土地集合住宅新建  工程

- 開會時間：100年6月14日下午2時正

- 開會地點：本府A棟2樓工務處會議室

- 設 計 人：王銘鴻建築師事務所

- 審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | P1-3、P4-1建築物高度小計有誤，請檢核修正於報告書。 |
|  | P1-4-1「依循管制要點名稱」之街廓編號有誤，請修正。 |
|  | 請補充建築物燈具夜間照明系統之西南向立面圖於報告書中；另下照筒燈配置平面圖與說明數量不相符，請修正。 |
|  | P3-8-1景觀植栽計畫中田代式石斑木之配置平面圖與說明數量不相符，請修正。 |
|  | P4-4-3地下一層梯間出入口處似為設置隔屏，為避免造成行動不便者動線影響，請設計單位說明設計原意並提請委員會審議。 |
|  | 有關本案交通影響評估專章，交通調查流量為99年1月至8月資料，請更新補正。 |
|  | 有關P6-2設全防災計畫敘明林地已申請增設消防栓，請建築師說明其增設位置並補充於報告書。 |
|  | 雨水回收水應確為落實至景觀植栽澆灌使用，請補充說明雨水澆灌計畫於報告書，另雨水回收儲存槽量應達基地綠地植栽7日澆灌量，請補充檢核。 |
|  | 有關本案公共藝術品已與他案重覆，為豐富都市景觀及文藝氣息，建請改以其他公共藝術品替代之。 |
|  | 本案規劃住戶數為42戶，實設停車位數達130輛，每戶平均約達3輛數，是否合宜，提請委員會討論。 |
| 委員意見 | 有關行動不便者停車位規劃，應將梯間出入口處隔屏取消，並將編號99行動不便者停車位移至緊急發電機室南側，以避免造成行動不便者動線影響。 |
|  | 有關喬木植栽米高徑∮應≧15cm乙節,為使都市景觀綠化豐富且降低熱島效應,爾後植栽種類如為樟樹,台灣欒樹,青楓等開展型喬木且其米高徑∮可達15cm以上之生長期較易取得之樹種者,仍應請修正為米高徑∮≧15cm,若為羅漢松等生長期較慢之喬木樹種者,請修正為≧10cm。 |
|  | 有關本案基地南側排氣口，應將排氣方向朝向基地內部，以避免影響人行通行，請修正。 |
|  | 請補充說明本案基地北側沿街景觀之配置與對向公園呼應之情形於報告書。 |
|  | 有關本案基地右側於有頂蓋之開放空間規劃一株山櫻花，其無日照環境下，是否合於生長，請再檢視修正規劃情形於報告書中。 |
|  | 有關緊急升降梯請依規檢討。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正，檢送修正後報告書並請協審委員（洪委員能文）確認後再送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第242次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：合陽建設股份有限公司

（二）案    名：合陽建設竹北市自強段295地號店鋪集合住宅新建工程再提會審議案

（三）開會時間：100年6月14日下午2時正

（四）開會地點：本府A 棟2樓工務處會議室

（五）設 計 人：閤康聯合建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.p0-6有關右側店鋪增設進出中庭動線之寬度為何，是否足敷引導商業動線活動之寬度需求，建議應與南側店舖前方通道寬度一致，以利活絡商業活動進行，請建築師說明後提請討論。 |
|  | 2.p0-12,p1-11景觀配置圖面圖例表示過小，無法辨視其植栽種類配置情形，請建築師說明後補正報告書，另喬木植栽米高徑應≧15㎝，亦請補正。 |
|  | 3.有關沿街側綠化植栽雖已以複層植栽設置，惟仍以樹穴方式設置，因其位於原土層，建議以能充分利用原土層方式，以植栽帶複層植栽增加綠化面積，以豐富街道景象。 |
|  | 4.請將喬木與灌木配置分頁說明。 |
|  | 5.p0-18及p0-20立面照明模擬圖與燈具位置不甚相符（樑帶下方及立面橫框線），請檢視補正。 |
|  | 6.p0-22停車位檢討仍未補充台科大細計土管規定，請予補正。 |
|  | 7.p0-24退縮留設公共空間之獎勵值應以實際留設面積計，故仍應扣除車道出入口部份，請依規修正。 |
|  | 8.有關委員意見第5點p0-28左側行動不便停車位其車道無迴轉空間乙節，未見其修正調整，請建築師說明後提請審議。 |
|  | 9.有關委員意見第6點p0-30垃圾儲存空間設置位置不宜乙節，未見其修正調整，其外部清運動線及內部住戶清運動線仍為過長，建議仍應更換設置位置為宜，請建築師說明後提請審議。 |
|  | 10.p0-36高層建築之出入口緩衝空間，依規應設置於建築物出入口至建築線之間，建請依規再予檢視。 |
|  | 11.景觀水池未見相關詳圖說明，請建築師說明其施設情形並補正報告書。 |
|  | 12.p0-38左側頂蓋型開放空間原景觀水池本次調整為草皮，惟其設置於有頂蓋型之室內空間，其無日照環境下其生長維護是否合宜，請建築師說明後提請討論。 |
|  | 13.雨水回收水應確為落實至景觀植栽澆灌使用，請補充說明雨水澆灌計畫於報告書，另雨水回收儲槽量應達基地綠地植栽7日澆灌量，請補充檢核。 |
|  | 14.本案是否同意所提修正內容，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.有關喬木植栽米高徑應≧15㎝乙節，為使都市景觀綠化豐富且降低熱島效應，爾後植栽種類如為樟樹、台灣欒樹、青楓等開展型喬木且其米高徑可達15㎝以上之生長期較易取得之樹種者，仍應請修正為∮≧15㎝，若為羅漢松等生長期較慢之喬木樹種者，請修正為∮≧10㎝。 |
|  | 2.p1-29開放空間管理維護計畫之「國民住宅」字樣因不符本案設置內容，應請修正，另請補充「本建物開放空間24小時開放供公眾使用」，及第7條條文內容是否與開放空間開放使用有所衝突，請再檢視修正。 |
|  | 3.本案規劃建築師與開發單位頗為用心，規劃中心商業活動動線結合鄰案鴻築建設形成長達178m之中心帶狀商業廊帶，未來完工後如確依設計規劃內容開放使用者，其成為可呈現都市風貌地區是可期待的，如可形成特色商圈者，建議未來可爭取城鄉風貌相關經費加注本區予以建設發展。 建議可以本都市設計審議委員會意見要求，請本府使用管理科將本區域列為重點管制點，使其確為開放使用不得設置阻隔設施，以利商業發展。 |
|  | 4.報告書中有關「殘障坡道」字句均請修正為「行動不便坡道」。 |
|  | 5.裝卸車位設置位置不甚合宜，應考量裝卸車位之功能、區位及使用性，取消部分機車停車位，一併規劃調整。 |
|  | 6.垃圾車作業迴轉不易，有關其垃圾儲存空間規劃及空調、排水設備及處理動線等，應請再予詳細補充說明。 |
|  | 7.一樓行動不便者動線配置應為平順無礙，請再予檢視說明。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、作業單位意見修正，檢送修正後報告書並請協審委員（林委員清恕）確認後再送至本府國際產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |