新竹縣第233次都市設計審議委員會會議紀錄

一、時間：民國100年3月30日下午2時

二、地點：本府6樓國際產業發展處第1會議室

三、主持人：陳委員武正（由出席委員互推）           紀錄：陳淑貞

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：：（詳會議簽到簿）

六、確認第232次會議紀錄：同意確認

七、審議提案：詳附件

八、散會：17時00分

審議提案第一案

第233次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：坤山建設股份有限公司

（二）案    名：坤山建設竹北市永興段649地號集合住宅新建工程案

（三）開會時間：100年3月30日下午2時正。

（四）開會地點：本府6樓國際產業發展處第1會議室

（五）設 計 人：劉偉彥許榮江建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.報告書查核表請建築師確為簽證。 |
|  | 2.本案規劃住戶數為75戶，實設停車位數達223輛，每戶平均約達3輛數，是否合宜，提請討論。。 |
|  | 3.p1-1都市計畫圖請更新為高鐵二通現行都市計畫圖。 |
|  | 4.請補充基地附近環境說明（含配合照片說明，以800公尺圍半徑涵蓋範圍）。 |
|  | 5.p2-4建物使用計畫剖面圖、p2-12、p2-16、p2-17、p2-18有關中庭景觀計畫圖、澆灌圖、灌木配置圖等皆與建物配置圖說不相符，究其實際設計內容為何？請建築師說明並修正報告書，且應請確為謹慎製作審議報告書，使其內容完全相符一致。 |
|  | 6.本案基地所臨計畫道路皆有種植喬木行道樹，建議將本案建物前側花台向內退使人行動線通道達2.5m後，利用沿街側原土層之天然生長環境增加沿街側喬木覆層植栽帶，使其與公共人行道喬木行道樹形成雙排樹廊意象，並得與對向公五及綠地三相呼應，提供民眾更多綠意及生態環境，豐富都市景觀。 |
|  | 7.沿街立面比較圖建議以彩圖表示，以利其充分完整呈現比較。 |
|  | 8.本案夜間照明模擬透視圖與燈具配置圖不甚相符，請再檢核修正。 |
|  | 9.本案報告書未見空調主機遮蔽計畫，請建築師說明後補充於報告書。 |
|  | 10.p2-2鋪面圖例與鋪面配置圖無法對照比對，請建築師說明並檢核修正設計圖說。 |
|  | 11.p3-1公共服務空間面積非屬獎勵面積請修正。 |
|  | 12.本案於建物正入口處設置版牆，另於左側規劃6m餘開口通達基地後側開放空間，其開放性是否合宜，提請討論。 |
|  | 13.p3-6請補充建技規則286條建物高度之檢討。 |
|  | 14.報告書之各項評估審查表請建築師確為簽證。 |
|  | 15.來賓停車位應以250×600cm標準車位大小設置，請建築師說明並修正報告書。 |
|  | 16.雨水回收儲槽量應達基地植栽綠化7日澆灌量，請補充檢核說明。。 |
|  | 17.p8-1垃圾量之估算係以99年5月「新竹市」平均每人每日垃圾產生量評估，是否得以本縣統計數據做為評估依據，請建築師說明。 |
|  | 18.p9-2防災計畫未示現有消防栓位置，請建築師說明後補充於報告書，另本案消防雲梯車活動範圍內有設置景觀花圃植栽是否阻礙雲梯車作業使用，亦請建築師說明。 |
|  | 19.交評計畫圖2-2請以高鐵二通現行都市計畫圖表示。 |
|  | 20.本案建物立面及鋪面、景觀計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.本案基地面對公園、綠地及客家文化保存區，鄰地時代觀邸建案亦為坤山建設之產品，實有極佳的環境條件，惟其鋪面、現有植栽及空間配置呼應情形未見說明無法審視對照，應請設計建築師加以調查並提供相關圖面供審查參考。 |
|  | 2.本案如依建築師簡報說明內容者，其實尚屬單純案件，但所提報告書內容錯誤造成審閱不易，請業務單位於類似屬書圖製作問題之案件，先以函文請設計單位修正後再行提會。 |
|  | 3.本案報告書內容前後無法對照，且無法確認其實際設計內容，應請加以改善。 |
|  | 4.本案基地位處道路交角且面對公園、綠地，有轉角廣場之意象，於此交角處應可以廣場方式予以規劃，並可將公共藝術品與廣場結合設計。 |
|  | 5.本案正入口處綠化空間零碎設置，為多且小開口，應適度考量整體性開口，並將綠化整合。 |
|  | 6.入口兩側版牆有將民眾阻隔之意，且其高度過高是否符合開放空間等法規規定，應請再予檢核修正。 |
|  | 7.行動不便車位應請分散配置。 |
|  | 8.雲梯車位置有規劃花圃等會阻礙作業，建議可鄰近馬路設置，另消防水箱車、救護車等停等作業位置，亦應考量規劃，且消防連結送水口亦請加標註。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，依規定檢具修正後報告書再提委員會審議。 |

審議提案第二案

第233次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：駿億電子股份有限公司

（二）案    名：駿億電子竹北市台科段101地號集合住宅新建工程案

（三）開會時間：100年3月30日下午2時正。

（四）開會地點：本府6樓國際產業發展處第1會議室

（五）設 計 人：吳六合建築師事務所

（六）審查意見：

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 1.本府組織編制已調整，本案申請書請修正為向新竹縣政府國際產業發展處都市更新科申請審議為宜。 |
|  | 2.查核表綠覆率與資料表不相符，請檢核修正使其一致。 |
|  | 3.p2-2建物配置計畫應將同一街廓鄰地建案完整套繪於圖面，不宜僅以單線標繪，以利整體呈現串連比較。 |
|  | 4.p2-8-1建物立面計畫圖面線條不甚清晰，請加強改善。 |
|  | 5.p2-10-1所述「本基地東側鄰8m龍山東一街光武國中…」乙節，與基地環境不相符，應為誤植，應請確為檢視製作報告書。 |
|  | 6.p2-11-1景觀配置計畫於基地右側設置景觀水池及水瀑牆，使民眾欲進入基地後側開放空間，僅得於社區正入口處方得進入使用，產生阻隔感及不親近性，其開放性及可及性是否合宜，提請討論。 |
|  | 7.p2-11-1圖所示基地前方5株台灣欒樹應為公共行道樹，因其屬公有設施，本案將公共人行道鋪面及行道樹植栽帶一併納入規劃設計，是否有取得道路主管機關之同意，如無，則不宜將其一併納入規劃設計。 |
|  | 8.喬木植栽之米高徑依審查通例應至少≧15㎝為宜，請惠予修補正。 |
|  | 9.景觀配置圖於地界線處有雙線標示，是否為圍牆標示，請建築師說明，如有設置圍牆者請補充圍牆設置相關圖說供核。 |
|  | 10.本案公共藝術品已於他案使用過，為豐富都市景觀應更換其他形式公共藝術或其他雕塑品設置。 |
|  | 11.p2-13-1景觀水池及水瀑牆之設計材質及型式尺寸等未見標示說明，請建築師說明後補充於報告書。 |
|  | 12.p2-18請補充安全圍籬高度標示。 |
|  | 13.報告書之各項評估審查表請建築師確為簽證。 |
|  | 14.本案戶數為47戶，實設停車位數為143部，平均每戶可達3部是否合宜，提請討論。 |
|  | 15.來賓停車位應以250×600cm標準車位大小設置，請建築師說明並修正報告書。 |
|  | 16.B1F兩相連之行動不便停車位雖鄰電梯側，惟其卻需行經較長動線方可到達電梯出入口，建議於結構安全考量下增設梯廳開口，俾利行動不便者使用為宜。 |
|  | 17.p5-1防災計畫圖之消防雲梯車作業區規劃於30m興隆路上，惟其與建物相隔一段距離，本案係為地上25層高樓建築，其位置是否足供救災作業進行，請建築師說明。 |
|  | 18.本案建物立面及鋪面、景觀計畫是否同意所提方案，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 1.來賓停車位應以2.5×6m設置，以利方便使用。 |
|  | 2.本案對戶外空間設計頗為豐富，惟左右相鄰建案於沿街側人行通道動線皆為直線設計，本案採曲線設計且通道較小應請再予考量修正。 |
|  | 3.車道出入口應留足夠緩衝等待空間，並使不影響行人通行，另後側開放空間之開放性不足，民眾亦不敢親近，應請再予考量修正。 |
|  | 4.本案為超高層建築有關特別安全梯之設置規定應請再予審視檢核。 |
|  | 5.本案建物外觀為挑高弧線設計，其夜間照明燈具未來更換維護管理有困難，應予考量改善。 |
|  | 6.1樓空間設計公共服務空間使用性質為何？請補充說明。 |
|  | 7.本案前院設計內容變化非常有趣，惟垃圾處理空間位於1樓且其處理動線須經階梯，未來之處理維護不易，且與整體公共服務空間功能上不協調，建議可同意調整於地下一樓設置。 |
|  | 8.本案報告書內容多為新竹市相關規定內容，請建築師於送審案件簽證前，能確實加以審視報告書內容。 |
|  | 9.請增設街道家具如人行座椅供民眾休憩使用。請標示與鄰地交接處設計高程，並請注意鋪面與鄰地順接。 |
|  | 10.本案開放空間之通視性、開放性應俟開放空間暨建照預審會議審查通過後再行討論。 |
|  | 11.本案1F及MF高度應加清楚標示，另未見24F平面圖請補充圖說。 |
|  | 12.本案屋頂層設計之相關法規檢討請再行檢核。 |
|  | 13.屋突2F機械式之實際用途為何？請明確標示，如無需設置則請取消，或將該機械室之使用配置圖清楚標示。 |
|  | 14.入口處水池應增加後側開放空間之可及性設施，例如增加步道或縮減規模。 |
|  | 15.雲梯車作業空間載重應加考量，另公寓大廈管理規約對消防檢修申報等內容應加補充詳載。 |
|  | 16.公共行道樹未獲道路主管機關同意者不宜納入規劃範圍。 |
|  | 17.樹屋之使用性及相關設計圖說應符合法規檢討，請加補充相關資料說明。 |
| 委員會決議 | 本案請申請單位依前述委員意見、作業單位初審意見修正，俟開放空間審查通過後，再依規定檢具修正後報告書再提委員會專案審議報告。 |