新竹縣第527次都市設計審議委員會會議紀錄

- 時間：民國108年9月26日上午9時30分

- 地點：本府產業發展處會議室

- 主持人：姜副處長禮仙代

記錄: 王筱文、江承佩

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、報告提案：詳附件

七、審議提案：詳附件

八、臨時動議：無

九、散會：12時40分

審議提案第一案

第527次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 富宇建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 富宇建設竹北市莊敬段151地號店舖、集合住宅新建工程(容積移轉) |
| （三） | 開會時間 | ： | 108年9月26日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 吳六合建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案位於「變更竹北（含斗崙地區）都市計畫（整併體育公園附近地區）細部計畫」範圍內，依該區土管第31點規定略以：「本計畫區內申請建築之建築基地達2,000平方公尺（含）以上、…，應於發照前，送經『本縣都市設計審議委員會』審議通過後方得申請建造執照。」，本案基地面積1789.01平方公尺，未達需都審條件。 本案申請容積移轉，按「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第9點規定：「…位於整體開發地區、實施都市更新地區、面臨永久性空地或其他都市計畫指定地區範圍內之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。…」，本案位於整體開發地區，擬申請容積移轉40%，爰提送本委員會審議。 本案容積移轉案辦理進度：本案於108年7月19日提出申請，本府業於108年8月13日邀集相關單位至現地會勘，其勘察結果為符合，後續依程序辦理相關事宜。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | P0-1、P4-1依本區土管規定，為提升居住環境品質及解決停車需求，建築基地於申請建築時，每一戶應至少設置一汽車停車位，本案總戶數74戶，故法定停車位數39輛有誤，報告書中相關頁面請一併修正。 |
|  | P3-11鋪面圖面材質與圖例表不一致(灰色系仿岩面石英磚、淺灰色系仿岩面石英磚)，請修正。 |
|  | P3-12請再補充景觀燈具示意照片。 |
|  | P4-3-1請補充檢討實際綠覆率(請將喬木綠覆面積一併計入)；另未見透水面積計算式內容。 |
|  | P4-6-6建築基地保水評估總表請建築師簽證。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案係依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」規定提請委員會審議容積移轉量及容積移轉前後環境影響評估內容，報告書所附都市設計審議相關內容係供委員會審議參考之附件，非屬本次審議範疇。 |
|  | P1-1、P5-3-1依本區土管第27點規定略以：「(十)如有開挖地下室之必要者，地下層應自最小退縮建築距離後，始得開挖建築，如屬角地，應以較寬道路為退縮面，兩面道路寬度相同者，擇一退縮，以利植栽綠化及透水。」，本基地臨十興三街(8米)及嘉興一街(10米)之街角，依前開土管規定，地下室範圍應自嘉興一街側最小退縮建築距離(4.5米)後始得開挖建築，本案未依規定檢討，請建築師說明。 |
|  | P3-7-2~P3-7-4依本案都市設計管制事項第34點規定：「(一)建築立面外牆色彩以中低明度、彩度之磚紅色系或灰白色系為原則。(二)外牆應儘量避免大量採用黑色或深色，如配合整體或公司形象需要大量採用黑色或深色，應提送『本縣都市設計審議委員會』審議同意後始可設置。」，本案建築立面主要牆身採用深灰色丁掛磚，呈現色系較深，是否符合前開規定，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P3-8-8本案於退縮18米廣場空間種植一株喬木山馬茶，依「新竹縣建築基地綠化實施辦法」規定略以：「建築基地之綠化工程施作於人工地盤上方者，…，且覆土深度喬木不得小於一百五十公分，…。」，該株喬木覆土深度是否符合前開規定?請建築師說明。 |
|  | P3-8-10、P4-2-1本案申請開放空間獎勵，樹立型招牌是否得於開放空間範圍內設置，請確為依規辦理。 |
|  | P3-12牆壁燈設置於垃圾集中室旁地面之用意為何?請建築師說明；另牆壁燈及梯形多功能導引燈數量似有錯誤，請修正。 |
|  | P3-16本案圍牆檢討內容平面圖與剖立面圖尺寸不一致?請建築師說明，並請補充全區平面圖清楚標示圍牆範圍、透空率檢討請於剖立面圖清楚標示尺寸，以利檢核。 |
|  | 本案依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第9點規定：「…位於整體開發地區、實施都市更新地區、面臨永久性空地或其他都市計畫指定地區範圍內之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。…」，本案位於整體開發地區，是否同意申請單位移入容積1431.2㎡(基準容積之40%)，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | 本案非屬基地情形特殊，基地臨嘉興一街側地下室範圍仍請依本區土管第27點規定，自最小退縮建築距離(4.5米)後始得開挖建築。 |
|  | 報告書中圖面標示3.6米及4米無遮簷人行道請刪除。 |
|  | 有關本案景觀設計，建議參酌下列意見調整設計:(1)建議垃圾室前退縮空間適度增加綠化設計、(2)山馬茶係灌木非喬木，相關植栽表請修正、(3)大桂花不耐風，建議調整配置位置、(4)大葉山欖枝葉茂密，其底下灌木宜種植耐陰植栽、(5)本案倘欲營造如3D動畫所呈現景觀效果，建議調整九芎、火焰木之配置、(6)斑葉鵝掌藤與厚葉女貞生長速度較樹蘭快，建議調整種植位置、(7)基地左下角轉角旁植栽槽過小較不利植栽生長。 |
|  | 基地臨自強北路側退縮18米開放空間，目前僅有穿越功能較可惜，建議增加停等空間設計，以提供行人駐足休憩使用。 |
| 委員會決議 | 本案指定洪委員崇文為協審備審委員。 |
|  | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第527次都市設計審議委員會會議紀錄

（一）申 請 人：禾子旺開發有限公司

（二）案    名：禾子旺開發竹北市台科段64地號店舖、集合住宅新建工程(容積移轉)

（三）開會時間：108年9月27日上午9時30分

（四）開會地點：本府國際產業發展處會議室

（五）設 計 人：徐丹和建築師事務所

（六）說    明：

- 依新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點規定(略以)「九、‧‧‧位於整體開發地區、實施都市更新地區、面臨永久性空地或其他都市計畫指定地區範圍內之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。‧‧‧」，本案位於整體開發地區，爰提送本委員會審議。

- 本案基地目前辦理容積移轉審查，送出基地為竹北市府前段217、220、221、775地號、竹北市省道段410、969、971-1、980-8、980-9、980-11、980-13地號、竹北市竹北段258、259地號、竹北市竹仁段280-1、324地號、竹北市社北段655地號、竹北市文化段349地號、竹北市中興段420-4、813地號等19筆土地，業於108年1月28日完成相關單位現勘，後續仍應依「都市計畫容積移轉實施辦法」及「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」等規定辦理相關事宜。

（七）審查意見：

| 審查 人員 | 審查 意見 |
| --- | --- |
| 作業單位意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | 本案資料表內容有部分錯誤，請確為依規檢核修正。 |
|  | 本案查核表檢核內容有部分缺漏，請確為依規檢核修正。 |
|  | P0-3:本案大規模獎勵最小退縮距離檢討有誤，請確為依規檢核修正。 |
|  | P0-3-2、P3-1:本案車位檢討未依本計畫區土管內核實檢討(店舖使用併入住宅使用內)，請確為檢核修正。另請補充停車空間檢討樓地板面積計算於報告書，以利檢核。 |
|  | P2-2:本案地下開挖範圍線與4.5M退縮線圖例雷同，請修正以利判讀。 |
|  | P2-2:本案請補充大規模獎勵最小退縮距離線及地下室開挖範圍線，以利審視。 |
|  | P2-9.1:本案請註明灌木及地被栽植密度，以利審視。 |
|  | P2-13.1:本案請補充公共藝術品材質及固定方式。 |
|  | P2-18:本案圍牆透空率檢討內容似有誤，請確為依規檢核修正。 |
|  | P3-3-2:本案請補充透水層面積單線圖，以利審視。 |
|  | P3-5.1、P3-5.2:本案基地綠化及基地保水檢討等相關書件應確實核章簽證。 |
|  | 報告書中其餘誤繕、不明及缺漏部分，仍應請詳加檢核修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | P0-2:依據新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點9「位於整體開發地區、實施都市更新地區、面臨永久性空地或其他都市計畫指定地區範圍內之接受基地，經本縣都市設計審議委員會同意，可移入容積得酌予增加。但不得超過該接受基地基準容積之百分之四十。」本案位於整體開發地區，是否同意申請單位移入容積1895.96m2(基準容積之40%)，提請委員會審議。 |
|  | P0-2、P0-9.1:本案基地地號及土地筆數與容積移轉書件不一致(容移: 台科段64、64-1地號等2筆土地，都審: 台科段64地號等1筆土地)，請建築師說明後並補充相關資料於報告書。 |
|  | P2-2:本案設有2戶店鋪，是否考量留設臨時裝卸貨物之空間及顧客停車需求、動線等之規劃，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P2-8.1、P2-8.2:依本計畫區土管(略以):「1.正立面之外牆色彩以中低明度、彩度之磚紅色系及灰白色系為原則。2.外牆應儘量避免大量採用黑色或深色，如配合整體或公司形象需要大量採用黑色或深色，應提送「本縣都市設計審議委員會」審議同意後始可設置。」，本案有部份貼磚屬深色系，恐不符前開土管規定，請請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | P2-11.1、P2-11.2:依景觀剖面圖所示，本次似有高花台方式規劃植栽區，是否易使泥水噴灑到人行道或開放空間，請建築師說明後提請委員會討論。另請說明高花台排水、保水設計並補充於報告書。 |
|  | P2-13.1:本案公共藝術品周邊似有大樹，請建築師說明可視性是否足夠。 |
|  | P2-14:有關似有認養人行道，倘欲認養應於核定前取得主管機關同意確認相關證明文件。 |
|  | P2-18:本案圍牆單元B僅見牆基內容，請建築師說明該圍牆設計。令圍牆透空率檢討內容似有誤，請確為依規檢核修正。 |
|  | P6-1:依本計畫區土管(略以)「(二)集中式垃圾貯存空間應設置通風設備、冷藏設備及排水設備。」，請補充說明冷藏設備及排水設備內容於報告書。另請說住戶投遞垃圾動線內容，並補充於報告書。 |
|  | P9-1:本案施工圍籬僅說明鄰街側之設計，請補充說明他側施工圍籬內容於報告書。 |
| 警察局意見 | 如附件。 |
| 委員意見 | 本案建議可調整公共藝術品位置，並透過植栽設計淡化周邊寺廟的衝突感。 |
|  | 店舖A2面前之植栽區，建議植穴放大及重新設計花台曲線，增加該空間的柔和感。 |
|  | 鵝掌藤生長速度較月橘快，請考量植栽特性適性配置。 |
|  | 本案車道邊植栽區是否降低人行動線之可視性，增加危險性。 |
|  | 本案建議可與寺廟協商，使退縮空間順平，提供良好的行人空間。 |
|  | 本案建議調整車道設計，讓車道面前空間更開闊。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |