新竹縣第543次都市設計審議委員會會議紀錄

- 時間：民國109年4月16日上午9時30分

- 地點：本府產業發展處會議室

- 主持人：姜副處長禮仙代

記錄：王筱文

四、出席委員：（詳會議簽到簿）

五、出列席單位：（詳會議簽到簿）

六、報告提案：無

七、審議提案：詳附件

八、臨時動議：無

九、散會：12時40分

審議提案第一案

第543次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 春上建設有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 春上建設竹東鎮竹東段竹東小段354-8地號等15筆土地店舖、集合住宅新建工程(容積移轉) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年4月16日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 卓玲建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案位於「變更竹東都市計畫(第五次通盤檢討)」範圍內，查該區土管未有需辦理都市設計審議之規定。 本案申請容積移轉，按「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第7點規定：「接受基地面積超過二千平方公尺者，…，申請辦理容積移轉前，應先經新竹縣都市設計審議委員會審查通過…。」，本案基地面積4,902㎡，爰提送本委員會審議。 本案容積移轉案辦理進度：本案於108年12月5日提出申請，本府業於109年1月15日邀集相關單位至現地會勘，其勘察結果為符合，後續依程序辦理相關事宜。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位 意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | P00-01建築計畫資料表戶數(234戶)與P03-01面積法規檢討表戶數(235戶)不一致，請修正。 |
|  | P00-02查本案細部計畫尚未完成擬定或通盤檢討作業之法定程序前，仍 應依原竹東都市計畫(第四次通盤檢討)及整併前各細部計畫區之土地使 用管制要點規定執行，依循管制要點名稱請修正。 |
|  | P00-03有關停車空間及退縮規定檢討內容似有錯誤，請確為檢核修正於報告書。 |
|  | P02-17請補充公共藝術作者簡歷。 |
|  | P02-22基地高程標示色塊顏色過於相近不易辨識，請修正。 |
|  | P03-01依本區土管規定住宅區、商業區之建築基地予申請建築時，其建築樓地板面積在250平方公尺(含)以下者應留設一部停車空間，超過250平方公尺，每150平方公尺設置一部，停車空間檢討計算式有誤，請修正。 |
|  | P03-01法定空地面積1221.85㎡與P03-09法定空地面積1223.67㎡，且綠覆面積檢討內容有誤，請修正。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | 本案係依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」規定提請委員會審議容積移轉量及容積移轉前後環境影響評估內容，報告書所附都市設計審議相關內容係供委員會審議參考之附件，非屬本次審議範疇。 |
|  | P01-13本案開發後原有北興路三段側道路護欄後續處理方式為何?請建築師說明。 |
|  | P02-09、P02-10本案於車道出入口轉彎處配置緬梔、楓香及樹蘭是否影響行車視線安全?請建築師說明。 |
|  | P02-09、P02-10本案臨北興路三段側景觀配置過於零碎、基地內側臨河川區植栽設計及整體灌木配置似過於單調，建議加強整體景觀設計。 |
|  | P03-16本案4部無障礙停車位配置於地下二層，建議調整至地下一層，以利行動不便者使用，且本案是否考量設置無障礙機車位?請建築師說明，另P03-17行動不便通行動線標示錯誤，請修正。 |
|  | 本案依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第7點規定：「接受基地面積超過二千平方公尺者，…，申請辦理容積移轉前，應先經新竹縣都市設計審議委員會審查通過…。」，本案基地面積4,902㎡，是否同意申請單位移入容積2941.2㎡(基準容積之30%)，提請委員會審議。 |
| 本府交旅處 意見 | 施工期間車輛運輸嚴禁尖峰時間進出，如於夜間行駛請注意睦鄰及夜間寧靜問題，否則停止夜間運輸。 |
| 委員意見 | 建議基地內側庭園楓香種植位置往後至未開挖範圍內，並適度增加灌木配置。 |
|  | 灌木種植應以群植方式配置，相關灌木數量請配合修正。 |
|  | 依本案景觀剖面示意圖所示，綠化植栽區塊之收邊建議與舖面平高或略低，且為避免泥水噴灑到鋪面，排洩水方向應導向植栽區，以利收水、保水。 |
|  | 建議適度調整開放空間植栽槽形式(縮短長度並增加寬度)，以提供更加舒適之人行步道空間。 |
|  | P2-22基地內多處高差約3米之綠化空間，後續植栽如何維護?請再補充說明。 |
|  | 建議基地東側兒童遊戲區於開口處增加綠化配置，以確保兒童遊戲時之安全；另基地車道旁供垃圾子車進出之空間硬舖面較多，建議增加綠化空間設計。 |
|  | 戶外梯是否有相關擋水設計，避免雨水流進室內。 |
|  | 建物與右側與鄰地是否過近?請再檢討。 |
|  | P5-11屋突一層是否可用作梯廳用途?請確為依規檢討。 |
|  | 本基地退縮14米，相關救災空間規劃請確為依規檢討。 |
|  | 請再補充結構降板相關高程圖說。 |
|  | 竹東無防空避難室，相關圖面請配合修正。 |
|  | 本案建物夜間照明僅有吸頂燈，且投光燈效果有限，建議加強夜間照明設計。 |
|  | P2-14戶外平台欄杆目前高僅120公分，建議加高以維安全。 |
|  | B棟二層D1戶臥室#2開窗是否易有住戶隱私及安全疑慮，建請加以考量調整設計。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見、相關業務單位意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |

審議提案第二案

第543次都市設計審議委員會會議紀錄

| （一） | 申請人 | ： | 佳鋐建設股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| （二） | 案名 | ： | 佳鋐建設竹北市新國段974地號等4筆土地集合住宅新建工程(容積移轉) |
| （三） | 開會時間 | ： | 109年4月16日上午9時30分 |
| （四） | 開會地點 | ： | 本府產業發展處會議室 |
| （五） | 設計人 | ： | 拓璞聯合建築師事務所 |
| （六） | 說明 | ： | 本案係依「變更竹北（含斗崙地區）都市計畫（整併舊市區附近地區）細部計畫」土地使用分區管制要點第26點規定略以：「本計畫區內申請建築之建築基地達2,000平方公尺（含）以上、…，應於核發建造執照前，送經『本縣都市設計審議委員會』審議通過後，始得發照建築。」，本案基地面積2880.73平方公尺，爰提送本委員會審議。 本案申請容積移轉，按「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第7點規定：「接受基地面積超過二千平方公尺者，…，申請辦理容積移轉前，應先經新竹縣都市設計審議委員會審查通過。…」，本案接受基地面積2880.73平方公尺，爰提送本委員會審議。 本案容積移轉案辦理進度：本案於108年12月24日提出申請，本府業於109年1月21日邀集相關單位至現地會勘，其勘查結果為符合，後續依程序辦理相關事宜。 |
| （七） | 審查意見 | ： |  |

| 審查 人員 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 作業單位 意見 | 一、計畫書圖內容修正事項： |
|  | P1-4-3建造執照申請書內容與本案申請內容不一致，請再確認資料之正確性。 |
|  | P1-6-1地籍圖謄本模糊不清，建請更換清楚且基地範圍較大之地籍圖。 |
|  | P1-7-2建築線指示圖過於模糊，請更換清楚之內容。 |
|  | P3-7-1建物立面色彩計畫請再補充建物左右兩側圖說。 |
|  | P3-8-2各喬木圖例過於相近不易辨識，請修正。 |
|  | P3-8-11基地內側庭園於開挖範圍內種植數株喬木，請再補充繪製剖面圖說檢討覆土深度是否足夠。 |
|  | P3-9-1b平面圖中未見座椅g，請再重新檢核。 |
|  | P3-11-1燈具圖例過於模糊不易辨識，請修正。 |
|  | P3-15請再補充一層空調主機位置檢討圖。 |
|  | P3-16圍牆透空率檢討請將平立面圖說放大，並將相關尺寸清楚標明，以利檢核。 |
|  | P4-6-1本案綠覆率檢討算式有誤，請修正。 |
|  | P4-7-1相關審查表請建築師用印並簽名。 |
|  | 二、提請討論事項： |
|  | P3-8-1建議適度調整未開挖範圍內植栽設計。 |
|  | P3-8-3本基地臨街側灌木以曲線較活潑方式配置，惟基地內側庭園灌木皆以長方形區塊方式配置，其設計差異之用意為何?請建築師說明。 |
|  | P3-9-2本案公共藝術品設計似較尖銳，是否易有安全疑慮?請建築師說明。 |
|  | P3-9-3本案於基地內設置多座高80cm導牆之用意為何?請建築師說明。 |
|  | P3-10基地東側與鄰地交界處配置一處封閉空間之用意為何?請建築師說明。 |
|  | P3-15空調主機位置圖剖面3似未有相關遮蔽設計，請建築師說明。 |
|  | P4-5-2本案設置之3輛無障礙汽車位是否可平均分配至A、B、C棟梯廳附近?請建築師說明。 |
|  | P5-1-2依本區土管規定機車停車位數超過10部者，應採集中設置為原則，本案機車位配置於地下一層，惟部分車位似過於分散，請建築師說明後提請委員會討論。 |
|  | 本案依「新竹縣都市計畫容積移轉許可審查要點」第7點規定：「接受基地面積超過二千平方公尺者，…，申請辦理容積移轉前，應先經新竹縣都市設計審議委員會審查通過。…」，本案接受基地面積2880.73平方公尺，是否同意申請單位移入容積576.14㎡(基準容積之10%)，提請委員會審議。 |
| 委員意見 | P3-8-3本案部分灌木栽植密度過高(如變葉木、女貞、紫鳳凰等)，建議適度調整以利植栽生長。 |
|  | 開放空間植栽槽建議開放供民眾親近使用，儘量避免種植綠籬形成封閉空間。 |
|  | 建議加強臨新光街側建築物立面設計，並補充相關圖面於報告書中。 |
|  | 本案是否考量設置無障礙機車位?建請再予考量。 |
|  | 建築立面圖說南向、北向標示有誤，請修正。 |
|  | 本案開發後是否造成基地臨新光街側部分土地(現況為車棚)形成畸零地，對都市環境及本案皆有不良影響，建議仍儘量整合為宜。 |
|  | P3-6實景模擬圖未依實際現況繪製、P4-3日照檢討內容誤植為桃園市，請修正。 |
|  | 本案地下一層部分機車位過於分散，建議至少10部機車位為一區配置。 |
|  | P3-5沿街立面計畫，請補充完整沿街建物照片或圖說。 |
|  | P3-9-2本案公共藝術品總高度僅約70公分左右，未來是否易因兒童玩樂而造成維護困難，建議再予考量。 |
|  | 公共服務空間之廊道空間名稱請標註、基地東側與地界距離及A、B、C梯廳檢討請確為依規辦理。 |
| 委員會決議 | 本案修正後通過，請申請單位依前述委員意見及作業單位初審意見修正，檢送修正後報告書並請協審委員（洪委員能文）確認後再送至本府產業發展處，依程序辦理核備事宜。 |